# 球墨铸铁曲轴铸造缺陷预测与验证

### 论文摘要

采用EKK CAPCAST铸造模拟软件模拟球墨铸铁曲轴铸造过程,预测铸造充型与凝固过程中可能产生缺陷的种类、位置和大小,并结合生产试验进行对照验证。模拟结果表明,现有生产工艺条件下铁液充型过程平稳,未发生湍流现象;但是凝固过程中第4主轴颈出现较大孤立熔池区,凝固时间较晚,产生较大收缩应力,此处易产生约6 mm~3大小的收缩裂缝缺陷。模拟预测结果在实验中得到证实,在第四主轴颈内发现裂缝缺陷。将浇注生产的曲轴剖开,裂缝包裹的体积与预测缺陷形成区域体积在同一数量级。金相观察和硬度表征发现,裂缝内外组织性能存在明显不同,是凝固时间不同步所致。

### 论文目录

- 1 模拟与试验过程

- 1.1 JMatPro计算材料热物性参数

- 1.2 模拟前处理MESHID板块设置

- 1.3 生产试验验证方法

- 2 模拟结果分析

- 2.1 充型过程分析

- 2.2 凝固过程分析

- 3 生产试验验证

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 胡波,余宁,李德江,田迎新,曾小勤

关键词: 球墨铸铁,曲轴,铸造模拟,铸造缺陷

来源: 铸造技术 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 上海交通大学材料科学与工程学院,上海圣德曼铸造有限公司

分类号: TG245;TG255

DOI: 10.16410/j.issn1000-8365.2019.10.013

页码: 1076-1080

总页数: 5

文件大小: 2173K

下载量: 79

### 相关论文文献

- [1].高品质球墨铸铁生产的原材料选择和微量元素控制[J]. 铸造 2020(06)

- [2].纯净“零夹杂”球墨铸铁[J]. 铸造工程 2020(05)

- [3].球墨铸铁的发展[J]. 现代铸铁 2019(04)

- [4].激光离散淬火对球墨铸铁磨损与损伤性能的影响[J]. 表面技术 2018(11)

- [5].大型厚壁球墨铸铁组织性能优化分析[J]. 山东工业技术 2017(07)

- [6].硅钼球墨铸铁材料的研发[J]. 铸造设备与工艺 2017(02)

- [7].电感耦合等离子体原子发射光谱法测定球墨铸铁中8种元素[J]. 冶金分析 2017(10)

- [8].高品质球墨铸铁的生产技术[J]. 汽车工艺与材料 2015(01)

- [9].合成球墨铸铁生产工艺研究及应用[J]. 热加工工艺 2015(09)

- [10].球墨铸铁机体缩孔分析和防止[J]. 中国铸造装备与技术 2020(06)

- [11].奥氏体球墨铸铁的微合金化[J]. 辽宁工业大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [12].机车用低温球墨铸铁齿轮箱体的生产工艺研究[J]. 机械传动 2017(04)

- [13].多元中锰球墨铸铁耐磨件的研制[J]. 铸造技术 2016(01)

- [14].基于国内外安全系数标准对比的球墨铸铁储罐强度研究[J]. 轻工机械 2016(01)

- [15].球墨铸铁壳体件制备过程的数值模拟研究[J]. 铸造技术 2015(03)

- [16].高硅钼球墨铸铁的研发[J]. 金属加工(热加工) 2015(13)

- [17].废钢化球墨铸铁熔炼工艺[J]. 金属加工(热加工) 2013(07)

- [18].球墨铸铁铸态率提高的探讨与实践[J]. 汽车工艺与材料 2012(11)

- [19].高性能球墨铸铁在汽车底盘轻量化中的应用[J]. 金属热处理 2012(12)

- [20].-50℃低温冲击球墨铸铁的研究[J]. 金属加工(热加工) 2011(17)

- [21].合金元素对耐热球墨铸铁耐磨性能的影响[J]. 铸造 2010(05)

- [22].高强韧球墨铸铁的生产制造[J]. 矿山机械 2010(22)

- [23].低温球墨铸铁的研制(上)[J]. 金属加工(热加工) 2008(15)

- [24].低温球墨铸铁的研制(下)[J]. 金属加工(热加工) 2008(17)

- [25].灰铸铁和球墨铸铁的失效形式以及常用的强化手段[J]. 湖北水利水电职业技术学院学报 2018(02)

- [26].基于数值模拟的高硅钼球墨铸铁排气歧管基体组织及性能预测[J]. 铸造 2019(12)

- [27].球墨铸铁钻孔断钻的分析[J]. 热处理 2020(03)

- [28].铸态高韧性球墨铸铁熔炼工艺研究及应用[J]. 热加工工艺 2019(17)

- [29].汽轮机高温部件用铁素体型耐热球墨铸铁研究[J]. 汽轮机技术 2018(02)

- [30].柴油机体球墨铸铁镶块焊接修复工艺[J]. 内燃机与配件 2018(16)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bf2f9d6e6b389864f227c449.html