# 浅谈建筑安装工程与土建施工的配合管理冯惟康

冯惟康

中核华辰建筑工程有限公司甘肃嘉峪关735100

摘要：随着国民经济的提升和城市化建设的不断推进，近年来，通过运用新技术新材料我国建筑产业得到了空前的发展，建筑工程的质量和水平也在不断提升。土建施工是建筑工程和土木工程的总称，包括了在建筑工程项目中的基础设施部分的建设和维护。建筑安装工程是指开展对建筑物进行改建、扩建或新建等施工工作的工程实体，具体包括装饰装修工程、采暖工程、电气工程、电梯工程及通风和空调工程等。建筑安装工程与土建施工之间的有效配合非常重要，如果独立操作而不考虑相互之间的影响，会给施工带来很大困难，严重时会影响施工工期和质量。

关键词：土建施工；安装工程；管理措施；施工进度

引言

随着城市化进程的加快，建筑行业得到了巨大的发展机遇，同时也迎来了新的挑战。为确保建筑施工的质量与安全，促进建筑行业的稳步发展，施工企业也在不断进行着改革与创新。为实现对建筑施工的综合化管理，提高建筑工程质量，施工企业在安装工程和土建施工的配合管理上进行了模式的创新。

一、安装工程与土建施工配合的意义

（一）提升施工环节的安全性

为了进一步提升建筑工程的功能性，如今的建筑工程往往更加复杂，在实际的施工过程中难度更大。因此，将安装工程与土建施工有效结合起来，一方面能够有效保障工程质量，另一方面则是能够有效提升施工环节的安全性。比如，在进行建筑工程消防设施安装时，负责安装的人员与土建施工人员必须要在正式施工之前进行协调，为消防设施的安装做好预留准备工作，从而保障消防设施的安装能够顺利进行。

（二）有利于加快建筑施工进度

安装工程与土建工程之间的紧密配合，还有利于建筑施工速度的加快。二者之间的配合主要是在工序的配合上实现了无缝连接，缩短了施工时间。例如，在进行建筑物的现浇板施工前，土建人员将现浇板的底模安装完成后，安装人员立刻进行水电管线等的铺设以及定位工作，紧接着进行捆绑工作。这种施工节奏的良好掌握和流水步距的紧密配合，实现了对人力、财力与物力的合理调配。

（三）对建筑工程的质量形成保障

大量实践表明，实现建筑安装工程与土建工程的有效配合能够对建筑工程的质量形成有效保障。一方面，通过对安装工程与土建工程的有效协调，能够为不同施工阶段的工程建设提供便利，提升工程建设的效率，节省不必要的人力物力投入。另一方面，安装工程与土建施工有效配合，能够将各个施工环节的作用充分的发挥出来，从而提升建筑工程的质量。

二、实现安装工程与土建施工有效配合的策略分析

（一）防雷接地安装工程

防雷接地安装工程是如今高层建筑的一个基本的工程。一般来讲，在对建筑的主接地网进行构建的过程中，通常分类水平接地体和垂直接地体两个部分。在实际安装过程中，水平接地体是防雷接地安装工程的主体，而垂直接地体则主要是起到辅助的作用。防雷接地安装工程与土建施工的配合主要是指对场地平整开挖的环节，在开展这一阶段的施工过程中，安装人员必须要与施工人员进行有效协调，参照工程安装的设计图进行设施的安装和埋设。如果在安装过程中存在消防水池等设施，要尽可能绕过，如果实在无法绕过，则需要在土建施工的帮助下进行横穿；如果在安装的过程中出现机械损伤的情况，则应该在土建施工的配合下采取有效的保护措施。从施工进度上来看，进行基础的土建施工一般要与防雷接地安装工程同时进行。通过搭接焊的方式对土建柱配筋进行连接，使桩基之内的柱配筋能够形成一个整体，从而保障地网多点的稳定连接。除此之外，在地网安装的过程中，要应该严格按照施工的顺序和规范进行，通过提升接地引下线与桩基内的柱配筋的连接稳定性来避免线路出现断裂的问题。在对主体结构进行施工的过程中，则需要防雷接地的安装人员提供有效的配合，确保桩基柱配筋具有明确的分界点，能够与驻地网以及各级地网能够形成一个统一的电气通道[1]。

（二）装饰安装工程

负责装饰安装工程的人员在正式安装之前，必须要结合安装图纸中的水平线以及隔墙线等要素与实际的建筑情况进行审核，确保设计图纸与实际的安装对象的一致性，这能够为之后的预埋工作和预留工作提供便利。在这项工作完成之后，安装人员要结合审查通过的线路标准开展管线、设备以及空洞的预留工作，在这一工作中必须要保障预留的孔洞符合相关的设计要求。除此之外，在电器的安装过程中，必须要注意墙面的污染问题和电器的保护问题，避免墙面受到污染以及电器出现损坏的问题出现。在电器安装完成之后，需要在土建施工的配合下对电气安装工程进行修补。同样，在修补的过程中也要避免出现污染和电器损坏的问题出现。

（三）水电安装方面

建筑物的照明系统和给排水系统是建筑物的基本功能，也是建筑用户对建筑物的基本需求。在进行水电安装的过程中，必须要将安装工程与土建施工有效地结合起来，加强两者的配合管理，提升照明系统和给排水系统的稳定性。在实际的建设过程中应该做好以下几个方面：首先，要对照明系统中所涉及的配电设备和基础的开关插座等硬件进行统一的嵌入式安装，这些设备往往需要安装在混凝土墙上，因此要对这些设备的底盒以及线管进行同时预埋处理。比方说，如果要将这些设备安装在砖墙上，就应该以土建施工的图纸为基础对砖墙进行开凿；其次，在对照明灯具进行安装的过程中，必须要对安装的高度进行严格的控制，一般来说安装的高度选择要以地坪标高为基准，所以在这一阶段的安装过程中，必须要和土建施工进行有效的配合并结合安装的实际需求，通过土建施工进行调整[2]。

（四）基础工程的施工

基础施工阶段会涉及大量设备和管线的预留预埋作业，是安装工程与土建施工相互配合的关键阶段。在基础工程的施工过程中，首先要对土建工程中的设施，例如墙体、防水设施等进行管理，避免在安装工程开展的时候对这些基础设施造成破坏，影响工程的质量。除此之外，在这一阶段，还要结合施工的图纸对孔道、洞口等进行预埋，在预埋的过程中要按照相关的标准对尺寸进行规范，保障孔道和洞口的位置、标高负荷设计标准。为了进一步提升安装工程的准确性，在实际的安装过程中，必须要对每一根管套的中心位置进行标记，这样就能够为之后的调整和复查工作提供便利。在混凝土地面进行浇筑的过程中，必须要遵循先安装再插线的基本原则，在管道安装完成之后再插拉线。同时，要对管口进行封堵，目的是为了让室内铺设的接地线能够应用于工程的基础安装之中。在完成设备的预埋工作之后,必须要用脚螺栓对各种设备进行固定，提升设备的稳定性[3]。

结论

简而言之，科学技术和经济水平的不断提升，为我国建筑行业的发展提供了广阔的前景。与土建施工的配合管理水平，实现两者的协调和配合，对于提升建筑工程的安全性、稳定性以及功能性有着非常重要的意义。在今后的建筑行业发展过程中，相关的企业和部门必须要充分的认识到两者相互配合的重要意义，加强专业技能的学习和优化施工管理技术，将为土建与安装施工质量的提升奠定坚实的基础[4]。

参考文献：

[1]崔斌荣，建筑工程施工管理存在的问题以及对策分析[J].江西建材，2017（18）：284-285.

[2]顾磊，精细化管理在建筑工程施工管理中的应用探究[J].科技展望，2017（18）：20,21.

[3]贾小凯，建筑工程施工管理中的创新管理措施探讨[J].江西建材，2017（09）：264-265.

[4]赵云飞,赵磊.建筑工程施工各阶段安装与土建施工的配合分析[J].科技资讯,2015(9):121.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bf50ffaec476dd6f91a5823d.html