# 喷丸对重载齿轮用18CrNiMo7-6钢抗胶合性能的影响

### 论文摘要

分别采用传统喷丸、微粒子喷丸、传统喷丸+微粒子喷丸工艺对渗碳淬火齿轮钢18CrNiMo7-6进行表面处理,研究了喷丸处理对表面粗糙度、硬度、残余应力及胶合载荷的影响。结果表明:3种喷丸工艺均可以提高试验钢的表面硬度,传统喷丸+微粒子喷丸对表面硬度的提高幅度最大,其次为微粒子喷丸;传统喷丸增大了试验钢的表面粗糙度,微粒子喷丸和传统喷丸+微粒子喷丸降低了表面粗糙度,微粒子喷丸处理后的表面粗糙度最低;3种喷丸工艺均会在试验钢表面引入残余压应力,微粒子喷丸和传统喷丸+微粒子喷丸引入的最大残余压应力位于表面,而传统喷丸引入的位于次表面;传统喷丸+微粒子喷丸处理后试验钢的胶合载荷最大,其次为微粒子喷丸处理后的,这与微粒子喷丸提高了表面硬度和表面残余压应力,同时降低了表面粗糙度有关。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试样制备与试验方法

- 1.1 试样制备

- 1.2 试验方法

- 2 试验结果与讨论

- 2.1 表面形貌及表面粗糙度

- 2.2 表面和截面硬度

- 2.3 残余应力分布

- 2.4 胶合载荷及其概率分布

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王文健,唐亮,刘忠伟,张鹏飞

关键词: 喷丸,胶合载荷,表面粗糙度,表面硬度,残余应力

来源: 机械工程材料 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

分类号: TG668;TG142.1

页码: 43-46+52

总页数: 5

文件大小: 327K

下载量: 174

### 相关论文文献

- [1].复合喷丸对300M钢圆筒零件疲劳性能的影响[J]. 金属热处理 2019(07)

- [2].喷丸处理技术的应用及其发展[J]. 材料保护 2014(05)

- [3].喷丸对金属材料耐蚀性能影响的研究进展[J]. 金属热处理 2018(12)

- [4].喷丸件表象疲劳极限及喷丸工艺优化研究[J]. 科技创新导报 2018(15)

- [5].浅析两种喷丸工艺对车轮表面残余应力的影响[J]. 福建冶金 2019(02)

- [6].铝合金喷丸应力-变形的仿真分析与实验[J]. 表面技术 2018(11)

- [7].高能喷丸处理对15CrMo低合金钢常温黑色转化膜特性的影响[J]. 中国表面工程 2015(03)

- [8].微粒喷丸技术在汽轮机隔板中的应用[J]. 装备制造与教育 2017(01)

- [9].铝合金喷丸工艺参数-表面特征值的函数关系与应用[J]. 表面技术 2019(06)

- [10].喷丸对2A14铝合金桶形零件表面粗糙度的影响[J]. 金属加工(冷加工) 2018(10)

- [11].基于正态分布的喷丸表面覆盖均匀程度与强化效率研究[J]. 表面技术 2018(05)

- [12].喷丸处理提高奥氏体耐热钢抗氧化性能的研究及应用[J]. 材料热处理学报 2013(01)

- [13].水射流喷丸处理对20CrMnTi钢表面性能的影响[J]. 金属热处理 2018(07)

- [14].热处理对表面喷丸纳米晶304不锈钢力学性能的影响[J]. 金属热处理 2018(11)

- [15].微粒子喷丸单颗粒冲击的因次分析与仿真研究[J]. 河南理工大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [16].数控喷丸机喷丸流量控制的技术研究[J]. 现代制造技术与装备 2019(09)

- [17].喷丸对2024铝合金试样表面质量及疲劳拉伸性能的影响[J]. 材料保护 2018(02)

- [18].喷丸对6082铝合金耐腐蚀性能的影响[J]. 金属热处理 2019(05)

- [19].喷丸处理后6061铝合金工件表面粗糙度的模拟计算及预测[J]. 吉林大学学报(工学版) 2019(04)

- [20].喷丸处理对Super304H钢抗蒸汽氧化性能的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报 2019(03)

- [21].2024铝合金喷丸试件疲劳寿命试验及仿真研究[J]. 材料保护 2018(05)

- [22].喷丸毛化对铍铜结晶辊表面组织和硬度的影响[J]. 宝钢技术 2018(04)

- [23].喷丸处理及硝酸钝化对304不锈钢中性盐雾腐蚀行为的影响[J]. 材料保护 2017(02)

- [24].表面喷丸处理对轴用42CrMo钢弯曲疲劳性能的影响[J]. 河北工业科技 2015(04)

- [25].喷丸处理构件疲劳寿命预测机理模型研究[J]. 飞机设计 2013(05)

- [26].关于举办“2019年全国喷丸强化技术培训班”的通知(第二轮通知)[J]. 理化检验(物理分册) 2019(03)

- [27].超声喷丸表面强化技术的研究现状与应用进展[J]. 机械工程材料 2019(05)

- [28].航空发动机钛合金叶片残余应力喷丸-电磁场复合调控技术[J]. 武汉理工大学学报 2016(08)

- [29].喷丸表面的最佳粗糙度参数与材料硬度的关系[J]. 郑州大学学报(工学版) 2019(01)

- [30].不同丸粒对铝合金表面喷丸影响的仿真分析及实验[J]. 表面技术 2019(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bf5f1905169ae9985b882840.html