# 鞭梢效应论文_邵传东,庄辉

导读:本文包含了鞭梢效应论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:效应,塔楼,结构,建筑物,阻尼,电视塔,河南。

### 鞭梢效应论文文献综述

邵传东,庄辉[1]（2016）在《建筑框架结构顶部细长突出物的鞭梢效应研究》一文中研究指出在高层建筑物顶部经常会因为某些需要而建造一些细长的突出物,这些细小的突出物在地震作用下经常会发生比主体结构大得多的强烈振动,这种现象称为"鞭梢效应"。本文针对鞭梢效应的影响因素进行讨论,采用ANSYS大型通用软件建立了高层框架结构的数值计算模型,通过改变细长突出物质量和自振周期比较了不同因素对于鞭梢效应的影响程度,为工程设计中如何减小鞭梢效应提供参考。(本文来源于《门窗》期刊2016年10期）

闫祥梅,刘洁[2]（2016）在《河南电视塔的鞭梢效应分析研究》一文中研究指出运用SAP2000软件建立了河南电视塔的杆系叁维有限元模型,利用谐波合成法并考虑塔式结构风速谱随竖向变化的特点,模拟了该电视塔多变量互相关脉动风荷载时程曲线,并对该塔整体模型、天线段部分及主体结构部分分别进行了模态分析及风荷载作用下的风振动力响应时程分析。结果表明,附加天线桅杆后,其振动对主体结构的振动形式在低频段影响较小,在高频段该塔的运动形式改变较大,高振型的影响不可忽视;河南电视塔作为一超高全钢结构塔,风荷载作用下动力反应较大,由于天线段高柔,附加天线桅杆后整体结构的自振周期明显增加,从而产生了较强的鞭梢效应,却在一定程度上减小了塔楼的加速度。(本文来源于《建筑结构》期刊2016年14期）

刘德宇,赵兰浩,刘智[3]（2016）在《高耸塔柱内部水体作用下顶部机房的鞭梢效应研究》一文中研究指出以景洪水电站水力式升船机为例,研究升船机正常运行时竖井内水位变化对顶部机房鞭梢效应的影响。采用附加质量法模拟竖井内水体和黏弹性边界,运用时程分析法计算升船机塔柱和顶部机房不同工况下的位移和加速度响应,对比顶部机房在高低两种水位下的自振频率和地震响应。结果显示,当竖井充水至高水位时,结构自振频率下降5%~18%,但顶部机房特征点位移增加4.5%~68%,加速度增大23.2%~45%,因此,升船机顶部机房应加强抗震防护。(本文来源于《中国农村水利水电》期刊2016年07期）

王元德,刘爱文[4]（2015）在《框架结构楼顶通信塔鞭梢效应的有限元分析》一文中研究指出为了减少工程造价,同时满足信号覆盖要求,通信部门经常将发射塔建立在建筑物的屋顶上。国内多次大地震震害表明,突出屋顶的建筑物震害普遍严重。这是因为地震时,由于建筑物质量和刚度的突变引起了鞭梢效应,造成应力集中,变形很大而产生严重震害。用于信号发射的钢塔在地震中发生损毁后,不仅会带来钢塔本身破坏所造成的经济损失,还会影响大范围面积用户的生活需要。这种组合结构在地震中的震害通常会出现在主体结构与上部钢塔结构的连接处。震害形式通常表现为:上部钢塔在塔底处的构件(本文来源于《国际地震动态》期刊2015年09期）

唐甜甜[5]（2015）在《高层建筑屋顶钢塔的鞭梢效应研究》一文中研究指出以常州现代传媒中心工程项目为例,采用ETABS软件对结构进行分析,通过改变主体结构高度和塔楼高度,比较在不同刚度比、周期比条件下的楼顶塔在地震作用下的"鞭梢效应",得出类似工程楼顶塔地震力放大系数发展规律。(本文来源于《山西建筑》期刊2015年15期）

谢李[6]（2014）在《建筑物鞭梢效应分析》一文中研究指出本文首先对鞭梢效应做了介绍,并例举了其本质,分析了鞭梢效应和悬臂结构的区别,然后利用PKPM建模对建筑物进行受力计算分析,最后得出减小鞭梢效应的相应结论。(本文来源于《现代妇女(下旬)》期刊2014年08期）

栾立维[7]（2014）在《建筑物结构加层中“鞭梢效应”的影响》一文中研究指出多高层混凝土结构的加层设计与抗震分析,是多高层混凝土结构加层工程中的重中之重。其中涉及鞭梢效应的影响,加层方案的选择,抗侧力结构对加层结构的影响,地震烈度对结构的影响以及不同加层层数的设计等多方面因素,本章针对建筑物加层中鞭梢效应的影响进行讨论,根据对比分析分别归纳出鞭梢效应对于加层结构设计的影响关系,用于对加层的选型和加层的设计提供一些参考。(本文来源于《工业建筑》期刊2014年S1期）

李恋恋[8]（2014）在《层间隔震对结构鞭梢效应管控意义探究》一文中研究指出笔者主要针对如何利用层间隔震的方法有效控制鞭梢效应的产生提出了自己的看法和建议,希望可以对鞭梢效应的预防和治理方面有所帮助。(本文来源于《江西建材》期刊2014年02期）

张强[9]（2013）在《框架结构的鞭梢效应研究》一文中研究指出由于使用功能的要求,现在大多建筑物的顶部都会建造一些塔楼,例如：水箱间、楼(电)梯间及钢塔等。但是在地震作用下,这些塔楼会产生一定的震害,并可能会对建筑主体结构造成严重的影响。所以研究分析塔楼高度不同产生鞭梢效应的情况及对主体结构的影响对以后的实际工程具有重大的意义。本文通过ANSYS分析软件,建立了四种模型(模型一为建筑的主体结构,其他叁个模型为塔楼高度不同时的结构)。并分别对四种模型进行模态与谱分析、弹性时程分析,对所得结果进行比较,得出塔楼的高度不同时对结构地震响应的影响。通过对四个模型的研究分析,得到如下几个方面的结论：1.对四个模型进行模态分析,得出各自的自振频率及振型参与系数。通过比较得知,对同一模型而言,自振频率随着模态阶数的增加而变大；塔楼越高,结构每阶模态的自振频率越大(周期越小)。所以,一定程度上需要注意高阶振型对建筑结构的影响。2.对各个模型进行水平方向上的反应谱分析,得出层间位移角、楼层水平位移与地震力。最大变形出现在各个模型的顶层角点处,随着塔楼的设置,变形最大的位置转移到顶端塔楼的边角处,这说明塔楼的设置会增加结构顶部的地震响应。塔楼高度的增长使得结构顶层的水平位移明显变大,对顶层以下的位移也有一定的影响；塔楼的设置使层间位移角曲线发生了变化,塔楼越高,曲线变化越复杂。塔楼的设置对结构底部楼层的水平地震力影响较小,但对主体结构顶层的影响却很大,塔楼越高,楼层地震力增长的幅度就越大,这是由于塔楼的鞭梢效应导致的,并且塔楼越高,鞭梢效应越突出。3.对各模型进行Y方向上的弹性时程分析,得知对于同一个模型,输入的地震波不同,得到的位移最大值和加速度值也不同。塔楼高度越高,地震作用下产生的位移也就越大,并且结构顶层对地震加速度的放大就越明显,对结构的抗震就越不利。4.将谱分析和时程分析补充计算结果对比得知,谱分析和时程分析结果相差甚微。本文为研究塔楼的设置及塔楼高度变化对主体结构产生的影响提供了一种方法,对以后的工程设计具有一定帮助。(本文来源于《太原理工大学》期刊2013-05-01）

王芸爽[10]（2013）在《基于小波分解的鞭梢效应分析》一文中研究指出从大量震害记录来看，由于地表各处的地震反应各有所不同，即使在同一次地震中相距仅几十米，其振动的相位、幅值及频谱特性也都有所不同，通过采用B-样条小波分解地震动，能较全面的分析结构在不同频域下的地震动力响应。本文以带附属结构的四层框架为研究对象，假定结构分别为无附属结构以及附属结构的层数为一、二层的情况下，研究随着附属结构层数的增加，地震不同频率成分对鞭梢效应以及对主体结构的影响。采用5.12汶川地震的实测记录及B-样条小波分解，将地震波分解为相邻频带的、且互不重迭的小波分量。并计算出带附属结构各楼层位移及剪力和各阶振型的动力反应。所做的主要工作及研究成果如下：1.采用B-样条小波分解，从5.12汶川地震数据库中分别选取距震中19km的卧龙波、距震中82km的什邡波及距震中536km的陇县震波，并将所选取的地震波分解为不同频段的小波分量，以此作为时程分析所输入的地震波。2.采用MATLAB语言编辑结构的刚度矩阵和结构各楼层的位移、楼层剪力的计算程序，从楼层位移及剪力等方面分析结构在多遇地震作用下抵御地震作用的能力。3.在原波及其小波分量作用下，随着附属结构层数的增加，附属层位移随之增大，而主体结构各层剪力的数值明显减小，产生较为强烈的鞭鞘效应。卓越周期所在小波分量及长周期小波分量对结构各楼层的位移、剪力起主要控制作用，主要体现在0.32s~0.64s、0.64s~1.28s、1.28s~2.56s、2.56s~5.12s四个周期段的小波分量。4.从结构本身来看，在主体结构不变的情况下，由于附属结构层数的增加，致使结构的基本周期逐渐增大，导致结构的第一、第二固有振动周期越来越接近，产生强烈的鞭梢效应。因此，对于带附属结构输入水平地震动后，随着附属结构层数的增加，需要多考虑长周期部分对其的影响。采用地震动的小波分解可以更清楚的看到：在振型位移方面，低阶振型对结构各楼层位移起主导作用，第一阶、第二阶振型下各楼层的位移所占比重最大，随着附属结构层数的增加，高阶振型对附属结构的影响较明显，故需适当地重视高阶振型对结构的影响。在振型剪力方面，长周期小波分量作用下低阶振型的影响较大；而短周期小波分量作用下高阶振型的影响较为明显。(本文来源于《西安建筑科技大学》期刊2013-04-01）

### 鞭梢效应论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

运用SAP2000软件建立了河南电视塔的杆系叁维有限元模型,利用谐波合成法并考虑塔式结构风速谱随竖向变化的特点,模拟了该电视塔多变量互相关脉动风荷载时程曲线,并对该塔整体模型、天线段部分及主体结构部分分别进行了模态分析及风荷载作用下的风振动力响应时程分析。结果表明,附加天线桅杆后,其振动对主体结构的振动形式在低频段影响较小,在高频段该塔的运动形式改变较大,高振型的影响不可忽视;河南电视塔作为一超高全钢结构塔,风荷载作用下动力反应较大,由于天线段高柔,附加天线桅杆后整体结构的自振周期明显增加,从而产生了较强的鞭梢效应,却在一定程度上减小了塔楼的加速度。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 鞭梢效应论文参考文献

[1].邵传东,庄辉.建筑框架结构顶部细长突出物的鞭梢效应研究[J].门窗.2016

[2].闫祥梅,刘洁.河南电视塔的鞭梢效应分析研究[J].建筑结构.2016

[3].刘德宇,赵兰浩,刘智.高耸塔柱内部水体作用下顶部机房的鞭梢效应研究[J].中国农村水利水电.2016

[4].王元德,刘爱文.框架结构楼顶通信塔鞭梢效应的有限元分析[J].国际地震动态.2015

[5].唐甜甜.高层建筑屋顶钢塔的鞭梢效应研究[J].山西建筑.2015

[6].谢李.建筑物鞭梢效应分析[J].现代妇女(下旬).2014

[7].栾立维.建筑物结构加层中“鞭梢效应”的影响[J].工业建筑.2014

[8].李恋恋.层间隔震对结构鞭梢效应管控意义探究[J].江西建材.2014

[9].张强.框架结构的鞭梢效应研究[D].太原理工大学.2013

[10].王芸爽.基于小波分解的鞭梢效应分析[D].西安建筑科技大学.2013

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bf6d4dd310ccaa9348ef83f9.html