# 某大采高工作面围岩支护方案数值模拟分析

### 论文摘要

为了确定大采高工作面巷道围岩支护参数并验证其合理性,以山西某矿2204大采高工作面为背景,通过围岩松动圈法、经验公式法、极限平衡区与组合拱相结合3种方法确定锚杆支护参数,并借助FLAC3D对支护效果进行模拟验证。结果显示,巷道掘进期间,顶底板最大变形量分别为11.274和3.073 3 mm,均在可控范围以内;围岩变形主要分为快速上升、突降、缓慢变形和稳定状态4个阶段。采用3种计算方法确定大采高工作面的支护参数,可以得到科学的支护效果。

### 论文目录

- 1 工程概况

- 2 支护参数确定

- 2.1 围岩松动圈法对锚杆参数的确定

- 2.2 经验法

- 2.3 极限平衡区与组合拱联合法

- 3 数值模拟分析

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐勇

关键词: 大采高工作面,支护参数计算,锚杆支护

来源: 现代矿业 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 晋能集团能源投资开发有限公司

分类号: TD353

页码: 198-200+202

总页数: 4

文件大小: 816K

下载量: 15

### 相关论文文献

- [1].大采高工作面转载式带式输送机的设计与应用[J]. 煤矿机电 2019(06)

- [2].大采高工作面煤炭开采关键技术研究[J]. 能源与节能 2019(05)

- [3].深部大采高工作面闭采方案对比[J]. 陕西煤炭 2019(06)

- [4].长平煤矿大采高工作面煤壁片帮及原因分析[J]. 现代经济信息 2017(02)

- [5].5310大采高工作面管理实践[J]. 技术与市场 2014(01)

- [6].有限条件下大采高工作面安装工艺研究[J]. 煤 2014(06)

- [7].软煤层地质条件下大采高工作面末采对接技术[J]. 科技资讯 2013(10)

- [8].大采高工作面采煤机型号的选择及应用效果评价[J]. 机械管理开发 2020(07)

- [9].超大采高工作面矿压规律数值模拟与分析[J]. 陕西煤炭 2020(S2)

- [10].大采高工作面大功率采煤机的设计与应用效果研究[J]. 机械管理开发 2020(08)

- [11].大采高工作面矿压分布规律探讨[J]. 江西煤炭科技 2016(04)

- [12].阳煤一矿大采高工作面过大型构造的实践[J]. 机械管理开发 2020(07)

- [13].大采高工作面快速回撤方案优化与应用[J]. 山东煤炭科技 2018(08)

- [14].大采高工作面顶板支护设计及分析[J]. 煤炭与化工 2016(11)

- [15].阳煤一矿大采高工作面顶板管理及研究[J]. 机电工程技术 2015(12)

- [16].大采高工作面片帮机理与治理探究[J]. 江西煤炭科技 2016(01)

- [17].大采高工作面回采巷道护巷煤柱合理宽度研究[J]. 中国矿业 2012(08)

- [18].大采高工作面远距离供液研究与应用[J]. 机械管理开发 2017(12)

- [19].7m大采高工作面片帮冒顶原因与预防措施[J]. 技术与市场 2015(02)

- [20].大采高工作面滑道整体转架成功实践[J]. 煤炭技术 2009(03)

- [21].大采高工作面搬家倒面单轨吊的选型应用[J]. 山东煤炭科技 2019(11)

- [22].浅埋深超大采高工作面矿压规律分析[J]. 陕西煤炭 2019(06)

- [23].大采高工作面运输设备选型验算[J]. 江西煤炭科技 2018(02)

- [24].大采高工作面煤壁片帮影响因素研究与实践[J]. 江西煤炭科技 2017(01)

- [25].新景矿厚煤层大采高工作面沿空掘巷层位优化设计[J]. 煤 2017(08)

- [26].浅埋煤层大采高工作面矿压规律及机理研究[J]. 陕西煤炭 2016(03)

- [27].大采高工作面矿压显现规律分析[J]. 中州煤炭 2011(03)

- [28].大采高工作面机电设备配套选型探讨[J]. 江西煤炭科技 2018(01)

- [29].阳煤一矿大采高工作面自动化配套设备运行分析[J]. 能源技术与管理 2017(05)

- [30].大采高工作面回采工艺研究[J]. 山东煤炭科技 2016(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bf81d343068621836be6d6ba.html