# 氧化铝/丙烯酸酯乳液改性聚乙烯隔膜的制备及性能

### 论文摘要

以丙烯酸酯乳液作为粘结剂,水为分散介质,利用氧化铝颗粒对锂离子电池用聚乙烯(PE)隔膜进行了陶瓷改性,得到涂覆PE隔膜,并对其表面张力、接触角、浸润性、吸液率、热收缩及电化学性能进行了测定。结果表明:加入浆料质量0.10%的含氟表面活性剂后,浆料表面张力由37.0 mN/m降低至28.5 mN/m。涂覆PE隔膜对比PE隔膜,润湿性和耐热性能以及电化学性能均得到明显改善,吸液率由85%提高到165%,150℃的热收缩率从67.20%降至3.00%以内。200次循环,涂覆PE隔膜和PE隔膜的容量保持率分别为90.2%、84.7%,不同倍率下涂覆PE隔膜组装的电池,放电容量总是高于原PE隔膜组装的电池的放电容量,交流阻抗、伏安循环性能两者类似。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 原料与仪器

- 1.2 涂覆PE隔膜的制备

- 1.3 测试表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 陶瓷浆料的表面张力与接触角

- 2.2 隔膜对电解液的浸润性、吸收性

- 2.3 涂覆PE隔膜的表面形貌

- 2.4 隔膜的热稳定性

- 2.5 隔膜材料电化学性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐健,何林莉,景希玮,郑柏存

关键词: 氧化铝,丙烯酸酯乳液,隔膜,陶瓷浆料,功能材料

来源: 精细化工 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 材料科学,工业通用技术及设备,电力工业

单位: 上海三瑞高分子材料股份有限公司,华东理工大学材料科学与工程学院

分类号: TM912;TB383.2

DOI: 10.13550/j.jxhg.20180748

页码: 1321-1325

总页数: 5

文件大小: 5888K

下载量: 248

### 相关论文文献

- [1].防升华打底浆用丙烯酸酯乳液的合成与应用[J]. 丝网印刷 2020(07)

- [2].有机硅-丙烯酸酯乳液的稳定性研究进展[J]. 中国胶粘剂 2015(08)

- [3].水性涂料用丙烯酸酯乳液的研究进展[J]. 中国涂料 2011(09)

- [4].功能化丙烯酸酯乳液的研究与应用[J]. 应用化工 2019(08)

- [5].含氟丙烯酸酯乳液的合成及应用[J]. 针织工业 2019(12)

- [6].快干羟基丙烯酸酯乳液的合成及性能研究[J]. 涂料工业 2020(02)

- [7].聚酯薄膜用丙烯酸酯乳液的制备及性能[J]. 安徽化工 2016(06)

- [8].丙烯酸酯乳液胶粘剂的研究及应用[J]. 粘接 2015(01)

- [9].丙烯酸酯乳液改性研究进展[J]. 粘接 2008(05)

- [10].含氟聚（甲基）丙烯酸酯乳液的研究进展[J]. 精细化工 2020(06)

- [11].丙烯酸酯乳液改性方法的研究进展[J]. 粘接 2017(02)

- [12].环保型含氟丙烯酸酯乳液的制备和性能[J]. 粘接 2015(11)

- [13].硅烷共聚改性丙烯酸酯乳液胶粘剂[J]. 粘接 2013(05)

- [14].改性丙烯酸酯乳液的研究进展[J]. 塑料制造 2010(12)

- [15].八甲基环四硅氧烷改性丙烯酸酯乳液的研究[J]. 吉林化工学院学报 2009(01)

- [16].以改性丙烯酸酯乳液为连接料的水性油墨制备[J]. 包装工程 2013(21)

- [17].丙烯酸酯乳液改性方法的研究进展[J]. 中国胶粘剂 2013(09)

- [18].醇酸交联型丙烯酸酯乳液的制备研究[J]. 中国胶粘剂 2011(02)

- [19].改性丙烯酸酯乳液的研究进展[J]. 化工中间体 2010(11)

- [20].含氟硅丙烯酸酯乳液的合成及拒水性能分析[J]. 纺织高校基础科学学报 2015(04)

- [21].含硅羟基丙烯酸酯乳液的合成[J]. 中国涂料 2011(01)

- [22].柔韧性丙烯酸酯乳液胶粘剂改性氯氧镁水泥研究[J]. 粘接 2008(09)

- [23].自交联含氟丙烯酸酯乳液的合成与性能研究[J]. 化学与粘合 2008(03)

- [24].环氧树脂改性丙烯酸酯乳液的制备与性能研究[J]. 中国胶粘剂 2016(11)

- [25].用于印花的含硅丙烯酸酯乳液制备工艺研究[J]. 化纤与纺织技术 2014(03)

- [26].含氟丙烯酸酯乳液的合成工艺研究[J]. 当代化工 2014(01)

- [27].乳化剂对丙烯酸酯乳液及涂膜性能的影响[J]. 上海涂料 2018(05)

- [28].环保型含氟丙烯酸酯乳液的制备和性能[J]. 涂料技术与文摘 2015(06)

- [29].磷酸酯改性丙烯酸酯乳液合成及阻燃性能研究[J]. 绿色建筑 2011(06)

- [30].印花用含硅丙烯酸酯乳液的制备研究[J]. 化纤与纺织技术 2013(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bfbef98ea2355f862652e46a.html