# 高强度管线钢焊接热影响区显微组织精细表征

### 论文摘要

为了认清焊接过程显微组织的演变过程,对显微组织进行了精细化表征。结合多年来对高性能管线钢的研究实践,认为粗晶热影响区性能较易通过调整热输入量来改善,而对于临界粗晶热影响区,由于二次热循环峰值温度不可避免地会落在Ac1～Ac3的两相区,致使高C含量的脆性链状M-A形成,且其占比含量高,尺寸粗大,极易成为脆性裂纹的起裂源,进而恶化低温冲击韧性。为了改善临界粗晶区韧性,必须严格控制脆性M-A尺寸、分布及含量。有效方案是合理设计管线钢关键合金成分（Nb、 Ni等）,控制粗晶区奥氏体尺寸,促进二次热循环过程奥氏体相变更完全,以此来抑制链状M-A的形成和改善低温韧性。

### 论文目录

- 1 概述

- 2 CGHAZ显微组织精细表征

- 2.1 典型双面埋弧焊接头形貌

- 2.2 热输入量对CGHAZ组织和性能的影响

- 3 ICCGHAZ显微组织精细表征

- 3.1 链状M-A的形成过程

- 3.2 链状M-A的相结构及成分

- 3.3 链状M-A的晶体学分析

- 3.4 ICCGHAZ组织和性能调控

- 4 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王学林,李学达,尚成嘉

关键词: 管线钢,冲击韧性,焊接热影响区,显微组织

来源: 焊管 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 北京科技大学钢铁共性技术协同创新中心,重庆铜梁高新技术产业开发区管委会,中国石油大学(华东)材料科学与工程学院

基金: 国家自然科学基金“高性能钢中温协变的晶体学特征及对韧性影响机理研究”(项目编号51371001)

分类号: TG457.11

DOI: 10.19291/j.cnki.1001-3938.2019.7.003

页码: 26-38

总页数: 13

文件大小: 2880K

下载量: 158

### 相关论文文献

- [1].管线钢焊接热影响区的组织预测[J]. 焊管 2008(03)

- [2].焊接热影响区及特性[J]. 电焊机 2008(09)

- [3].34CrMo4油井钻杆焊接热影响区缺陷分析[J]. 宝钢技术 2008(06)

- [4].低合金钢焊接热影响区的微观组织和韧性研究进展[J]. 工程科学学报 2017(05)

- [5].脱氧方式对焊接热影响区组织与性能的影响[J]. 焊接 2013(03)

- [6].新型高性能桥梁用Q420qENH钢焊接热影响区研究[J]. 南钢科技与管理 2016(02)

- [7].07MnNiVDR钢焊接热影响区再热脆化研究[J]. 现代焊接 2013(02)

- [8].一种新型桥梁钢焊接热影响区力学性能研究[J]. 现代焊接 2009(09)

- [9].船舶用钢焊接热影响区的腐蚀电化学行为研究[J]. 中国水运(下半月) 2019(10)

- [10].数字图像相关法焊接热影响区应变原位测量及应力计算[J]. 机械工程学报 2019(17)

- [11].国产06Ni9DR钢焊接热影响区组织和低温韧性[J]. 焊接学报 2020(07)

- [12].07MnNiCrMoVDR钢焊接热影响区韧性研究[J]. 焊接技术 2013(02)

- [13].t_(8/5)时间对高强建筑钢焊接热影响区组织和性能的影响[J]. 铸造技术 2016(11)

- [14].低合金高强钢焊接热影响区的研究[J]. 河北冶金 2016(11)

- [15].高强度耐候钢焊接热影响区的组织转变[J]. 金属热处理 2013(03)

- [16].Weldox960低合金超强精细钢焊接热影响区韧性和组织分析[J]. 热加工工艺 2011(11)

- [17].高性能桥梁钢模拟焊接热影响区组织与性能研究[J]. 宽厚板 2018(01)

- [18].AH70DB钢焊接热影响区组织及其冷裂敏感性[J]. 焊接 2016(01)

- [19].X80管线钢焊接热影响区软化问题研究[J]. 焊管 2017(06)

- [20].经济型双相不锈钢S32003焊接热影响区组织与韧性[J]. 物理测试 2015(05)

- [21].SAF2507模拟焊接热影响区的组织转变行为[J]. 电焊机 2015(10)

- [22].Ti-Mg复合处理对16Mn钢焊接热影响区组织与性能的影响[J]. 金属热处理 2013(11)

- [23].TiNb钢焊接热影响区微观组织与冲击性能演变规律[J]. 焊接学报 2019(05)

- [24].焊接过程组织演变——模拟焊接热影响区晶粒长大[J]. 焊接学报 2009(01)

- [25].X60钢及其焊接热影响区的腐蚀行为对比研究[J]. 腐蚀科学与防护技术 2008(03)

- [26].低合金钢焊接热影响区的静载断裂特性[J]. 钢铁研究学报 2013(04)

- [27].微合金钢中氧化物夹杂对焊接热影响区组织、性能的影响[J]. 北京科技大学学报 2010(02)

- [28].含铜时效钢模拟焊接热影响区的组织与性能[J]. 焊接学报 2008(05)

- [29].X70管线钢焊接热影响区冲击性能波动性分析[J]. 热加工工艺 2016(23)

- [30].EH40钢板模拟焊接热影响区组织与性能[J]. 金属热处理 2011(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bfd6104288c655a9966ca3c9.html