# 关于建筑装饰装修技术的探讨王璐

江苏中程建筑有限公司

摘要：在建筑装饰装修工程施工中，加强对施工技术的管理，发挥施工设备及技术人员的潜力，才能使装饰装修工程顺利施工，进而不断提升施工技术水平，确保装饰装修工程工期、质量满足要求。所以，装饰装修企业应当加强对施工技术管理的重视程度。本文介绍了建筑装饰装修工程施工技术的特点，探讨了建筑装饰装修技术要点。

关键词：建筑装饰装修特点技术要点

一、建筑装饰装修工程施工技术的特点

建筑装饰装修饰工程是集艺术、技术、科学为一体的工程，它在建筑工程中属于后期处理工程；随着我国经济社会的不断向前发展，人们不断提升对物质文化生活方面的要求，因而对建筑装饰装修工程在艺术、技术、科学等方面提出了更高的要求。建筑装饰装修工程是先对建筑进行装饰设计，客户满意后再进行施工的过程，其自身的特点决定了装饰工程创新设计与施工的构成；建筑装饰装修工程所作的工作不光是对建筑物进行美化，而且还需要考虑环境艺术美化；不仅要求室内设计相协调，而且对室内空间整体性有一定的要求，并且需要考虑室内的装饰和陈设等。

二、建筑装饰装修技术要点

1、抹灰施工技术

抹灰施工是房屋建筑装饰施工中常见的一种方法，它把各种各样的装饰性石屑浆、砂浆和石子涂浆等材料涂抹在建筑物的表面，对建筑物起到装饰与保护作用。抹灰层一般由底层、中层和罩层组成，在实际的抹灰施工中，抹灰厚度不能太厚，这一方面不适宜开展施工，另一方面也容易造成起壳、起鼓、裂纹等一系列的施工问题。在顶棚抹灰前，首先要进行清理工作，然后开展抹灰施工，并最好从房屋从里向外进行，最后从门口退出。在顶棚抹灰时还应注意,在前一层灰凝结后,再进行后一层的涂抹。墙面抹灰要要弹设准线、设置灰饼和标筋，并严格按照施工规范进行，比如说弹线时要在距墙角100毫米的地方调至垂线，然后再弹出竖线。在对墙体面层进行抹灰时，首先要保证中层灰大部分干干燥之后进行，并做到墙表面压实收光，色泽一致。

2、涂饰施工技术

我们将建筑涂料敷设在建筑物的表面，并粘结其表面材料以保护和装饰建筑物的工艺称为涂饰。抹灰或混凝土表面的涂饰对基层的要求相对较严格，不但要求基层表面平整，还要对表面进行清理，涂饰溶剂型的涂料时，要控制基层的含水率在5%以内。用油性涂料涂饰混凝土或抹灰表面时，需要用清油打底。打底涂刷的顺序为自上而下、先左后右、由外向里，要均匀地涂刷，保证不出现流淌或遗漏现象。一般来说，涂饰涂料的工艺主要有喷涂、刷涂、抹涂、滚涂、弹涂、刮涂六种。喷涂时要注意喷涂设备的选择，并控制喷嘴的口径、与表面距离以及喷涂压力；弹涂工艺一般其喷口距离饰面400毫米，并按照速度从上到下、由左到右地进行施工。

3、墙体施工技术

墙体施工是房屋建筑装饰施工的关键环节。考虑到建筑节能因素，一般墙体砌体大抵采用自保温蒸压加气砼砌体，对比过去的实心粘土砖，它自重小，施工速率得到提升，所以它具保护环境，提高经济效益的作用。保温砂浆应在基层质检验收合格，屋面防水层完工，与墙体相连的隔墙、门窗框、管线施工不破坏保温层的情况下方可施工。施工环境温度最好大于5℃，夏季施工要注意养护和保湿工作。砂浆抹灰须按设计规范依次进行，外侧砂浆工作必须保证不出现防水、防裂、防脱落等情况，对抹灰的厚度、表面强度等必须实施有效控制，砂浆硬化期间严禁振动与撞击。在工作中，应严格控制抹灰层厚度并采用可靠措施确保抹灰层不发生开裂。腹丝插入角度应保持一致，误差不大于3度。用于砌体外墙时，宜采用预埋钢筋网片固定EPS钢丝网架板。在墙体的施工过程中，首先要保证保温隔热材料的厚度符合设计规范，对于空心砖承重墙可以采取整砖平砌，空心砖不能破凿，当整砖数目不足时应该使用实心砖进行外砌。保温板同基层还有各构造层间的连接务须牢固，不允许脱层、空鼓或开裂现象发生。若由于预埋件或管道等原因导致墙体预留洞口时，不能使用水泥砂浆实施填补，而应采取实心砖砌筑。除此之外，还应保证砌块墙体的施工质量，对砌块的整体性、灰缝饱满度、粉块的连接和变形协调等方面实施严格的施工技术控制，及时地对隐蔽工程进行核查，并验收记录。

4、门窗施工技术

在外墙装饰施工中，门窗框与玻璃扇的密闭性与传热系数向来都作为关键环节。为了使建筑门窗能够满足装饰设计要求，安装时应采取防止门窗变形的措施，并检查门窗框位置及其内外朝向，确认无误后，再进行安装固定，安装时应把握好以下几个方面：首先，门窗框与墙体之间应做弹性连接，用密封胶嵌填密封，断断不能有缝隙或故意使用水泥砂浆嵌缝；其次在框、扇以及推拉窗的轨槽处要做密封处理，严防透气、渗水等问题的产生，如若缝隙太大，可以挤注密封膏进行密封；在挤注密封膏或贴密封条时，必须清理接缝处的灰尘杂物，保证作业对象的清洁干净；另外，门窗扇应在洞口墙体抹灰层硬化后安装，在门窗框同墙、柱、粱等交接的地方，最好采用水泥砂浆进行封堵，如果门窗是在靠室外一侧，则应结合外装修工程实施处理；对于变形、缝隙过大、密封不严密的门窗扇不能上墙，框角的垂直度在门窗的安装中务必进行反复检查，门窗安装固定后，应先进行隐蔽工程验收。

5、玻璃幕墙施工技术

我们知道，玻璃幕墙是现代房屋建筑的重要标志之一。其施工顺序一般为测量放线、清理预埋件、连接件安装、骨架安装、玻璃安装和洁面处理。这个过程中首先从开启窗的框扇平衡搭接入手，并使用密封性较好的胶条以及控制搭接量等措施，最终通过等压原理来消除影响幕墙密封性能的不利因素。对于幕墙框格型材的问题，我们应该保证排水孔道系统的畅通性，通过合理布置排水系统，迅速地将原本积淀在材槽中的雨水全部排除，并同时在幕墙层之间设置保温层，以此来提高建筑幕墙的气密性能，对于建筑幕墙面材，我们可以采用中空夹层或者热反射玻璃来改善其热导性能。安装连接件则是需要通过连接件调节骨架的位置,并固定在建筑主体上，使得玻璃幕墙能与主体表面位于同一立面上。根据测量放线位置安装骨架，按先竖向杆后横向的顺序进行。

6、电路灯具施工技术

需要指出的是，在建筑装饰工程施工阶段，首先要满足现代建筑的使用功能，即照明的亮度、色温、显色指数等，满足室内的舒适卫生、通道畅通以及一些特殊场所电气设施的用电和特殊工艺等。照明与配电节能技术采取低压配电电源，照明应按相分色，将导线前端的绝缘皮剥去，然后将线芯直接插入带线的盘圈内回折压实，绑扎牢固，平滑。应用优质高效光源，对低效白炽灯、卤素灯严格限制使用，建立照明控制调节系统，并延长光源使用寿命，对公共场所、通道等按天然光状况开关灯，灯具安装时，灯具相线应经开关控制，灯具安装必须牢固端正，位置正确。对变电所位置进行合理地设置，使之尽可能靠近负荷中心，并缩短低压配电线路长度，以降低线路损耗。

参考文献：

[1]杨武军.小议民用建筑施工管理[J].科技信息(科学教研).2007(23)

[2]陈金福.浅谈建筑装饰装修工程的施工质量控制[J].经营管理者.2010(22)

[3]李鸿鹏.浅谈民用建筑施工方案中的安全技术措施[J].黑龙江科技信息.2010(20)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bfddebcfffd373209dcf178a.html