# 固溶度扩展论文_彭家庆,陈洋,沈剑韵,储茂友,王力军

导读:本文包含了固溶度扩展论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:合金,机械,亚稳态,过饱和,稀土金属,快速,热力学。

### 固溶度扩展论文文献综述

彭家庆,陈洋,沈剑韵,储茂友,王力军[1]（2015）在《铸态锆钇合金的固溶度扩展及微观组织演变》一文中研究指出锆合金由于其较低的热中子吸收截面、良好的耐腐蚀性能和机械性能,在核工业中具有不可替代的作用。通过添加稀土Y合金元素,可以提高锆合金的抗氧化性能~([1]),减轻延迟氢脆现象~([2,3]),从而提高合金机械性能~([4,5])。因此,有必要研究Zr-Y合金体系,为锆钇合金应用提供理论支持。Zr-Y体系是典型的共晶体系~([6-8]),由相图(如图l所示)可知,Zr在865℃时发生固态相变从αZr转变为βZr,Y在Zr中的固溶度很低,在855℃时Y在αZr中溶解约1.2wt%,888℃时Y在βZr中仅溶解(本文来源于《第十七届全国相图学术会议暨相图与材料设计国际研讨会会议论文集》期刊2015-11-03）

郭中正,孙勇,李玉阁,周铖,彭明军[2]（2010）在《磁控共溅射Al-Pb合金薄膜中固溶度的扩展》一文中研究指出利用磁控共溅射法在液氮冷却的衬底(LNCs)上制备了Al-Pb合金薄膜,运用EDX、XRD、TEM和SEM对薄膜成分、结构及形貌进行了研究。结果表明,Al-Pb薄膜在Pb含量为7.38%～2.73%(原子分数,下同)的宽范围内,均存在Al在Pb中的fccPb(Al)亚稳过饱和置换固溶体,固溶度与膜成分相关,随薄膜Pb含量的变化,固溶度在3.03%～5.31%Al之间变化,Al-48.9%Pb膜扩展固溶度最大(5.31%Al),薄膜Pb含量降低或升高时,fccPb(Al)固溶体的固溶度下降。此结果与Miedema理论计算的Al-Pb系混合焓随Pb含量的变化趋势相似。低温衬底下Pb的体扩散弱化并导致相分离倾向降低是固溶延展的动力学原因。(本文来源于《材料导报》期刊2010年10期）

王德宝,吴玉程,王文芳,宗跃[3]（2008）在《机械合金化诱导难互溶系Cu-Cr合金固溶度扩展的研究》一文中研究指出采用机械合金化工艺制备Cu-4%Cr和Cu-7%Cr(原子分数)二元合金粉末,利用XRD,SEM和TEM研究机械合金化过程中粉末的微观形貌和显微组织结构,测量了不同球磨时间粉末的氧含量以及显微硬度。结果表明:在一定的球磨时间内,Cu-Cr合金粉末随着高能球磨的进行,晶粒逐渐细化至纳米尺寸,晶格畸变增加,但进一步球磨会导致铜的晶格常数有所增加,畸变降低。实验证明,在固态下几乎不互溶的Cu-Cr合金,经球磨40 h的机械合金化,Cr在Cu中的固溶度明显提高。(本文来源于《稀有金属》期刊2008年01期）

李建映,欧阳义芳,钟夏平,黄津梨[4]（2007）在《Fe-W合金机械合金化及扩展固溶度研究》一文中研究指出采用机械合金化方法,对Fe_(100-x)W_x(x=5,15,33.3,45,50,70,85,95)二元合金系统进行了机械合金化研究,用X射线衍射仪分析了球磨后的合金粉末的结构,用SEM对样品的形貌进行了分析。结果表明:铁在钨中的固溶度大于30%;从理论上对Fe-W系统的固溶度进行计算,计算结果说明铁在钨中的固溶度与实验得到的结果相符。(本文来源于《稀有金属材料与工程》期刊2007年S3期）

王尔德,刘京雷,刘祖岩[5]（2002）在《机械合金化诱导固溶度扩展机制研究进展》一文中研究指出简述了机械合金化工艺的基本过程及其诱导固溶度扩展的研究现状。在简述固溶度扩展基本原理的基础上 ,着重介绍了目前机械合金化诱导固溶度扩展的几种机理模型及各自局限性 ,并对以后的研究提出了建议(本文来源于《粉末冶金技术》期刊2002年02期）

欧阳义芳,钟夏平,吴伟明[6]（2000）在《Al-W二元合金机械合金化扩展固溶度研究》一文中研究指出用行星式高能球磨机对成分为Al1-xWx(x =0 .1 ,0 .2 ,0 .5 ,0 .9)的粉末进行了不同时间的研磨 ,用X射线衍射法和电镜对球磨后的粉末的结构和形貌进行了研究 .实验结果表明 ,球磨后Al在W中的固溶度大大扩展 ,可超过 5 0 % (原子分数 ) .用嵌入原子理论和机械合金化扩展固溶度的理论对实验结果进行了分析 ,理论计算结果与实验相符(本文来源于《中国科学(A辑)》期刊2000年01期）

江焕宏,许裕生,钱敏[7]（1997）在《化学还原法扩展Fe-Cu系纳米合金fcc相固溶度的研究(英文)》一文中研究指出利用化学还原法制备了含有少量硼的过饱和Fe-Cu固溶合金。fcc相的固溶度被扩展至铁含量接近80％,大大超过了用其它方法制备所能达到的固溶度,并且在退火过程中fcc结构相当稳定。fcc相的扩展以及相当高的稳定性与硼的存在有关。(本文来源于《苏州大学学报(自然科学)》期刊1997年02期）

李曲波,周新铭[8]（1997）在《过渡金属在金中固溶度亚稳扩展》一文中研究指出用Ｘ射线衍射测定点阵常数法，研究了在１０６Ｋ／ｓ的快速凝固条件下过渡金属Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｗ、Ｒｅ、Ｒｕ、Ｒｈ在金中的亚稳扩展固溶度，分别为Ｔｉ∶１８．２，Ｚｒ∶１３、Ｈｆ∶１３．４ａｔ％，而Ｗ、Ｒｅ、Ｒｕ、Ｒｈ则很小。认为上述情况是与金形成相图的特徵有关，形成上包晶型合金有较明显的固溶度扩展，形成偏晶相图的合金难于用快速凝固方法使固溶度扩展，采用机械合金化办法可能更有利于形成亚稳固溶体。(本文来源于《贵金属》期刊1997年01期）

周新铭,李曲波[9]（1996）在《稀土元素在金中固溶度亚稳扩展研究》一文中研究指出用Ｘ射线衍射测定点阵常数法研究了在１０６Ｋ／Ｓ的快速凝固条件下，稀土元素在Ａｕ中的亚稳扩展固溶度，Ｃｅ、Ｓｍ、Ｇｄ、Ｄｙ、Ｅｒ、Ｙｂ和Ｙ在Ａｕ中的亚稳扩展固溶度分别为０．３、０．４、１．５、９．０、１３、１３．４和１０ａｔ％。稀土元素的固溶度随它们与金原子半径相对差的减少而明显增大，用稀土与Ａｕ合金化时发生电子从稀土原子向金原子转移来说明稀土在Ａｕ中较大的固溶度。比较和讨论了稀土在Ａｕ、Ａｇ、Ａｌ、Ｃｕ中固溶度亚稳扩展的实验结果，当原子半径相对差小于发生电子转移的临界值时，尺寸因素是控制固溶度的主要因素，尺寸超过临界值后，其它因素变得重要了。发现Ｅｕ和Ｙｂ在与Ａｕ合金化时，与其它稀土元素一样显示叁价状态。快速凝固条件下，金－稀土合金的非晶态形成倾向明显高于银－稀土等合金。(本文来源于《贵金属》期刊1996年04期）

黄建宇,吴玉琨,胡魁毅,孟祥敏[10]（1993）在《机械合金化诱导Fe-Cu系固溶度的扩展》一文中研究指出X射线衍射(XRD)表明室温下几乎不固溶的Fe—Cu系经5h球磨后可形成亚稳过饱和固溶体.对于Fe_(1-x)Cu_x,当0≤x≤0.10时形成单一的bcc相,x≥0.30时形成单一的fcc相,0.10<x<0.3时bcc与fcc相共存。对成分为Fe_(60)Cu_(40)球磨样品进行的差热分析(DTA)表明,γ—Fe(Cu)向α—Fe(Cu)的相转变约在670℃时发生,高分辨电镜(HREM)观察到α与Cu相间有K—S取向关系,表明γ→α的转变为马氏体型相变。(本文来源于《金属学报》期刊1993年02期）

### 固溶度扩展论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

利用磁控共溅射法在液氮冷却的衬底(LNCs)上制备了Al-Pb合金薄膜,运用EDX、XRD、TEM和SEM对薄膜成分、结构及形貌进行了研究。结果表明,Al-Pb薄膜在Pb含量为7.38%～2.73%(原子分数,下同)的宽范围内,均存在Al在Pb中的fccPb(Al)亚稳过饱和置换固溶体,固溶度与膜成分相关,随薄膜Pb含量的变化,固溶度在3.03%～5.31%Al之间变化,Al-48.9%Pb膜扩展固溶度最大(5.31%Al),薄膜Pb含量降低或升高时,fccPb(Al)固溶体的固溶度下降。此结果与Miedema理论计算的Al-Pb系混合焓随Pb含量的变化趋势相似。低温衬底下Pb的体扩散弱化并导致相分离倾向降低是固溶延展的动力学原因。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 固溶度扩展论文参考文献

[1].彭家庆,陈洋,沈剑韵,储茂友,王力军.铸态锆钇合金的固溶度扩展及微观组织演变[C].第十七届全国相图学术会议暨相图与材料设计国际研讨会会议论文集.2015

[2].郭中正,孙勇,李玉阁,周铖,彭明军.磁控共溅射Al-Pb合金薄膜中固溶度的扩展[J].材料导报.2010

[3].王德宝,吴玉程,王文芳,宗跃.机械合金化诱导难互溶系Cu-Cr合金固溶度扩展的研究[J].稀有金属.2008

[4].李建映,欧阳义芳,钟夏平,黄津梨.Fe-W合金机械合金化及扩展固溶度研究[J].稀有金属材料与工程.2007

[5].王尔德,刘京雷,刘祖岩.机械合金化诱导固溶度扩展机制研究进展[J].粉末冶金技术.2002

[6].欧阳义芳,钟夏平,吴伟明.Al-W二元合金机械合金化扩展固溶度研究[J].中国科学(A辑).2000

[7].江焕宏,许裕生,钱敏.化学还原法扩展Fe-Cu系纳米合金fcc相固溶度的研究(英文)[J].苏州大学学报(自然科学).1997

[8].李曲波,周新铭.过渡金属在金中固溶度亚稳扩展[J].贵金属.1997

[9].周新铭,李曲波.稀土元素在金中固溶度亚稳扩展研究[J].贵金属.1996

[10].黄建宇,吴玉琨,胡魁毅,孟祥敏.机械合金化诱导Fe-Cu系固溶度的扩展[J].金属学报.1993

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c0801973abb16e4b48cdcfc0.html