# 蜂窝陶瓷负载Pd基整体式催化剂制备及催化燃烧性能

### 论文摘要

以拟薄水铝石和活性氧化铝粉为原料,通过添加胶溶剂、表面活性剂等助剂制备氧化铝涂层浆液,分别对堇青石蜂窝陶瓷载体和预先涂覆氧化硅的蜂窝陶瓷载体涂覆氧化铝涂层,负载活性组分制备Pd基整体式催化剂。考察载体涂层、表面活性剂种类、反应空速对催化剂催化乙烷燃烧活性的影响。结果表明,适宜的表面活性剂及双涂层结构的载体有助于提高催化剂活性。经310 h寿命实验,乙烷脱除率可达99.9%以上,表明制备的Pd基整体式催化剂具有良好的乙烷催化燃烧活性和稳定性。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 整体式Pd催化剂制备

- 1.2 催化剂活性评价

- 2 结果与讨论

- 2.1 表面活性剂种类对催化剂活性的影响

- 2.2 涂层对催化剂活性的影响

- 2.3 反应空速对催化剂活性的影响

- 2.4 催化剂的稳定性

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐卫,侯蕾,杜霞茹,李楠,于志日,肖菲,吴熠

关键词: 催化剂工程,整体式催化剂,双涂层结构,乙烷催化燃烧

来源: 工业催化 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 大连凯特利催化工程技术有限公司

分类号: TQ426

页码: 54-56

总页数: 3

文件大小: 434K

下载量: 200

### 相关论文文献

- [1].堇青石质蜂窝陶瓷专利技术分析[J]. 中国新技术新产品 2020(04)

- [2].基于专利分析的我国蜂窝陶瓷材料技术发展趋势和成果转化模式研究[J]. 中国陶瓷 2019(11)

- [3].碳化硅蜂窝陶瓷的研究及应用[J]. 中国陶瓷工业 2017(06)

- [4].色料对堇青石蜂窝陶瓷性能的影响[J]. 佛山陶瓷 2017(07)

- [5].降低蜂窝陶瓷用堇青石热膨胀系数的途径[J]. 中国陶瓷 2008(03)

- [6].蜂窝陶瓷受宠环保市场[J]. 现代技术陶瓷 2008(02)

- [7].梭式窑烟气废热利用系统的设计[J]. 山东陶瓷 2017(02)

- [8].光催化三维蜂窝陶瓷网净化室内空气的研究[J]. 环境工程学报 2008(06)

- [9].蜂窝陶瓷蓄热体的研究现状[J]. 耐火材料 2009(01)

- [10].蜂窝陶瓷载体生物膜工艺的除磷试验[J]. 上海师范大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [11].蓄热氧化炉中蜂窝陶瓷损坏机理及改进措施[J]. 中国陶瓷 2020(02)

- [12].蒋炎作品[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计) 2018(05)

- [13].蜂窝陶瓷穿不锈钢“外套”[J]. 山东陶瓷 2010(01)

- [14].电气石质蜂窝陶瓷的研究与应用分析[J]. 内蒙古煤炭经济 2014(10)

- [15].蜂窝陶瓷载体生物膜技术处理农药废水[J]. 环境工程学报 2012(04)

- [16].1,2 -二氯乙烷在担载铈钛复合氧化物的蜂窝陶瓷催化净化——催化组分颗粒大小的影响[J]. 中国粉体技术 2010(02)

- [17].蜂窝陶瓷负载锰酸锶镧基催化剂制备及性能[J]. 洁净煤技术 2014(06)

- [18].高温空气在蜂窝陶瓷体内蓄热特性研究[J]. 工程热物理学报 2011(09)

- [19].蜂窝陶瓷蓄热体的研究现状[J]. 陶瓷 2009(04)

- [20].氧化铝蜂窝陶瓷超滤膜的制备及表征[J]. 现代化工 2017(12)

- [21].气升式内循环蜂窝陶瓷反应器的氧传质特性[J]. 水处理技术 2012(04)

- [22].堇青石蜂窝陶瓷载体涂层的制备研究[J]. 徐州师范大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [23].热处理对高铬铸铁基蜂窝陶瓷复合材料耐磨性的影响探析[J]. 四川水泥 2018(12)

- [24].发明专利[J]. 中国陶瓷工业 2015(02)

- [25].用于汽车尾气净化的SiC蜂窝陶瓷[J]. 中国陶瓷 2014(08)

- [26].钾钠含量对堇青石蜂窝陶瓷性能的影响[J]. 人工晶体学报 2012(01)

- [27].蜂窝陶瓷蓄热体传热与阻力特性的热态实验研究[J]. 冶金能源 2008(05)

- [28].低浓度甲苯催化燃烧蜂窝陶瓷催化剂的制备[J]. 山东化工 2018(05)

- [29].堇青石蜂窝陶瓷的表面改性[J]. 分析测试学报 2014(09)

- [30].低应力蜂窝陶瓷蓄热体的研制与应用[J]. 武钢技术 2012(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c0823037ce10129284f95377.html