# 如何更好地发挥新时期地质实验测试工作的作用何品潇

四川省冶金地质勘查局六○四大队四川广元628017

摘要：在现今科技和社会的飞速发展与进步的情况下，要想更好的发挥新时期地质实验测试工作的作用就显得格外重要，也是闲着做好地质工作的主要任务，所以相关的地质研究人员以及地质检测人员将面对更严峻的考验。就需要在实验地质发展过程中不断的创新和改变技术手段，如此才能够使地质勘查工作取得良好的发展前景，并确保了地质研究的发展方向。本文以地质勘查工作为基础进行试验，对新时期地质试验测试工作进行分析与探讨。

关键词：地质勘查；测试工作；地质实验测试

1地质实验测试工作的重要性

地质实验测试工作时整个地质工作最重要的部分，其作用也是相当的关键。早在1953年，原地矿部部长，地质学家李四光先生在全国第一次地质实验工作会议上就指出“地质、钻探、化验鼎足而立，三分天下各有其一”，可以想象其重要程度。地质实验通过科学的实验数据和试验鉴定结果让我们透过样品的宏观表象渗透和了解到微观的客观存在和组成，这是任何其它专业和手段都无法取代的。普查和区调工作中很多的矿产是通过化学分析、光谱分析、岩矿鉴定和重砂鉴定发生的，比如四川冕宁的铈矿、会理岔河锡矿、汉源的古砂钛矿（点）、青海同德的辰砂矿都是通过重砂和岩矿鉴定发现。四川的硫酸银矿是通过重砂中的“杂质”分析发现的等等。我们地质实验测试工作者也应该不断通过设备的更新、分析手段的进步、观念和理念的与时俱进，尤其是与其他专业的更加密切联系，从而借鉴其他专业领域的新思维、新技术和新理论，以提高地质实验测试工作的服务水平和质量，使地质找矿工作更加准确[1]。地质实验测试工作是地质工作的重要手段之一，是不能孤立地存在的，要把地质实验测试知识和其它相关专业知识有机地结合起来，才能更好地服务于地质找矿工作。

2地质实验测试的地位和作用

随着地质实验测绘仪器和分析技术技巧的不断创新，导致许多地质专业和其他专业的技术人员对地质实验测试结果的源头和分析方法、配套分析方案的选择标准，以及分析数据提供的依据和各种检测方法的优势与检出限等参数并不是非常了解，所以，应将地质实验测试工作的成果单独编制成章节，并体现在地质成果报告之中，其中要详细编写相关信息和内容，具体应包含以下内容：

1）应有首次样品的接收时间，样品的交接记录，交接过程中有无异常情况，如缺样、漏样、混样等特殊情况及处理方式和意见，必要时应将运输方式和过程简单描述。

2）在分析样品的制备过程中应标明样品的烘干温度和时间，要对特殊分析元素的烘干温度和时间进行特殊说明；样品加工采用的方式方法（是否会带进污染源），缩分系数是否合理，分析样品的最低可靠质量是否科学，分析样品选用的粒级以及副样的保留方式等信息。

3）补充分析元素建议及依据，可选取部分样品进行光谱全分析，根据分析结果对送样单要求分析项目以外的高背景值有益元素和对未来矿山建设开发过程中可能存在的干扰的有害元素提出必要的相应分析和建议。

4）有根据的选择分析方法和配套方案。通过对待分析主元素和干扰元素浓度范围的分析、样品的岩性背景、结合各种分析方法的适用范围及检测上下限，科学地选择分析方法和配套分析方案。

5）要注明测试每种元素所使用的仪器设备名称、型号、主要性能和使用时的具体参数和自然环境的条件参数。

6）要注明各元素和分析方法的检出限、灵敏度、精密度等相关技术参数。

7）要有整批次样品分析结束的时间及分析过程中有无异常情况以及异常情况的处理方式和依据的记录。

8）对分析成果或相关异常提出科学的评价和合理的验证意见。

3加强地质实验测试工作管理措施

3.1选择分析方法和配套分析方法

1）要根据送样单中对样品岩性的定性及描述，初步判定样品基体中主要待分析元素的基本情况和可能存在的干扰元素情况。

2）依据光谱全分析结果中各元素浓度范围，科学合理地对分析方法和配套分析方案进行选择。选择的分析方法和配套分析方案的检测上下限应尽量能覆盖待分析元素的浓度范围。如果遇到特殊超浓度范围的样品或某一元素，应选用其它合理的分析方法检测或验证，以确保分析结果的报出率和准确度。同时分析方法的选择要考虑环保和安全因素，尽量降低对环境的污染。

3）要高度重视大量岩石光谱分析成果的统计，因为这些数据不但可以说明元素丰度和岩石成矿专属性，继承性，而且是岩石和地层对比的重要依据之一。

4）分析方法和配套分析方案选定后，应严格按照分析方法的操作规程执行。关键步骤，如溶矿的温度，时间，酸碱度等条件一定要严格控制。测试过程中应尽量保持各种条件的恒定[2]。

3.2地质实验测试工作管理建议

1）在日常生产任务量比较大，仪器设备使用率较高的情况下，务必要定期针对各类方法和仪器的各项参数，如检出限、灵敏度、精密度等进行校正，并做好相应的记录。尤其仪器设备出现故障进行维修或更换主要元部件后，一定要对所有参数进行试验校正后才能用于生产，并做好相关信息的记录。

2）各种试剂在首次使用或使用过程中更换生产批次和更换生产供应商时，一定要做试剂的杂质和空白试验（在分析过程中一定要把试剂空白，样品空白和标准系列空白严格区分，不能互相取代），并做好相应的对照记录。空白试验值是真实反映测试仪器的噪声，试剂中的杂质，分析测试环境及操作过程中的沾污等因素对样品测试分析产生的综合影响，直接关系到测定的最终结果的准确性和可靠性，一定要引起高度重视。

4新时期地质实验测试工作面临的形势和任务

4.1矿产资源综合和节约利用的关键任务

研发呆滞矿产资源利用技术，研发复杂矿产资源综合利用率技术，开展金属尾矿（弃矿）综合利用，包含铁尾矿、有色金属尾矿、贵金属尾矿（弃矿）综合利用，这些都是现在需要地质实验测试工作者研究的首要任务。

4.2对地下水污染的调查评价工作

比如对地下水的污染状况进行调查，对地下水污染程度和变化趋势进行评价，规划地下水污染防治与保护区划，建立地下水污染预警系统，为全国地下水污染防治和地下水资源保护，保障饮水安全和健康，促进人与自然和谐相处提供依据，这也是地质实验测试工作者的另一项艰巨任务[3]。

4.3土地质量地球化学调查评价

土地治理地球化学调查评价是如今地质实验测试工作者的主要任务。通过调查全国土地质量，全面掌握主要农牧区土壤地球化学特征，揭示重金属等元素迁移循环过程与土地质量演变规律，解决影响土地质量和生态安全的科学问题，评价需要测定的有益，有害元素和有机污染物。这就需要地质实验测试人员根据时代的变化对分析技术进行完善和改变，建立以现代分析技术为主的低成本、高效率、无污染的快速分析方案。

5结语

综上所述，为了让新时期地质实验测试工作发挥出相应的作用，地质实验测试工作人员要做好准确定位，对自身的专业技术能力不断提高和改进，还要保持与其他专业的密切关系，确保在地质找矿工作中将本专业和其他专业的知识运用当中，广泛覆盖整个服务领域，让新时期以及未来的找矿工作能够更加精准，为我国的经济社会发展提供扎实的基础。

参考文献

[1]孙宁.地质工作中的地质实验测试技术研究[J].绿色环保建材.2018(01).

[2]陶永锋.地质工作中地质实验测试重要性探微[J].住宅与房地产.2018(22).

[3]罗三华.地质实验测试技术及其与地质工作的关系探究[J].建材与装饰.2018(39).

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c096516dec409a6788383ae7.html