# 面向主动配电网的统一电能质量控制器补偿策略研究

### 论文摘要

主动配电网在充分发挥多种清洁能源优势的同时,不得不面对电能质量问题日益突出的困境。统一电能质量控制器(UPQC)可综合治理主动配电网中的电压质量和电流质量问题,是解决该问题的重要突破口。首先对UPQC系统进行解耦控制,将dq坐标下的数学模型转换到αβ坐标系下实现全解耦,得到串联侧和并联侧变流器的传递函数,然后分别设计了串联侧和并联侧的控制器,最后建立了UPQC系统整体的仿真模型。通过仿真验证了在电压跌落/暂升、负载电流畸变和无功电流、及综合电能质量存在的情况下,文中所设计的控制器具有较好的补偿效果。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 UPQC系统的控制思想

- （1） 三相交流电网。

- （2） 串联变压器TS。

- （3） 串联变流器VSC1。

- （4） 并联变流器VSC2。

- （5） 直流侧电容CDC。

- （6） 负载。

- 2 UPQC控制器设计

- 2.1 串联侧控制器设计

- 2.2 并联侧控制器设计

- 3 仿真与分析

- 3.1 运行状态Ⅰ

- 3.2 运行状态Ⅱ

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张少凡,高强,华煌圣,李妍红,祁忠

关键词: 主动配电网,统一电能质量控制器,串联侧补偿,并联侧补偿

来源: 电力工程技术 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 广州供电局有限公司,南京南瑞继保电气有限公司

基金: 国家自然科学基金资助项目(51577028)

分类号: TM714.3

页码: 34-41

总页数: 8

文件大小: 4582K

下载量: 86

### 相关论文文献

- [1].100A/400V模块化电能质量综合治理装置的研制[J]. 电气技术 2019(12)

- [2].电能质量之城市苏醒[J]. 中国电业 2019(12)

- [3].统一电能质量调节器在工业园区电能质量治理中的应用研究[J]. 农业科技与装备 2020(01)

- [4].计及电能质量因素的变压器能效分析[J]. 供用电 2020(05)

- [5].电力系统典型电能质量问题解决方案探讨[J]. 电气应用 2019(09)

- [6].建筑供电电能质量现状与对策[J]. 绿色环保建材 2019(09)

- [7].考虑电能质量问题的分布式光伏发电接入规划方法[J]. 科学技术创新 2019(31)

- [8].第九届电能质量研讨会将在江苏南京举办[J]. 电气应用 2018(12)

- [9].基于稀疏采样的电能质量信号采集方法[J]. 计算机应用 2016(S2)

- [10].配网电能质量的测试过程探究[J]. 电子测试 2016(24)

- [11].供电企业电能质量管理与节能降耗问题分析[J]. 通讯世界 2017(01)

- [12].第五届全国电能质量学术会议征文通知[J]. 大功率变流技术 2017(01)

- [13].动态电压恢复器控制优化电能质量技术[J]. 电子技术与软件工程 2016(22)

- [14].第五届全国电能质量学术会议暨电能质量行业发展论坛会议通知[J]. 高压电器 2017(06)

- [15].直流配电电能质量研究综述[J]. 电力系统保护与控制 2017(16)

- [16].电能质量至关重要[J]. 电气时代 2017(08)

- [17].配电网电能质量及改善措施[J]. 大众用电 2016(04)

- [18].配电网动态电能质量问题与对策分析[J]. 山东工业技术 2016(20)

- [19].电能质量监测系统研究现状及发展趋势[J]. 电力系统保护与控制 2015(02)

- [20].电能质量概述[J]. 电子制作 2014(23)

- [21].风力发电并网技术及电能质量控制策略[J]. 科学中国人 2016(33)

- [22].分布式电源并网电能质量智能测评与方法研究[J]. 电子测量技术 2020(11)

- [23].用户侧电能质量问题及其治理措施[J]. 新型工业化 2018(05)

- [24].基于相似理论的电能质量试验电源研究[J]. 电网与清洁能源 2017(07)

- [25].定制电力技术在解决配电侧电能质量问题中的应用[J]. 中国高新区 2017(21)

- [26].建筑供电电能质量现状与对策[J]. 科技展望 2016(02)

- [27].新书快讯——《现代电能质量技术丛书》正式出版[J]. 建筑电气 2016(03)

- [28].改善电能质量的意义与策略[J]. 电子世界 2014(18)

- [29].新时期电能质量研究浅议[J]. 成功(教育) 2013(08)

- [30].现代电能质量的基本问题[J]. 黑龙江科技信息 2014(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c0a241c8520617188f7c8a4b.html