# 岩土工程地基处理的常用方法及应用分析

北京爱地地质勘察基础工程公司北京100144

摘要：岩土工程是一个大型的复杂项目工程，在岩土工程中最为重要的就是对地基的施工，工程地基一定要经过科学有效的处理工作，如果没有处理好工程地基的问题，那么上部结构就会因为稳定性差而造成很大的问题，这会给岩土工程带来很大的影响，造成很大的安全问题。在对工程进行勘探工作的时候，只有处理好岩土工程的地基工作，才可以确保岩土工程的质量，这个问题是当前岩土工程中最为重要的，也是必须要解决的。

关键词：岩土工程；地基处理；应用

地基处理是岩土工程的一项重要工作，其处理的质量直接影响到岩土工程的稳定性。因此，必须要结合实际地质情况，采用合适的地基处理方法，防止岩土工程发生不均匀沉降，延长岩土工程的使用年限。

1岩土地区岩土工程勘察特点分析

岩土地区地质勘察是为了对场地安全、地基稳定存在影响的岩土化发育规律加以分析，以充分了解岩土空间分布规律、形态、规模、密度，确保建设项目地基稳定、牢固，并对建筑场地适宜性与地基稳定性作出准确评价。实现岩土地区岩土工程勘察关键在于利用先进仪器设备与有效勘察手法，按照一定程序进行与工程建设相关的工程地质条件综合勘察、分析、探究，充分了解工程建设对所在地及其周围自然地质环境，分析施工与正常使用中有可能造成的危害或影响，同时，还需评价和设计勘察结果与相关技术参数，为工程基础处理工作提供有力技术指导。

2不均匀地基的稳定性带来的影响

在岩土工程的勘探工作中不均匀地基的稳定性一直有着非常重要的地位，它和天然地基的均匀性一样的重要。工作人员可以运用地基失效验算的办法对工程地基的稳定性进行验算，之后就能够将得到了数据作为工程中的重要资料，工作人员在进行工程设计的时候就能够运用到。工作人员在对岩土工程地基基础进行设计工作的时候，通常情况下都会运用等效分层总和的办法，运用这样的方法对整个工程地基进行验算以及判断。一般情况下工程地基的压缩变形就是岩土工程的地基变形，它对整个岩土工程的施工有着很大的影响，所以工作人员在对地基进行勘探工作的时候，假如工程地基出现不均匀的状况时，工作人员必须要依照标准的设计方案进行岩土工程的设计工作。

3岩土工程的地基处理常用方法分析

3.1强夯处理法

强夯处理地基的方法就是通过重力作用土体，对地基达到压实夯牢的目的。在通常工况下，采用重锤的质量为8～10T，重锤落下的高度控制在20m左右。根据能量守恒定律，下落过程中重锤的势能转化为动能，在碰撞接触过程中，动能转化为地基土体的动能和势能，另一部分在碰撞中转化为其他能量，强大的冲击力在土体中进行传播，使得土体中的空隙得到较大程度的压缩，大大增强的土体的抗压强度，相应提高了地基承载能力。

3.2预压处理法

对于一些软弱地基，同时地理位置环境又不适合于使用强夯处理时，通常采用预压法进行处理，相关施工工艺为：在拟建位置地基上施加静荷载，如覆盖土层，砂层等重物，在地基压实之后，然后进行荷载，由于重力的作用软弱地基得到了一定程度的压实，达到了一定的强度和承载能力。这种方法的处理，相当于在建筑构筑物之前，提前进行地基承载能力的试验，把地基变形控制在建筑物施加荷载之前，等建筑物荷载作用于软弱地基时，由于之前的预压使得地基具有较高的承载能力，不再会发生较大程度的沉降。

3.3土工聚合物处理法

作为一种化纤合成材料，土工聚合物通常在地基的处理中发挥了较大的作用。由于质量较轻，连续性好，抗拉能力和耐候性较好的特点，利用土工聚合物处理地基在目前得到了较大程度的推广。鉴于土工聚合物的抗腐蚀和防侵蚀的特点，边坡工程中土工聚合物方法得到了较为广泛的推广，在边坡的排水、隔离和加固补强中，充分发挥了土工布纤维的强度和韧性，避免了水土的流失，且耐久性较强，增强了地基承载力，保障了边坡安全。土工布纤维的处理方法，避免了传统砂石料的施工困难和防护效果不佳，对于格宾石笼也具有一定的替代作用。

3.4砂石垫层处理法

对于地基承载能力要求较高，同时地基部位又是具有一定厚度的软弱层的部位，需要对于软弱部位进行清除处理，然后进行夯实处理作业，最后填入具有较高强度的沙石材料，并保证沙石材料具有较好的级配，这样才能较好的承载上部传来的荷载，并较好的传递给下部地基。根据以往施工经验，地基沉降中浅层地基的沉降是最为主要的沉降要素，在沉降事故中占据较大的比例，通过置换处理的方法，再加上置换后的地基承载力扩散范围较为广泛，可以有效提高软弱地基土层的承载能力，减少浅层地基的沉降，进而消弱整体沉降水平。

4工程案例分析

某岩土工程地基存在软土层，在对施工现场进行水文地质勘察以后，发现软土层部分0m-4m深度范围为低液限黏土，4m-9m深度范围为高液限黏土，所以决定使用强夯法，直接对软土层进行夯实。在夯实以后，其处理效果并没有达到预期要求，主要原因是土层当中含水量较高，只采用夯实操作无法将软土层当中的水分排除，使得振实效果受到影响。在进过深入讨论以后，决定改用水泥粉煤灰碎石桩法，对软土层部分实施水泥固化。在水泥粉煤灰碎石桩法应用四周以后，软土地基部分的承载力显著提高，达到了设计要求。由此可见，在选择岩土工程地基处理方法时，一定要结合实际情况，因地制宜，才能达到最好的处理效果。

结束语

岩土工程是建筑工程项目施工中的重要一环，在岩土工程的施工过程中地基是建筑的主要承载基础，岩土工程地基施工中要注意确保地基承载能力和沉降量符合相关的设计标准。在工程项目岩土工程地基的施工过程中由于岩土工程的复杂性使其容易受到工程项目地的地质情况以及周边环境的影响，因此需要在分析工程项目的地质情况的基础上对岩土工程的地基进行合理的处理以确保地基具有足够的承载能力。

参考文献

[1]夏子龙.浅谈岩土工程勘察中的地基处理方法[J].科技经济导刊,2016,01：78.

[2]解磊,吴正.岩土工程地基处理分析与应用[J].科技创新与应用,2016,30：270.

[3]李玲利.岩土工程中地基处理主要方法探析[J].石化技术,2016,09：98-99.

[4]程新春.岩土工程中的软土地基处理技术探究[J/OL].中国高新技术企业,2016(33).

[5]王玉玺.探讨岩土工程勘察中的地基处理[J].城市地理,2016,14：189.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c0b392a0b00a43bb10dc513e.html