# 紧凑光子源论文_张玉颖

导读:本文包含了紧凑光子源论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:激光器,光纤,光子,紧凑,包层,谐振,正弦。

### 紧凑光子源论文文献综述

张玉颖[1]（2009）在《紧凑型光子晶体光纤锁模激光器及纠缠光子源的研究》一文中研究指出光子晶体光纤以其特殊的结构和特有的优势,为许多科研领域带来了新的机遇。基于光子晶体光纤的被动锁模激光器更以成本低廉,结构紧凑,稳定性强,输出功率高等优势,推进了飞秒激光技术的普及化应用进程。光子晶体光纤在量子信息方面的应用近些年来也成为光子晶体光纤应用研究的一个热点,利用光子晶体光纤自身的优势,并结合稳定的超短脉冲光源为制备结构紧凑、高效率的纠缠光子源提供了有效途径。本论文主要围绕实现高功率、紧凑型的光子晶体光纤锁模激光器以及基于光子晶体光纤产生纠缠光子对进行了研究。主要研究内容如下:一、基于掺Yb~(3+)大模场面积光子晶体光纤,设计并搭建了一种腔型结构简单,利用光纤端面直接作为输出耦合的高功率锁模光子晶体光纤激光器,并利用半导体可饱和吸收镜实现了激光器的自启动锁模。激光器直接利用增益光纤端面作为腔镜,减少了分立元件的使用,使高功率锁模光纤激光器更加紧凑实用。构建了光子晶体光纤锁模激光器的数值模型,对激光器的输出特性及锁模的动力学过程进行了数值模拟,模拟结果与实验结果很好的吻合。二、搭建了具有端面输出耦合特点并利用光栅对进行色散补偿的掺Yb~(3+)大模场面积光子晶体光纤锁模激光器。获得了平均输出功率3.1 W,单脉冲能量56 nJ的锁模脉冲输出,直接输出脉冲宽度为494 fs。并实现了激光器锁模输出的脉冲宽度、光谱宽度以及光谱中心波长的可调谐。系统研究了由光栅对滤波特性引起的光谱及脉冲宽度的呼吸效应。叁、搭建了具有端面输出耦合特点全正色散锁模的光子晶体光纤激光器。获得了平均输出功率2.6 W,单脉冲能量46 nJ的锁模脉冲输出,直接输出脉冲宽度为1.9 ps,经腔外色散补偿后脉冲可压缩至425 fs。进一步利用窄带滤波片引入光谱滤波机制,实现了耗散孤子锁模,获得了828 fs的直接输出脉冲宽度,单脉冲能量为30 nJ,峰值功率为36.6 kW。四、数值分析了各种参数对光子晶体光纤中四波混频增益特性的影响,并进行了实验研究。搭建了利用钛宝石飞秒激光器泵浦,通过光子晶体光纤的自发四波混频效应产生800 nm波段纠缠光子对的实验装置,以及探测纠缠光子对的实验装置,并通过对产生光子的单通道光子计数总结了利用光子晶体光纤高效率地产生纠缠光子需要的实验条件。提出利用高功率紧凑型光子晶体光纤锁模激光器产生1.04μm波段的高效率纠缠光子对的实验方案。(本文来源于《天津大学》期刊2009-08-01）

郭曙光[2]（2001）在《紧凑光子源研究》一文中研究指出激光器的发展趋势正在面向应用，走向固态化、小型化。体积小、重量轻、 转换效率高、光束质量好的紧凑光子源方面的研究越来越受到人们的重视。本 论文本着追踪发展、面向应用、有所创新的原则，在改善激光器性能方面做了 一些工作，主要包括： （1）对 800nm波段 Littrow和 Littman结构的弱耦合可调谐外腔半导体激 光器进行了实验研究。实现了边模抑制比大于30dB、可调谐范围为10nm激光 输出。 （2）首次系统分析了外腔半导体激光器无跳模调谐结构的定位误差对无跳 模调谐范围的影响，并据此设计了一套1．55μm大范围无跳模调谐外腔半导体檄 光器实验系统，实现了大于50nm的无跳模调谐输出。 (3)首次系统地分析了光栅光谱仪器中的叁类正弦机构，分别设计了可实 现波长线性标度的 Littrow和 Littman外腔半导体激光器调谐机构。 (4)采用光纤Bragg光栅作为外腔反馈元件，首次将光纤光栅的悬臂梁调 谐方法用于外腔调谐技术中，完成了1．55μm可调谐光纤光栅外腔半导体激光 器，得到调谐范围为7nm、边模抑制比达39dB的激光输出。 （5）首次将 Littrow光栅调谐技术应用到掺双包层光纤激光器中，实 现了可调谐包层泵浦光纤激光器，波长可调谐范围大于40nm。 （6）采用激光谐振腔传播圆－变换圆图解分析方法，发展了激光谐振腔的 设计理论；提出了适应式热动力学稳定腔的设计思想，给出了谐振腔各参数的 设计原则；设计出一种紧凑小巧、结构灵活的适应式谐振腔；基于减小热透镜 效应、增大基模光斑尺寸、减小谐振腔体积叁个方面的考虑，提出了大孔径基 模运行的紧凑适应式热动力学稳定腔设计的基本框架。 (7)首次提出了“光学镇定器”的概念，并描述了两种类型的光学镇定器， 它可用于减弱介质折射率的扰变对光束传播特性的影响。(本文来源于《南开大学》期刊2001-06-30）

### 紧凑光子源论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

激光器的发展趋势正在面向应用，走向固态化、小型化。体积小、重量轻、 转换效率高、光束质量好的紧凑光子源方面的研究越来越受到人们的重视。本 论文本着追踪发展、面向应用、有所创新的原则，在改善激光器性能方面做了 一些工作，主要包括： （1）对 800nm波段 Littrow和 Littman结构的弱耦合可调谐外腔半导体激 光器进行了实验研究。实现了边模抑制比大于30dB、可调谐范围为10nm激光 输出。 （2）首次系统分析了外腔半导体激光器无跳模调谐结构的定位误差对无跳 模调谐范围的影响，并据此设计了一套1．55μm大范围无跳模调谐外腔半导体檄 光器实验系统，实现了大于50nm的无跳模调谐输出。 (3)首次系统地分析了光栅光谱仪器中的叁类正弦机构，分别设计了可实 现波长线性标度的 Littrow和 Littman外腔半导体激光器调谐机构。 (4)采用光纤Bragg光栅作为外腔反馈元件，首次将光纤光栅的悬臂梁调 谐方法用于外腔调谐技术中，完成了1．55μm可调谐光纤光栅外腔半导体激光 器，得到调谐范围为7nm、边模抑制比达39dB的激光输出。 （5）首次将 Littrow光栅调谐技术应用到掺双包层光纤激光器中，实 现了可调谐包层泵浦光纤激光器，波长可调谐范围大于40nm。 （6）采用激光谐振腔传播圆－变换圆图解分析方法，发展了激光谐振腔的 设计理论；提出了适应式热动力学稳定腔的设计思想，给出了谐振腔各参数的 设计原则；设计出一种紧凑小巧、结构灵活的适应式谐振腔；基于减小热透镜 效应、增大基模光斑尺寸、减小谐振腔体积叁个方面的考虑，提出了大孔径基 模运行的紧凑适应式热动力学稳定腔设计的基本框架。 (7)首次提出了“光学镇定器”的概念，并描述了两种类型的光学镇定器， 它可用于减弱介质折射率的扰变对光束传播特性的影响。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 紧凑光子源论文参考文献

[1].张玉颖.紧凑型光子晶体光纤锁模激光器及纠缠光子源的研究[D].天津大学.2009

[2].郭曙光.紧凑光子源研究[D].南开大学.2001

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c0c934cafd36c4f7be152622.html