# 输水隧洞下穿西气东输天然气管道影响研究

### 论文摘要

为了研究输水隧洞下穿天然气管道对天然气管道运行的影响,使用FLAC3D数值模拟模拟软件建立输水隧洞下穿天然气管道模型,研究了输水隧洞开挖后模型的应力分布和管道的沉降,研究结果表明隧洞开挖后应力影响范围为10m,10m范围外围岩呈现原岩应力状态,位于地表以下4m的天然气管道未受隧洞开挖应力影响,下穿点天然气管道最大下沉量为0.184mm;根据《输气管道工程设计规范》及相关规定计算了天然气管道允许不均匀下沉量,并与数值模拟结果进行了对比。制定了天然气管道爆破质点振动速度和地表下沉量监测方案,根据观测结果及时采取应急措施控制天然气管道振动速度和地表下沉量,保障天然气管道的安全运行。

### 论文目录

- 一、工程概况

- 二、FLAC3D数值模拟

- 三、模拟结果

- 2．天然气管道允许沉降

- 四、管道监测

- 五、结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李佳,李玉志

关键词: 数值模拟,输水隧洞,下穿,天然气管道,沉降

来源: 中国水运(下半月) 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 浙江省隧道工程集团有限公司

分类号: TE973.4

页码: 264-266

总页数: 3

文件大小: 2381K

下载量: 42

### 相关论文文献

- [1].深埋长输水隧洞施工技术浅析[J]. 陕西水利 2020(02)

- [2].渗流耦合作用下的输水隧洞稳定性数值研究[J]. 东北水利水电 2020(03)

- [3].“引汉济渭”秦岭输水隧洞计划2019年贯通[J]. 隧道建设 2017(02)

- [4].小断面输水隧洞开挖及衬砌和开挖中不良地质处理[J]. 建筑技术开发 2017(04)

- [5].前锋水库导流泄洪输水隧洞设计[J]. 广西水利水电 2017(02)

- [6].公路隧道车载作用对下方输水隧洞的影响分析[J]. 交通科学与工程 2017(02)

- [7].输水隧洞斜(竖)井错落布置分析[J]. 东北水利水电 2017(09)

- [8].CATIA三维设计在导流输水隧洞设计中的应用[J]. 云南水力发电 2016(03)

- [9].白云山水库输水隧洞漏水原因分析及处理[J]. 科学家 2017(16)

- [10].输水隧洞围岩类别变化变更费用索赔方法研究[J]. 山西建筑 2017(09)

- [11].库尉输水隧洞减震层设计方案数值模拟研究[J]. 吉林水利 2019(12)

- [12].长输水隧洞中地下水影响评价分析及措施[J]. 陕西水利 2020(01)

- [13].输水隧洞超挖段安全评价初探[J]. 内江科技 2019(10)

- [14].输水隧洞的抗震研究方法及现状[J]. 山西建筑 2017(36)

- [15].碳纤维布在三道河水库低输水隧洞加固工程中的应用[J]. 水利建设与管理 2017(03)

- [16].山西省大水网工程无压输水隧洞标准化设计[J]. 水利规划与设计 2015(09)

- [17].高压输水隧洞渗漏的处理与思考[J]. 小水电 2009(03)

- [18].输水隧洞大变形处置时机研究与工程应用[J]. 中国水能及电气化 2019(09)

- [19].饱水黄土输水隧洞的设计研究与实践[J]. 水利规划与设计 2017(09)

- [20].大伙房水库输水隧洞工程施工方法探析[J]. 水利技术监督 2016(03)

- [21].提高输水隧洞开挖断面验收优良率[J]. 水利建设与管理 2015(01)

- [22].大伙房水库输水隧洞工程施工方法应用探析[J]. 吉林水利 2015(10)

- [23].输水隧洞渗漏的分析与修补[J]. 福建建设科技 2010(04)

- [24].某工程排洪隧洞、输水隧洞断面结构和尺寸的优化设计[J]. 有色金属设计 2019(04)

- [25].水利工程输水隧洞施工技术分析[J]. 河南水利与南水北调 2016(12)

- [26].国内高程最低、内压最高的穿江大直径钢衬输水隧洞胜利贯通[J]. 水力发电 2017(02)

- [27].南水北调西线工程输水隧洞设计和施工应注意的问题[J]. 河南水利与南水北调 2009(09)

- [28].大伙房水库输水隧洞裂缝原因分析[J]. 东北水利水电 2020(02)

- [29].新建长输水隧洞中地下水影响评价分析及措施[J]. 东北水利水电 2020(10)

- [30].单洞双仓有压输水隧洞在引供水工程中的应用[J]. 小水电 2019(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c135392c4b9b49e640a1278f.html