# 关于反应堆压力容器新型用钢SA-508Gr.4N的研究进展

### 论文摘要

随着人类生活水平的不断提高,全球对于能源的需求量也急剧增加,伴随着化石能源的可开采量逐年减少,以及人类对环保的更高要求,核能作为一种高效的清洁能源,已被世界各国作为能源结构的重要组成部分。根据世界核电协会（WNA）日前发布的《2018年版核电行业状况报告》,至2017年底全球共有448台在运核电机组,总装机容量为392 GW（比2016年增加2 GW）,平均容量系数为81%,发电量达到2 506 TWh（比2016年增长20 TWh）。预计2018—2019年将有25台核电机组竣工,核电发展将迎来一个小高潮。目前,我国在建和筹建的核电厂基本都采用压水堆（PWR）堆型,作为反应堆的"心脏",核反应堆压力容器的设计对整个核电建设项目都至关重要。由于材料在使用中不可避免地会出现老化和降级现象,对于时刻处于辐照环境下的核反应堆压力容器来说,材料的选择更是满足其使用条件的关键一环。最早时期的压力容器采用SA 212B板材,后面陆续开始采用SA302.B和SA533B钢,最终被SA508系列锻件所替代。目前,SA508系列锰钼镍低合金钢已被广泛运用于核反应堆压力容器的制造,包括顶盖、筒体、法兰、封头等均可使用。近年来,研究人员通过调整化学成分开发出了新的压力容器备选材料——SA-508 Gr.4N钢,强度等级已经从620 MPa提升到725 MPa,低温冲击性能也有了大幅提高。研究者们针对其力学性能和组织变化进行了大量研究,分析了其性能提升的主要原因,并取得了一定的成果。较目前广泛使用的SA-508 Gr.3钢而言,新一代材料SA-508 Gr.4N钢具有更好的强度和硬度,且低温韧性优良。本文针对SA-508 Gr.4N钢的研制背景、材料性能研究现状、配套焊材开发现状,基于国内外已有研究成果进行了综述。结果表明,SA-508 Gr.4N钢可作为未来核反应堆压力容器的推荐用材料。但与其匹配的焊材研制及应用性能研究数据匮乏是制约该材料推广应用的技术短板,基于已有研究基础,本文提出了后续SA-508 Gr.4N钢推广应用的重点研究方向:焊材设计指标制定、焊材制造及焊接工艺优化、接头微观组织与性能演变规律研究。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 国外SA-508 Gr.4N钢材料性能的研究进展

- 2 SA-508 Gr.4N钢焊接性能研究进展

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李今朝,陈亮,黄腾飞,匡艳军,邱振生

关键词: 反应堆压力容器,焊接性能

来源: 材料导报 2019年S1期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺,机械工业

单位: 深圳中广核工程设计有限公司

基金: 国家重点研究发展计划项目(2017YFB0305300)~~

分类号: TH49;TG142.1

页码: 382-385

总页数: 4

文件大小: 2236K

下载量: 112

### 相关论文文献

- [1].反应堆压力容器辐照监督无损评估技术研究[J]. 核动力工程 2019(06)

- [2].法马通首次将空化水喷丸工艺用于反应堆压力容器主管嘴维护[J]. 国外核新闻 2019(12)

- [3].反应堆压力容器用SA-508 Gr.3 Cl.1钢钨极惰性气体保护焊工艺研究[J]. 压力容器 2020(07)

- [4].反应堆压力容器疲劳时限老化分析研究[J]. 核动力工程 2020(05)

- [5].反应堆压力容器屏蔽组件设计改进[J]. 核动力工程 2020(05)

- [6].反应堆压力容器主法兰密封完整性分析[J]. 产业与科技论坛 2020(15)

- [7].重大专项“国和一号反应堆压力容器研制”课题通过验收[J]. 电器工业 2019(01)

- [8].反应堆压力容器六轴机器人检测系统的研究[J]. 制造业自动化 2019(02)

- [9].三代反应堆压力容器制造技术[J]. 一重技术 2019(02)

- [10].反应堆压力容器内环形件焊接过程数值分析[J]. 压力容器 2016(11)

- [11].核岛反应堆压力容器大直径接管马鞍形焊缝焊接工艺[J]. 电焊机 2016(11)

- [12].反应堆压力容器钢中溶质元素空位型扩散机理研究[J]. 原子能科学技术 2017(02)

- [13].反应堆压力容器用大型低合金钢锻件评定技术[J]. 核动力工程 2016(S1)

- [14].反应堆压力容器顶盖支座屏蔽体设计[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2017(02)

- [15].三代核电反应堆压力容器结构对比[J]. 科技创新与应用 2017(22)

- [16].辐照损伤对反应堆压力容器钢硬度的影响[J]. 材料导报 2017(S1)

- [17].承压反应堆压力容器裂纹前沿约束效应的分析[J]. 机械强度 2017(05)

- [18].辐照损伤对反应堆压力容器钢电磁性能的影响[J]. 核动力工程 2017(S1)

- [19].反应堆压力容器专利技术分析[J]. 原子能科学技术 2015(S1)

- [20].比利时反应堆压力容器表面出现更多裂纹[J]. 国外核新闻 2015(03)

- [21].美国完成首次大型反应堆压力容器的切割[J]. 国外核新闻 2015(08)

- [22].事件[J]. 军工文化 2017(04)

- [23].利用神经网络方法研究合金元素对反应堆压力容器钢辐照脆化的影响[J]. 原子能科学技术 2020(11)

- [24].反应堆压力容器主螺栓孔抛光机改进研究[J]. 机械设计与制造工程 2020(11)

- [25].反应堆压力容器见证件的设置[J]. 一重技术 2019(01)

- [26].反应堆压力容器三交区堆焊技术研究[J]. 机械工程师 2017(01)

- [27].反应堆压力容器装配[J]. 一重技术 2016(02)

- [28].反应堆压力容器简体60年寿命疲劳裂纹扩展分析[J]. 核科学与工程 2010(S1)

- [29].反应堆压力容器螺栓孔清洗机的研制[J]. 组合机床与自动化加工技术 2013(10)

- [30].反应堆压力容器出口接管分析与评定[J]. 一重技术 2012(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c13c9f62db28c721c5521567.html