# 磁控溅射CoCrFeNi高熵合金薄膜的硬度和电阻率研究

### 论文摘要

目的研究溅射功率对CoCrFeNi高熵合金薄膜硬度和电阻率的影响,期望获得同时具有高硬度和高电阻率的高熵合金薄膜,为其在电阻薄膜领域的应用提供实验基础。方法在不同溅射功率条件下(40、60、80、100 W),利用CoCr合金靶、Ni片和Fe片拼接成合金靶,采用磁控溅射法在硅基底表面沉积CoCrFeNi高熵合金薄膜。利用XRD分析薄膜相结构,通过SEM分析薄膜成分和形貌,利用显微硬度计测量薄膜硬度,采用双电测四点探针法测定薄膜电阻率。结果不同溅射功率下制备的CoCrFeNi薄膜均与基底结合良好,呈柱状生长模式,且合适的溅射功率有助于获得等摩尔比高熵合金薄膜。随着溅射功率由40 W升高至100 W,薄膜结晶性得到改善,形成简单的FCC相,(111)择优生长更加强烈,柱状生长愈加明显,晶粒尺寸增大,硬度和电阻率降低。结论溅射功率对Co CrFeNi薄膜组织和性能具有重要影响。当溅射功率为40 W时,CoCrFeNi薄膜同时具有最高硬度和最大电阻率,其值分别为940.5HV和336.5μΩ?cm。

### 论文目录

- 1 实验

- 2 结果与讨论

- 2.1 溅射功率对CoCrFeNi薄膜成分和物相的影响

- 2.2 溅射功率对CoCrFeNi薄膜形貌的影响

- 2.3 溅射功率对CoCrFeNi薄膜硬度和电阻率的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 谈淑咏,刘晓东,霍文燚,方峰,杜兴,皮锦红,王章忠

关键词: 磁控溅射,高熵合金薄膜,硬度,电阻率

来源: 表面技术 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 南京工程学院材料科学与工程学院,江苏省先进结构材料与应用技术重点实验室,东南大学材料科学与工程学院

基金: 国家自然科学青年基金(51301087,51601089),江苏省先进结构材料与应用技术重点实验室开放基金(ASMA201708),南京工程学院校级科研基金项目资助(CKJB201701),南京工程学院大学生科技创新基金(TB201902093)~~

分类号: TG174.4;TG139

DOI: 10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2019.10.019

页码: 157-162+171

总页数: 7

文件大小: 1870K

下载量: 302

### 相关论文文献

- [1].黑色Ni-Co合金薄膜的制备及其形貌和结构特征（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(06)

- [2].基于金银合金薄膜的近红外表面等离子体共振传感器研究[J]. 物理学报 2013(06)

- [3].二元合金薄膜的表面偏析[J]. 真空 2012(04)

- [4].锑铋合金薄膜的光学常数[J]. 中国激光 2012(09)

- [5].真空电镀制备非连续合金薄膜及其在电磁屏蔽中的应用[J]. 材料科学与工程学报 2011(02)

- [6].ZnMgO合金薄膜晶体质量与生长温度的依赖关系[J]. 广州化工 2011(13)

- [7].高熵合金薄膜涂层研究进展[J]. 铸造技术 2017(04)

- [8].电沉积制备钴-钼合金薄膜及其耐蚀性的研究[J]. 电镀与环保 2017(04)

- [9].基于金银合金薄膜的高灵敏度宽光谱表面等离子体共振成像传感器[J]. 物理化学学报 2019(06)

- [10].日开发调光镜玻璃用镁镍系合金薄膜[J]. 真空电子技术 2009(03)

- [11].钯银合金薄膜的研究进展[J]. 材料导报 2011(S1)

- [12].磁控溅射Ti-50%Zr合金薄膜不同厚度时的结构[J]. 材料保护 2015(10)

- [13].射频磁控溅射MgZnO合金薄膜结构和光学性能研究[J]. 通化师范学院学报 2016(04)

- [14].磁控溅射Al-Fe-Sn薄膜的电输运性能（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2016(05)

- [15].高醇解度PVAL/PEG合金薄膜的制备及相分离研究[J]. 工程塑料应用 2010(12)

- [16].生长温度对AlGaInN四元合金薄膜性质的影响[J]. 物理学报 2009(10)

- [17].氢致LaMg_2Ni合金薄膜的光电性能变化[J]. 物理学报 2008(06)

- [18].应变栅结构参数对合金薄膜传感器应变传递的影响[J]. 科学技术与工程 2019(09)

- [19].中频磁控溅射技术制备Co-Ni合金薄膜[J]. 真空科学与技术学报 2012(07)

- [20].直流磁控溅射钛及钛合金薄膜的性能研究[J]. 原子能科学技术 2008(10)

- [21].硼氢化钠对滑轮用铸钢板化学镀Ni-B合金薄膜性能的影响[J]. 电镀与环保 2020(02)

- [22].中子发生器用TiMo合金薄膜氚靶制备及储氢性能研究[J]. 电子元件与材料 2020(07)

- [23].磁控溅射法制备Al_xCoCrFeNi高熵合金薄膜的微观组织和力学性能研究[J]. 功能材料 2017(06)

- [24].NiCr合金薄膜测力传感器设计制作与力学标定[J]. 制造技术与机床 2016(06)

- [25].磁控溅射沉积ZnNi合金薄膜及真空脱锌[J]. 沈阳航空航天大学学报 2015(01)

- [26].溅射沉积Cu-W合金薄膜的结构及力学性能[J]. 稀有金属 2010(01)

- [27].《表面技术》2009年第4期[J]. 表面工程资讯 2009(04)

- [28].电沉积法制备Co-Pt合金薄膜的结构及其磁性能[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2009(06)

- [29].液相外延法制备0.55eV-GaInAsSb四元合金薄膜及其在热光伏器件中的应用(英文)[J]. 半导体学报 2008(07)

- [30].神奇新材料铋锑合金薄膜或超越石墨烯[J]. 中国粉体工业 2012(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c13e1f18d079f0f21ab7a022.html