# 薄带连铸耐大气腐蚀钢的热变形行为及本构方程

### 论文摘要

采用热模拟压缩试验机研究了适合薄带连铸生产的全新成分的耐大气腐蚀钢在变形温度900～1 200℃、应变速率0.1～30 s-1条件下的高温变形行为,得到了该钢的真应力-真应变曲线,分析了该钢在热变形过程中的动态再结晶行为,从材料本身角度回归得到了该钢高温热变形本构方程。结果表明:在薄带连铸工艺条件下生产耐大气腐蚀钢,在轧制温度1 050℃及以上时,压下量达到20%及以上,就会发生动态再结晶;而在轧制温度900℃时,压下量即使达到40%及以上,也不会发生动态再结晶。通过本构方程计算得到的峰值应力预测值与试验值相吻合,可以较好地描述适合薄带连铸工艺全新成分的耐大气腐蚀钢的高温热变形行为。

### 论文目录

- 1 试验材料与试验方法

- 2 试验结果与讨论

- 2.1 真应力-真应变曲线

- 2.2 不同热变形条件下的显微组织

- 2.3 本构方程的建立

- 2.4 峰值应力实测值和预测值的比较

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吴建春,方园,陈先锋

关键词: 薄带连铸,耐大气腐蚀钢,热变形,流变应力,动态再结晶,本构方程

来源: 连铸 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 宝武集团中央研究院前沿技术研究所,宁波钢铁有限公司薄带连铸连轧厂

基金: 上海薄带连铸连轧工程技术研究中心资助项目(11DZ2282300)

分类号: TG142.1;TG115.5

DOI: 10.13228/j.boyuan.issn1005-4006.20180126

页码: 26-30

总页数: 5

文件大小: 1686K

下载量: 30

### 相关论文文献

- [1].400MPa级稀土耐大气腐蚀抗震钢筋研发[J]. 包钢科技 2019(06)

- [2].镀锌钢在模拟大气腐蚀环境的初期腐蚀行为研究[J]. 应用化工 2020(02)

- [3].铁道造车用耐大气腐蚀H型钢组织性能研究[J]. 包钢科技 2020(03)

- [4].无铅整平涂层模拟环境下大气腐蚀行为研究[J]. 电子工艺技术 2019(01)

- [5].论铁道车辆用耐大气腐蚀钢腐蚀试验方法标准[J]. 铁道技术监督 2017(04)

- [6].铁道车辆用耐大气腐蚀钢标准综述[J]. 铁道技术监督 2016(06)

- [7].铁道车辆用耐大气腐蚀钢的现状及研发方向[J]. 世界钢铁 2009(05)

- [8].耐大气腐蚀钢板材料渐入园林景观资材应用行列[J]. 表面工程资讯 2011(03)

- [9].09CuPCrNi-A耐大气腐蚀钢电化学阻抗研究[J]. 腐蚀科学与防护技术 2011(05)

- [10].江苏电科院圆满完成电网大气腐蚀试样架安装部署[J]. 表面工程与再制造 2018(04)

- [11].荣获2007年度中国机械工业科学技术奖一等奖项目 材料大气腐蚀行为及规律性研究[J]. 中国科技奖励 2008(04)

- [12].变电站周围大气腐蚀环境检测分析[J]. 全面腐蚀控制 2013(03)

- [13].氧化铁皮对低碳钢大气腐蚀行为的影响[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2013(10)

- [14].450MPa级高强度耐大气腐蚀带钢的研制[J]. 鞍钢技术 2008(05)

- [15].大气腐蚀图绘制中环境因素数据采集方法[J]. 腐蚀与防护 2018(06)

- [16].腐蚀产物性质对金属大气腐蚀过程影响的研究[J]. 装备环境工程 2018(10)

- [17].轧制工艺对耐大气腐蚀钢综合性能的影响[J]. 金属热处理 2012(12)

- [18].高强度耐大气腐蚀乙字钢焊接性能研究[J]. 四川冶金 2009(02)

- [19].输变电设备大气腐蚀情况调查与分析[J]. 腐蚀科学与防护技术 2012(06)

- [20].钒氮微合金化耐大气腐蚀钢板的研制[J]. 轧钢 2009(06)

- [21].2507双相不锈钢南海大气腐蚀行为研究[J]. 西北工业大学学报 2019(S1)

- [22].输电杆塔材料在模拟海岸-工业复合环境中的大气腐蚀行为研究[J]. 热加工工艺 2019(14)

- [23].耐低温耐大气腐蚀铸钢件的研究与生产[J]. 铸造 2018(09)

- [24].大气腐蚀环境下的钢桥梁防腐蚀技术[J]. 全面腐蚀控制 2018(11)

- [25].贝氏体钢模拟沿海大气腐蚀研究[J]. 中国锰业 2016(05)

- [26].镁合金在万宁标准试验场的大气腐蚀行为[J]. 腐蚀与防护 2014(09)

- [27].高强度耐大气腐蚀钢中稀土提高耐蚀机理研究[J]. 稀土 2008(01)

- [28].山东大气腐蚀性现场调查及影响因素分析[J]. 全面腐蚀控制 2019(01)

- [29].大气腐蚀环境的分类及腐蚀性评定[J]. 全面腐蚀控制 2015(10)

- [30].大气环境腐蚀检测技术在铝合金大气腐蚀研究中的应用[J]. 腐蚀科学与防护技术 2018(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c1472dc4b9d295a13828ff59.html