# 盾构隧道近距离侧穿砌体结构建筑物施工技术

### 论文摘要

以呼和浩特市轨道交通2号线一期工程公主府站—内蒙古体育场站区间盾构隧道施工为背景,考虑隧道-土体-基础的共同作用,运用三维有限元软件MIDAS GTS对盾构隧道近距离侧穿砌体结构建筑物进行数值模拟,分析采用深孔注浆技术后,盾构施工引起地表沉降和砌体建筑物的差异沉降,并与现场实测数据进行对比分析。模拟结果表明:采用深孔注浆加固后,地表最大沉降为9. 66mm,砌体建筑物的最大沉降为7mm,基础最大局部倾斜为0. 27‰,满足施工控制标准,证明深孔注浆加固技术可较好地控制地表沉降,保证砌体建筑物安全和正常使用。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 工程概况

- 2 施工方案选择

- 3 数值模拟分析

- 3.1 三维分析模型建立

- 3.2 计算参数确定

- 3.3 盾构隧道施工过程模拟

- 3.4 计算结果分析

- 3.4.1 盾构隧道施工引起地层位移分析

- 3.4.2 建筑物基础危险点处地表沉降分析

- 3.4.3 建筑物基础沉降分析

- 4 现场实施情况

- 5 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 范培

关键词: 地铁,盾构,砌体结构,数值模拟,深孔注浆,施工技术

来源: 施工技术 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 铁路运输,公路与水路运输

单位: 中铁十八局集团市政工程有限公司

分类号: U455.43;U231.3

页码: 111-115

总页数: 5

文件大小: 319K

下载量: 91

### 相关论文文献

- [1].有限空间内盾构隧道的施工变形规律研究[J]. 四川建材 2019(12)

- [2].盾构隧道下穿既有车站变形控制研究[J]. 高速铁路技术 2019(04)

- [3].盾构机刀盘在新景矿应用的设计与优化[J]. 新型工业化 2019(12)

- [4].国内最长油气管道盾构隧道精准破洞[J]. 班组天地 2019(12)

- [5].我国首部盾构专业指导书在京发行[J]. 现代交通技术 2019(06)

- [6].盾构空推及平移施工技术总结[J]. 建筑机械化 2019(12)

- [7].浅谈盾构施工常见机械故障及处理措施[J]. 居舍 2020(01)

- [8].大直径盾构长距离水平运输施工的管理[J]. 四川水力发电 2019(S2)

- [9].盾构隧道下穿国家4A级景区地表沉降影响分析[J]. 铁道建筑技术 2019(05)

- [10].不良地质条件下盾构机整体下沉处理技术——基于冻结帷幕加固技术[J]. 福建建筑 2019(12)

- [11].城市轨道交通盾构施工风险因素与预控[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(17)

- [12].盾构施工对邻近高压铁塔安全影响数值分析[J]. 城市住宅 2019(12)

- [13].盾构施工监测预警系统研究与实践[J]. 都市快轨交通 2019(06)

- [14].旧盾构机维修改造验收管理探析[J]. 工程建设与设计 2020(02)

- [15].盾构机调试人员培养及管理的探索[J]. 科技风 2020(05)

- [16].粉土地层中盾构施工对临近高铁桥桩的影响[J]. 河南理工大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [17].微型盾构接收安全关键技术研究[J]. 江苏建筑 2019(S2)

- [18].盾构机及其维保技术要点研究[J]. 居舍 2020(04)

- [19].泥岩地层中盾构尾盾背浆后变形问题研究[J]. 建筑机械化 2020(01)

- [20].盾构机水下接收方案研究[J]. 铁道建筑技术 2019(10)

- [21].大直径盾构机掘进姿态控制研究[J]. 市政技术 2020(01)

- [22].盾构隧道下穿高速公路加宽区管桩施工技术[J]. 四川建材 2020(02)

- [23].用于有效控制地面沉降盾构新型注浆技术研究[J]. 绿色环保建材 2020(01)

- [24].基于ADAMS的盾构机刀盘驱动系统动力学仿真分析[J]. 公路 2020(02)

- [25].新建隧道下穿施工对既有上卧盾构隧道扰动影响规律研究[J]. 铁道科学与工程学报 2020(02)

- [26].管片厚度对大直径盾构隧道受力及变形的影响[J]. 华东交通大学学报 2020(01)

- [27].盾构机刀具磨损监测系统设计与开发[J]. 电子技术与软件工程 2020(02)

- [28].盾构机仿真操作实训装置建设及其应用[J]. 福建建筑 2020(02)

- [29].高品质盾构刀圈材料的开发[J]. 河北冶金 2020(01)

- [30].盾构水平偏角变化对盾构-土相互作用影响[J]. 中国公路学报 2020(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c1ba32b9be51fbf89fe05c7d.html