# 房屋建筑施工中常见的问题及处理措施

安学民

身份证号码：130229197402201417

摘要：随着社会经济的突飞猛进，房屋建筑工程建设得到快速发展，但是在施工过程中还存在一定问题，本文对房屋建筑施工中常见的问题及处理措施进行研究分析，以供参考。

关键词：房屋建筑；施工；存在问题；处理措施

引言

改革开放以后，我国的社会面貌发生了巨大的改变，城市与乡镇之间的房屋建筑发展也愈加明显。房屋建筑的施工对房屋的质量起着决定性的作用，要提高房屋的安全指数，就必需做好施工工作。当前的房屋施工技术普遍存在一定的问题。为了解决施工过程中普遍存在的各种问题，本文即对施工中普遍存在的问题做了一定的分析，并且提出相关改进措施。本文主要分为两个部分，第一部分主要介绍了房屋施工过程中存在的问题概述，第二部分为针对问题提出的改进措施。

一、房屋建筑施工过程中常见问题

1、建筑工程中沙石质量问题

有些施工单位一味追求经济效益和赶工期进度，在使用沙石时，经常会采用以次充好的方法，没有使用质量合格的石砂，而是选择价格低廉的石粉替代石砂，或者是把一定量的石粉掺杂在石砂中。他们还会在使用石砂时，为节约时间，对砂子不经过铁筛过滤，而是连大带小，一起混入混凝土中进行搅拌。另外，没有根据要求清洗砂子中的泥土，而是直接用于施工，导致砂子中含有太多泥土，影响施工质量。这些做法都会造成混凝土的强度过低，在取样打压以后，与建筑设计的要求不相符合，运用在基础施工上时，会导致桩基位置发生偏移，基础下沉。运用在建筑顶部时，会出现顶部裂开渗漏的情况。

2、施工安全意识不够

建筑企业为了获得更大的经济利益，通常会将整个工程外包出去给承包单位来做，没有从根本上关心工程质量、施工安全这些问题，而承包单位为了从中获利，最大限度的削减成本，降低建筑材料和施工技术的要求，这些问题导致建筑施工管理工作的难度加大，为工程质量埋下了隐患，同时也降低了施工现场的安全程度。另一方面，由于高层建筑施工难度大，技术要求高，大部分施工都是露天作业，增大了施工人员的安全隐患，施工单位对此没有严格的规定措施，致使国家近几年因建筑施工出现的人员伤亡事故不断增加，长期如此，不仅会给企业带来经济损失，也不利于整个建筑业的发展。

3、钢筋工程施工中存在的问题

①箍筋凌乱。在施工中，箍筋的间距没有调整得当，绑扎不牢固，容易导致箍筋出现松散、滑移及歪斜的现象。②箍筋未按要求加密。在构造柱和圈梁相交的地方，为提高抗剪强度，应对箍筋进行加密，加密的间距应小于100mm，范围应大于1/6层高。在实际施工中，没有按要求加密箍筋会造成一定的质量问题。③不规范的箍筋弯钩的长度和角度。箍筋弯钩的平直长度应大于箍筋直径的5倍，钢筋弯钩的角度应大于90°。在考虑到特殊情况时，如地震等，箍筋的长度和角度都应增大。然而，实际施工中，箍筋弯钩的长度与角度不达标的问题较为严重。④钢筋的不规范与不合理搭接。在钢筋施工中，应根据楼层的高度来确定纵向钢筋下料长度，通常采取层高+35d的方法进行确定。钢筋的搭接位置一般应设置在楼层的楼面上。然而，在实际的施工中，往往随意搭接钢筋，搭接长度也不符合标准。

4、砌筑工程施工存在的问题

砌体与构造柱的连接处应设置马牙搓，每个马牙搓的高度和马牙凹入深度都应按规范要求。但当前马牙搓施工的留置很不规范，本来应该是先退后进，结果却变成了先进后退情况。未处理的砌体砂浆，比较容易出现外墙渗水现象。砌体施上中，挤出的砂浆挂在砖的1/3上，且经常得不到清理。在施工中，当出现砂浆漏出，缝隙夹层比较深时，须清除内部夹杂物，并用水冲洗干净后再支模，浇灌细石混凝土或把表面封闭后再进行压浆处理。此外，砂浆不饱满，出现砌体有通缝、空鼓现象。

二、房屋建筑施工中常见问题的处理措施

1、严加监督材料质量

建筑材料是保证工程质量的基础，因此在采购各种建筑原材料时，要实行严格把控，全面掌握材料信息，确保使用的材料达到高标准，对其出厂合格证明、质量可靠证明都要做好调查，对采购过程实行严格监督，杜绝使用劣质、不符合标准或低于标准的建筑材料。

2、加强钢筋施工质量

（1）钢筋下料会涉及量度差值或弯曲调整值，钢筋在弯曲成型时，外侧表面纤维受拉伸长，内侧表面纤维受压缩短，钢筋中心线的长度保持不变。箍筋的末端应作弯钩，弯钩形式要符合设计要求。（2）控制垂直度在每层施工前，应首先定准柱子的轴线位置，这样可以保证构造柱在施工过程中保持垂直。用柱与砌体的拉结筋来固定，从而控制好砌体垂直度。

3、砌筑质量控制措施

（1）综合考虑工程地点的温差气候变化，合理运用温差进行砂浆配比。（2）必须严格控制垂直度，马牙搓须符合相关规范要求，不得先进后退，必须采取先退后进。马牙搓处的砂浆要求饱满密实。（3）砖墙在砌体施工时，墙体要待砂浆沉降稳定后才能再进行砖拱与梁连接施工。（4）构造柱与墙体轴线必须保证一致，避免出现偏位现象。（5）在浇筑混凝土时，需要将砖模内侧清理干净，将墙体表面的灰尘以及侧面漏出的砂浆都要清理干净。

4、加强技术管理

工程施工技术管理的具体内容包括对方案设计文件进行审核、深入调查施工技术、有效组织施工、做好开始施工报告、监测质量管理、施工技术交底、提出可行的施工变更方案设计报告、施工技术信息统计，以及技术总结、施工完工文件的编写和分类归档整理等方面。在具体进行建筑施工时，施工单位领导金额管理层一定要非常重视施工技术管理管理工作，强化施工技术水平，正确选择和使用施工技术人员，同时给他们创造良好的工作和生活条件。制定和解决相关施工技术问题时，一定要有同级的技术负责人参与讨论和决策。具体措施有以下几点：①组织开展建筑工程的施工技术调查，进一步编写工程项目和重点建筑工程施工方案设计。②根据相关管理办法和建筑项目部对组织施工程序提出的变更要求，向上级申报程序变更设计申请，同时填写和报告每个分项工程的开工报告，做好施工技术交底工作，分析和解决施工中出现的技术问题。③保证施工技术管理、安全施工保障以及施工质量措施要及时编写，同时反复检查和反馈其具体进行的信息，进一步提出判断依据和处理方法，进而监督将其进一步落实。

5、加强施工的安全管理

房屋建筑施工过程中，生命安全无论何时都应该放在首位。针对建筑施工过程中可能存在的安全威胁，重点应该放在预防阶段，尽可能的避免安全事故的发生，同时对于施工过程中可能存在的安全隐患，应仔细规划施工方案，有计划有目的的进行施工作业。对施工人员加强工程的安全教育，提高其施工中的自我保护意识，针对施工过程中存在严重安全隐患的施工段，应对其进行详细的讲解，并且工程部门应该就事故易发段做详细的施工规划。对施工人员落实安全生产责任，与工程建设相关的人员应全部都签定责任书，这样可以有效的保护了工程的质量问题。

结束语

房屋建筑施工的科学管理与质量管理关系到人民和国家的生命财产安全，随着建筑技术飞速发展，作为建筑行业的施工人员，在施工技术的高速发展过程中，更应该重视起施工过程中存在的问题，并针对问题采取相应的措施，不仅减少施工过程没必要安全事故和没必要的工程质量，也极大的促进我国工程质量安全、高效、可持续地发展。

参考文献：

[1]孙绍坤.房屋建筑施工中常见质量问题与对策[J].黑龙江科技信息，2013，（26）.

[2]林紫峰.浅析房屋建筑防水施工问题[J].中华民居，2014（15）：305.

[3]宋庆华.漫谈房屋建筑施工管理的现代化问题[J].新材料新装饰，2013（11）：24-24.

[4]张宝军，邓潇.探究工民建施工管理中常见的问题及解决措施[J].城市建设理论研究（电子版），2014，（22）：2603-2603.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c20d81518c3837737a1f0b2c.html