# 古建筑修缮技术研究

关键词：古建筑；修缮技术

1、前言

古建筑修缮是在保留原有建筑风貌的基础上，严格按照原始材料、尺寸及工艺进行维修的项目。由于影响古建筑修缮的要素繁杂多变，因此，对修缮技术与施工管理有着特殊要求。古建筑文物以其独特的经济价值、社会价值以及不可再生的特性，使得近年来国家有关部门对于古建筑文物的保护力度逐渐加大，尤其是信息技术时代的来临，为古建筑文物的修缮与保护提供了更多的方法和措施。

2、古建筑修缮基本原则

2.1原真性原则

建筑虽然是满足使用者使用要求的“容器”，但也是历史文化的载体，它能传递出当年的历史、文化、经济信息。“修旧如旧”是保持传统建筑真实的历史信息的主要原则。对“旧”的理解应该是回复其健康状态，而非作为造作而修饰成“旧”貌。修旧是一种修葺；而做旧则是装饰。

2.2整体性原则

修葺需要对传统建筑的整体特征具有深刻的理解。建筑单体的完整性表现在：整修存在“病害”的构件。去除影响整体风貌的改造，有可能补充恢复的局部，如檐口、屋脊等。建筑组群的完整性表现在：去除影响整体风貌的搭建，在条件许可下恢复部分已毁损、消失的建筑。对传统建筑的修葺、补充应建立在深刻理解乡村文脉、肌理的前提下展开，以保证村落的整体性。

2.3可逆性原则

在理解、尊重传统建筑结构方法的前提下，尽可能地对原有建筑予以维持、修复、加固的前提下，引入现代生活元素。利用承重结构与围护结构分离的特性，对建筑空间作具有可逆性的调整，以提高居住者的生活质量。

3、古建筑修缮的施工工艺

3.1木做工程

3.1.1柱子

柱子是大木结构的一个重要构件，主要功能是用来支撑梁架。由于年久，柱子受干湿影响往往有劈裂、糟朽现象。尤其是包在墙内的柱子．由于缺乏防潮措施，柱根更容易腐朽，丧失了承载能力。根据不同情况．应做不同处理：

（1）挖补。柱子轻微的糟朽，往往只是柱子本身表皮的局部糟朽．柱心尚还完好．根本不至于影响柱子的应力，对于这种情况通常采取挖补和包镶两种方法；如果柱子糟朽部分较大。在沿柱身周圈一半以上深度不超过柱子直径的1/4时．可采取包镶的方法。

（2）劈裂的处理。对于细小轻微的裂缝(在半厘米以内，包括天然小裂缝)。可用环氧树脂腻子堵磨严实就行了，裂缝宽度超过半厘米以上，可用木条粘牢补严。如果裂缝不规则，可用凿铲制作成规则槽缝，以便容易嵌补。裂缝宽度在3厘米以上深达柱心的粘补木条后，还要根据裂缝的长度加铁箍l-4道。

（3）化学材料浇铸加固法。用化学材料浇铸加固是古代建筑维修采用现代科学的一种新方法。柱子由于生物性破坏。如白蚂蚁蛀蚀等。或者由于原建时选料不慎．也有外皮完好柱心糟空的现象．这种情况采用不饱和聚酯树脂浇铸加固。

3.1.2大木构架的处理

（1）裂的处理。对于轻微的裂缝。可直接用铁箍加固。如果裂缝较宽，可用木条嵌补严密，用胶粘牢。如果裂缝较长，糟朽不甚严重的。可在裂缝内浇铸加固。

（2）包镶梁头。梁头位置在漏雨处。或在天沟下表层有时会腐朽．可采用包镶法处理。

（3）角梁和加固。加固修补方法是，可将翘起或下窜耷拉头的角梁随整个梁架拨正时。重新归位安好。在老角梁端部底皮加一根柱子来支撑。用圆柱或方柱均可。但柱子要作外观处理。

3.1.3斗拱的修补

（1）[斗]劈裂为两半，断纹能对齐的，粘牢后可继续使用。断裂不能对齐的或严重糟朽的应更换，斗耳断落的，按原尺寸式样补配，粘牢钉固。斗“平”被压扁的超过0.3厘米的可在斗口内用硬木薄板补齐。要求补板的木纹与原构件木纹一致。不超过0.3厘米的可不修补。

（2）[拱]劈裂未断的可灌缝粘牢，左右扭曲不超过0.3厘米的可以继续使用．超过的应更换。

（3）[昂]昂嘴断裂，甚至脱落，裂缝粘接与拱相同，昂嘴脱落时，照原样用干燥硬杂木补配，与旧构件相接。平接或榫接。

3.2瓦作

3.2.1墙体剔凿挖补

先用钻子将需要修复的地方凿掉。然后按原墙体砖规格重新砍制，砍磨后照原样用原做法重新补砌好，里面要用灰背实。

3.2.2墙体局部抹灰

次要墙体，可以采取局部抹灰做法。

3.2.3局部整修

整个墙体较好．但墙体的上部某处残缺，可采用局部整修。

3.2.4择砌

局部酥碱、空鼓、鼓涨或损坏的部位在墙体的中下部。而整个墙体比较完好可采取择砌。择砌必须边拆边砌。

3.3屋顶

3.3.1除草清陇

拔草时应“斩草除根”，即应连根拔掉。要用小铲将苔藓和瓦陇中的积土、树叶等一概铲除掉．并用水冲净。在拔草过程中，如造成和发现瓦件掀揭、松动或裂缝，应及时整修。

3.3.2局部挖补

先将瓦面处理干净，然后将需挖补部分的底盖瓦全部拆卸下来，并清除底、盖瓦泥(灰)。然后盖瓦。要注意新旧槎子处应用灰塞严接牢，新、旧瓦搭接要严密，新旧瓦陇要上下直顺，囊要与整个屋面囊一致。

3.3.3脊的修复

如果脊毁坏的不甚严重，可以用灰勾抹严实。对于破碎的瓦件一般不要轻易更换或扔掉。如果脊的大部分瓦件已残缺应将脊拆除后重新调脊。

3.4装折修缮

装折主要是梁、柱、桁、枋、椽子之外的木构件，类似于北方所谓“装修”。在北方装修分内檐装修和外檐装修两大类，在南方地区通常不予区别，统称装折。

3.4.1常见装折残损

(1)裂缝：各种装折若缺乏必要构保养，表面起保护作用的漆膜一旦消失，处于干湿交替的环境中，也会出现开裂。(2)变形：变形的原因是榫卯干缩后出现松脱，在门窗、挂落等自重的作用下会产生变形。(3)糟朽：在漆膜缺失的情况下，空气中的潮湿也会使装折构件出现糟朽。(4)蛀蚀：白蚁等对木构件的蛀蚀在苏地十分常见，若长期无人使用，门窗之类的装折也会遭受蛀蚀，所以在很久以前的古人就发现了“户枢不蠹”的规律。

3.4.2装折修缮技术

(1)拆卸补齐：对于发生各种出现问题的装折构件，首先需要予以拆分，将有问题的构建重新制作，以备替换(像窗户边梃之类的构件也可以采用墩接方法的)。(2)重新组装：将修补、新作的构件重新组装，若构件榫卯尚好，可将榫头插入原孔，但卯眼内需灌放胶料、榫端打入楔子，以使榫卯结合牢固。(3)钉补：若构件榫卯损坏，则可以归安方正后用L形及T形铁件予以钉补。

4、古建保护技术的总结与进一步思考

(1)全面勘查房屋的建筑与结构等状况，对建筑内外及主要结构部分进行详细测绘，留下图纸、照片或影像资料作依据，通过检测、分析和评估，鉴定古建的结构、功能及内涵，选择最佳保护方案。(2)由主管单位及业主牵头，组织建筑、结构、装饰三方设计力量，在交流沟通基础上商定修缮与保护的目标及技术路线，并在实施中与施工技术人员保持互动协调。(3)在修缮施工中，要特别注意在探查、替换、加固过程中保护古建筑，要既注重建筑风貌的保护、也要注重建筑功能尤其是建筑结构的保护与加固。(4)在装饰施工中，要尊重历史、尊重科学、应避免人为喜好，避免重建筑外表轻内在结构，避免重建筑装饰轻结构保护，在满足现代使用要求的同时，要保持材料、色调、风格与原建筑风貌及历史环境相协调。

5、结语

综上所述，古建筑文物的修缮和保护工作是一个牵涉面广、程序复杂的过程，其中有很多细节都关系到整个古建筑文物修缮和保护工作的成败，因此广大业界同行一定要提升自身的专业技能，群策群力、多措并举地认真做好关于古建筑文物的民众宣传、修缮与保护的方式方法，将古建筑文物修缮与保护工作落到实处，让珍贵的古建筑文物得以在岁月长河中熠熠生辉、发挥其独一无二的价值。

参考文献：

[1]柴泽俊.修缮保护古建筑文物应予重视的几个问题[J].古建园林技术，2011(03)：12-14.

[2]杨南广，石建和.徽州古建筑维修工程的类型策略研究[J].建筑与环境，2010，(1):14-15.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c2595f7fbdc59875dcd72acc.html