# 开挖诱发含顺倾软弱层的节理岩质边坡变形破坏模式研究

### 论文摘要

含顺倾软弱层的节理岩质边坡在外部扰动作用下极易失稳,进而可能造成巨大的经济损失与人员伤亡。开挖不仅直接降低了开挖面周围的支护力,还会引起边坡的应力重分布、应力分异、应力集中等效应,已经成为目前触发滑坡的常见因素。本文以戒台寺II边坡为工程依托,对开挖作用下含顺倾软弱层的节理岩质边坡的变形破坏模式进行了研究。在分析既有地质资料的基础上,通过高密度电法与钻探法相结合,查明了边坡的结构特征;通过现场节理信息调查与钻探岩心分析,基于Hoek-Brown经验准则确定了节理砂岩的抗剪强度、弹性模量及抗拉强度,采用大型剪切试验获得了软弱碳质泥岩的抗剪强度;最后,采用FLAC3D软件对边坡的开挖过程进行了三维数值模拟,分析了边坡的变形、塑性区、应力及稳定系数随开挖过程的变化特征,得到以下结论:（1）边坡在开挖作用下的变形破坏模式与坡体结构密切相关,其变形破坏主要受断层及碳质泥岩夹层控制,开挖导致的碳质泥岩夹层出露及卸荷回弹效应,是诱发滑坡的直接原因,且第5级、第7级与第9级坡面的开挖对于边坡稳定性的影响较大。（2）边坡在开挖作用下表现为沿多级碳质泥岩夹层的牵引破坏模式。前缘坡体由于软弱夹层的暴露及卸荷回弹效应,发生滑动变形,进而牵引后缘坡体滑动。整个滑坡体以3个拉张裂缝为界分为4个滑块,且每个滑块都以碳质泥岩夹层为主要滑动面。这种变形破坏模式为后续的加固措施设计提供了依据,同时可为类似的边坡工程提供参考。（3）提出的加固部位与加固时机优化了边坡的加固设计方案。采用“预应力锚索+锚索抗滑桩”的组合加固措施可以有效防止该类边坡发生大规模的变形破坏。断层与碳质泥岩夹层应作为重点控制对象。坡体开挖前,建议在出露于地表的F2断层附近、第4级与第8级坡面分别布置一排锚索抗滑桩来补偿开挖体对边坡的支撑作用;坡体开挖过程中,建议在第3级、第4级、第7级与第8级坡面设置预应力锚索进行主动加固,使其与锚索抗滑桩组成联合加固措施,共同抵抗沿碳质泥岩夹层的滑动推力。

### 论文目录

- 摘要

- abstract

- 第1章 引言

- 1.1 选题背景及研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 边坡变形破坏模式类型

- 1.2.2 边坡变形破坏模式分析方法

- 1.3 研究内容及技术路线

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 技术路线

- 第2章 工程地质条件

- 2.1 地形地貌

- 2.2 气象水文

- 2.3 地质构造

- 2.4 地层岩性

- 2.5 水文地质

- 2.6 边坡结构特征

- 2.6.1 调查方法

- 2.6.2 调查结果

- 2.7 本章小结

- 第3章 边坡岩体力学参数取值

- 3.1 节理岩体力学参数

- 3.1.1 Hoek-Brown经验准则

- 3.1.2 结构面参数调查

- 3.1.3 力学参数取值

- 3.2 软弱岩体力学参数

- 3.2.1 大型剪切试验

- 3.2.2 力学参数取值

- 3.3 本章小结

- 第4章 边坡变形破坏模式研究

- 4.1 数值计算模型

- 4.2 计算参数及边界条件

- 4.3 计算结果分析

- 4.3.1 边坡变形特征

- 4.3.2 边坡塑性区分布特征

- 4.3.3 边坡应力重分布特征

- 4.3.4 边坡稳定系数

- 4.4 边坡变形破坏模式

- 4.5 本章小结

- 第5章 边坡加固措施优化建议

- 5.1 边坡加固部位与加固时机分析

- 5.2 边坡加固措施类型选取

- 5.3 边坡加固措施方案

- 5.4 边坡加固效果验证

- 5.4.1 数值计算模型

- 5.4.2 计算参数及边界条件

- 5.4.3 计算结果分析

- 5.5 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录:攻读硕士学位期间所发表的学术论文

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 耿招

导师: 张彬

关键词: 岩质边坡,变形破坏模式,节理岩体,软弱夹层,开挖扰动

来源: 中国地质大学(北京)

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 地质学,建筑科学与工程

单位: 中国地质大学(北京)

分类号: TU457

DOI: 10.27493/d.cnki.gzdzy.2019.000921

总页数: 75

文件大小: 5872K

下载量: 106

### 相关论文文献

- [1].贵西某高陡岩质边坡生态恢复治理实践[J]. 矿产勘查 2019(11)

- [2].基于三维数值模拟的含软弱夹层顺层岩质边坡开挖稳定性研究[J]. 矿产勘查 2020(02)

- [3].顺层岩质边坡稳定性分析及治理措施[J]. 江西建材 2020(02)

- [4].重力作用下顺层岩质边坡破坏机理数值模拟研究[J]. 矿产与地质 2020(01)

- [5].含软弱夹层岩质边坡稳定性研究现状及发展趋势[J]. 工程地质学报 2020(03)

- [6].高陡岩质边坡安全评价研究[J]. 大连交通大学学报 2020(05)

- [7].利用赤平投影分析仙洞源岩质边坡的稳定性[J]. 工程建设与设计 2020(16)

- [8].高陡岩质边坡地质灾害勘察设计分析[J]. 低碳世界 2020(09)

- [9].基于弯曲倾倒破坏模式的反倾岩质边坡稳定性解析方法[J]. 岩石力学与工程学报 2019(S2)

- [10].分析公路岩质边坡失稳及防治措施[J]. 中国金属通报 2019(09)

- [11].对公路岩质边坡失稳及防治的分析[J]. 佳木斯职业学院学报 2018(01)

- [12].岩质边坡覆绿技术研究进展[J]. 湖南工业职业技术学院学报 2018(02)

- [13].高陡岩质边坡削坡工程中的稳定性研究[J]. 煤炭技术 2016(11)

- [14].基于组合赋权的岩质边坡安全稳定性综合评价模型[J]. 长江科学院院报 2016(12)

- [15].高陡岩质边坡地质灾害勘察设计研究[J]. 资源信息与工程 2016(06)

- [16].水电站顺层岩质边坡的稳定性分析[J]. 山东工业技术 2017(02)

- [17].反倾岩质边坡变形影响因素的分析[J]. 科技经济导刊 2017(01)

- [18].基于离散元的碎裂岩质边坡卸荷松弛特征研究[J]. 金属矿山 2017(04)

- [19].层状岩质边坡稳定性影响因素及精度问题研究[J]. 地震工程学报 2017(02)

- [20].浅析高陡岩质边坡地质灾害勘查[J]. 中国金属通报 2017(07)

- [21].离心场中陡倾顺层岩质边坡振动试验关键技术研究[J]. 长江科学院院报 2017(09)

- [22].高陡岩质边坡地质灾害勘察设计[J]. 建材与装饰 2016(13)

- [23].基于数值模拟的顺层岩质边坡抗滑桩支护设计[J]. 公路与汽运 2016(04)

- [24].高陡岩质边坡地质灾害勘察设计思路构架[J]. 中国新技术新产品 2015(11)

- [25].降雨条件下顺层岩质边坡稳定性研究[J]. 现代交通技术 2015(02)

- [26].顺层岩质边坡滑动面确定方法探讨[J]. 中国地质灾害与防治学报 2015(02)

- [27].顺层岩质边坡防护措施分析[J]. 工程建设与设计 2015(08)

- [28].顺层岩质边坡滑坡机理分析及工程治理[J]. 现代矿业 2015(09)

- [29].岩质边坡稳定性分析方法[J]. 城市地理 2017(12)

- [30].频发微小地震下顺层岩质边坡累积损伤及稳定性分析[J]. 岩土工程学报 2020(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c2a19bc7f93aaf32307d707e.html