# 高层住宅建筑节能技术探究

陕西建工第八建设集团有限公司陕西省西安市710062

摘要：文章介绍目前高层住宅节能采取的主要措施，分析目前高层住宅建筑中进行节能设计时容易出现的问题，并针对这些问题提出了今后进行高层住宅建筑节能设计的主要发展思路和措施，以供参考。

关键词：高层住宅建筑；节能技术；问题

1引言

随着我国经济的快速发展，我国的城镇化进程不断加快，也推动了我国建筑行业的发展和进步。目前高层建筑的数量不断增多，人们在更多的关注高层建筑的质量的基础上，也将关注重点逐渐向其节能效果转变，尤其是在目前全球资源紧缺以及环境恶化问题不断加剧的背景下，我国对于建筑行业也提出了节能减排的策略和要求，所以在目前对高层建筑的设计与施工尤其是对众多的高层住宅建设的设计与施工中，采用相应的节能技术，降低其在施工以及使用过程中的能耗问题，从而实现对各种资源的有效利用。

2高层住宅节能采取的主要措施

2.1通风方面的规划

确保高层住宅建筑具有良好的自然通风和日照是降低其使用期间能耗的重要方式之一，所以在对其进行设计的过程中，通常采用行列式或者自由式的方式对其建筑群的布局进行设计，此外，这两种方式还能够确保建筑具有较好的朝向确保建筑具有良好的防热作用。目前在实际的建筑布局设计中，通常采用错列式以及斜列式进行设计，且在立体设计布置中采用前低后高或者有规律的高低错落的方式进行处理。

2.2户型的设计

在对高层住宅建筑户型进行设计时，不仅要考虑住户的居住习惯、房间布局合理以及对面积的最大化利用，还要为了确保房间具有良好的通风和采光，需要对房间的门窗开口以及相应的通风构造等进行合理的设置，且要对开口的位置和面积进行计算和确定，满足室内气流流速以及均匀流程的设计要求。

2.3进出口相对高度的设计

在对高层住宅建筑的进出口进行设计时，不仅需要对进出口的开口位置进行合理设计，确保进风口设在位置较低的位置，保证气流吹到人身上，且出风口的位置也应低一些，确保室内保持具有较大的空气流动速度，从而起到良好的节能作用。根据实际施工和使用经验，可以将开口宽度设置在开间宽度的1/3～2/3位置，且开口的大小为地板面积的15～25%，确保室内具有最佳的通风效果。

2.4体形和平面形式的设计

在对高层住宅建筑的体形和平面形式进行设计时，主要采用体形系数作为设计依据，即建筑外表面积与对应部分体积的比值，确保其具有较小的体形系数会起到良好的降低热量损失的作用，但是不能无限制的降低体形系数，这样会导致平面布局的难度增加，进而对建筑的功能产生不利的影响，所以在对体形系数进行确定时，应综合考虑建筑功能与节能两个方面来确定最佳的体形系数。

3高层建筑节能设计中常见问题

3.1节能设计与实际施工不相符的问题

在进行施工图纸的绘制时，应在施工图中使用专篇进行建筑节能设计的说明，且需要内容与施工图计算书一致，在节能审查表中应包括计算部门的功能等内容。但是在实际的施工中，容易出现地方标准与国家标准不一致，且存在地方标准与国家标准高的现象，此时，根据地方标准会出现节能设计内容中出现屋面、外墙材料、玻璃材料与施工图不一致的问题，甚至会出现计算书中没有列入相关计算部分的功能等内容。

3.2施工材料的相关参数不符合要求的问题

在高层住宅建筑节能设计计算书中对所用的施工材料的相关热工参数有着严格的要求，且需要对其导热参数、蓄热参数等进行正确的取值和准确的说明，并满足节能设计的要求。但是往往在施工材料的相关参数确定时会忽略具体施工的难度，尤其是在对外墙外保温材料的设计时，没有对保温浆料的固定、饰面材料的固定等问题进行全面考虑，且对比如具体施工中的气密性、玻璃类型、传热系数以及遮阳系数等要求没有明确注明。

3.3建筑节能计算中的问题

对于高层住宅建筑来说，其外墙内表面的温度需要进行规定性的计算，且在计算中需要对住宅楼板的传热性能进行考虑和计算，并要保证性能化的边界条件的正确性，以及所进行参照的建筑的外窗面积与设计建筑保持一致。此外在对使用集中空调的建筑进行设计计算时，不应采用逐项逐时能耗的计算方式进行计算，否则容易导致无法根据空调的设计变化对总用电量进行调整，导致出现空调计算与建筑专业的计算出现不一致的问题，以及出现围护饥饿哦股传热系数取值与建筑节能计算不一致的问题，不仅会导致无法对节能设计计算的精确度进行保证，无法实现应有的节能设计目的，而且需要进行设计返工，造成设计时间和资源的浪费。

4高层住宅的节能设计技术

4.1体形系数的控制

根据高层住宅建筑的体形系数控制要求，通常需要将其控制在0.3以下的范围内，否则需要加强对屋顶和外墙的保温措施。所以为了确保体形系数符合上述规定，需要在对高层住宅建筑进行节能设计时采取以下措施：一是对进深尺寸进行合理扩大以及对小天井、内廊式住宅类型特征进行合理利用。二是尽量减少凹凸变化，而采用集中紧凑的平面空间组合防护四。三是尽量提高建筑物的层数、增加其体积以及体量，但是尽量减少建筑物的长、宽、高边长比率。

4.2窗户的节能设计

在建筑中，窗户具有较高的单位传热量，但是起到日照、采光和通风以及住宅建筑居住的观景等要求，所以应在满足以上要求的基础上，尽量减少窗户的开口面积，以减少传热量，起到节能的目的。此外，还可以从窗户的气密性以及自身的保温性能方面进行加强。所以可以采用新型节能窗户，如单层热反射玻璃、单层中空玻璃、中空玻璃等。且可以利用阳台、外遮阳构件等方式满足外窗遮阳的要求，但是降低外窗玻璃的自遮阳系数，因而可以降低外窗的造价。

4.3合理选用节能围护体系

目前在高层住宅建筑中比较常用的外墙材料为加气混凝土砌块，而外墙外保温材料则主要是钢筋混凝土梁柱等，但是由于其具有较大的传热系数，所以需要采取相应的保温措施，且要具有比内保温很好的保温效果。此外可以研发和利用具有高效保温性能的外保温复合外墙围护体系，确保墙体和屋面的节能效果。

5结语

为了满足目前我国对高层住宅建筑使用中的节能减排要求，不仅需要在对其进行节能设计时根据相关的节能设计要求进行设计，并解决节能设计中的一系列问题，而且需要在今后的高层住宅建筑节能设计中，不断应用新的节能材料，通过观察和论证，寻找高层住宅建筑中最佳的节能设计方式，促进我国现代化节能型高层建筑的发展。

参考文献

[1]王荣辉.高层住宅建筑节能技术研究[J].建筑工程技术与设计，2016（30）.

[2]杨紫琪.高层住宅建筑节能技术研究[J].住宅与房地产，2016（9）：7-9.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c2f47be3f56e1b70026daa62.html