# 316L不锈钢焊接接头高温低周期疲劳显微结构变化和断裂特征

### 论文摘要

本研究对316L奥氏体不锈钢母材和焊缝分别进行高温低周疲劳试验,对试样的微观结构和裂纹扩展形貌进行观察,分析母材和焊缝在高温低周疲劳循环应力响应下的位错结构和损伤机制。结果表明,316L奥氏体不锈钢母材在试验过程中由于位错增殖和位错湮灭导致发生循环硬化和循环稳定,在焊缝中由于位错湮灭导致发生循环软化。母材和焊缝在连续低周疲劳试验中裂纹主要以穿晶方式扩展,焊接接头处孔洞的连接是最终导致焊接接头疲劳断裂的主要机制。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 材料与方法

- 3 结果与分析

- 3.1 连续低周疲劳试验

- 3.2 裂纹的萌生与扩展

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张莹莹,张新宁,师瑀

关键词: 奥氏体不锈钢,高温低周疲劳,疲劳断裂

来源: 材料科学与工程学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 辽宁石油化工大学机械工程学院

基金: 辽宁省教育厅一般资助项目(L2016007)

分类号: TG457.11

DOI: 10.14136/j.cnki.issn1673-2812.2019.03.028

页码: 501-504

总页数: 4

文件大小: 415K

下载量: 211

### 相关论文文献

- [1].焊接接头常见外观缺陷及防止措施[J]. 现代焊接 2011(07)

- [2].254SMO焊接接头与2507焊接接头的组织与性能对比[J]. 焊接技术 2020(01)

- [3].在役焊接接头拉伸和疲劳性能的微观动力学研究[J]. 热加工工艺 2020(03)

- [4].激光束摆动焊接低碳钢焊接接头的组织和力学性能[J]. 中国激光 2020(03)

- [5].焊接接头等承载设计[J]. 焊接 2019(11)

- [6].完全熔透和部分熔透搭接激光焊接接头的残余应力和变形[J]. 中国激光 2020(05)

- [7].6005A-5083铝合金焊接接头的微观组织与力学性能研究[J]. 电焊机 2020(06)

- [8].焊接接头轨顶行车面平直度矫正设备的研发[J]. 工程技术研究 2020(09)

- [9].热处理对800H激光焊接接头晶间腐蚀性能的影响[J]. 材料热处理学报 2020(07)

- [10].不同类型接管安全端焊接接头微观组织对比研究[J]. 发电设备 2020(05)

- [11].裂纹位置对焊接接头结构力学行为的影响[J]. 工具技术 2020(10)

- [12].机械叶轮十字焊接接头疲劳性能分析[J]. 大庆师范学院学报 2019(06)

- [13].碳钢焊接接头腐蚀的有限元模拟[J]. 焊接学报 2018(05)

- [14].Hastelloy C-276薄板激光焊接接头疲劳性能[J]. 中国有色金属学报 2016(12)

- [15].980MPa级双相钢激光焊焊接接头的组织和性能特征[J]. 汽车工艺与材料 2016(12)

- [16].不同屈服强度匹配下焊接接头裂纹尖端微观区域的研究[J]. 热加工工艺 2016(21)

- [17].双相不锈钢焊接接头耐蚀性的研究进展[J]. 机械工程与自动化 2017(02)

- [18].纵向受载T形焊接接头结构应力构造方法分析[J]. 焊接学报 2017(05)

- [19].钢/铌焊接接头金属间化合物生长机制及调控研究现状[J]. 电焊机 2017(05)

- [20].铝合金焊接接头超高周疲劳性能研究进展[J]. 轻金属 2017(06)

- [21].外拘束对接管-安全端焊接接头残余应力和变形的影响[J]. 压力容器 2017(09)

- [22].压力管道焊接接头无损检测抽查组批的探讨[J]. 金属加工(热加工) 2017(18)

- [23].高氮钢复合焊接接头热影响区组织研究[J]. 内燃机与配件 2017(22)

- [24].焊后热处理对20G钢焊接接头残余应力的影响[J]. 机械工程材料 2017(10)

- [25].大厚度差焊接接头的射线检测[J]. 珠江水运 2016(17)

- [26].异径焊接接头超声波探伤缺陷定位的探究[J]. 无损探伤 2015(01)

- [27].6mm不锈钢对接焊接接头超声检测探讨[J]. 石油和化工设备 2015(09)

- [28].σ相对316l不锈钢焊接接头冲击性能影响[J]. 金属热处理 2019(S1)

- [29].超声冲击强度对焊接接头疲劳寿命的影响[J]. 焊接学报 2019(12)

- [30].铝合金焊接接头的设计特点[J]. 电焊机 2020(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c2f5d8bcbeb68c40131b74ff.html