# 腹板削弱论文_唐兵,王作文,李宛河

导读:本文包含了腹板削弱论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:腹板,梁柱,节点,塑性,延性,框架,性能。

### 腹板削弱论文文献综述

唐兵,王作文,李宛河[1]（2019）在《波纹腹板削弱型端板连接节点抗震性能分析》一文中研究指出为克服普通平面腹板梁柱连接节点抗震性能的不足,研究在梁端局部位置用波纹腹板代替平面腹板,应用ABAQUS有限元软件对该节点进行非线性有限元分析。研究了波纹腹板长度、波纹腹板到梁柱节点距离、波纹腹板厚度和梁高对梯形削弱型、折线形削弱型以及正弦形削弱型这3种梁柱节点的破坏形式、滞回性能以及耗能能力的影响。研究结果表明:梁高和波纹腹板厚度对梁柱节点滞回性能影响最大,波纹腹板长度次之,波纹腹板到梁柱节点距离对节点的抗震性能影响最小;折线形波纹腹板削弱型梁柱节点的滞回曲线稳定饱满,具有较好的耗能性能;波纹腹板削弱型梁柱节点的强度破坏出现在腹板处的截面,梁柱连接处的焊缝没有破坏,实现了塑性铰外移的目的。(本文来源于《工程建设》期刊2019年09期）

李君君,王海彦,刘晓庆[2]（2019）在《翼缘-腹板削弱型梁柱节点受力性能影响因素分析》一文中研究指出"强节点弱构件"是保证结构抗震能力的重要一环,工程设计中一般采用"狗骨式"等方式实现。考虑到工程中管线纵横交错,管线往往需要横向穿越梁腹板,因此本文创新性地提出翼缘-腹板削弱型梁柱节点,即在削弱翼缘的基础上开孔削弱腹板,开孔形式为圆形。除开孔形式外,本文还通过ANSYS数值模拟,研究了开孔的不同位置、不同直径、不同面积对翼缘-腹板削弱型梁柱节点受力性能的影响。再通过荷载-位移曲线、塑性铰发展过程等指标,确定了该类节点的开孔原则。使得按照该原则进行设计建造的构件能够在保证应有承载力的情况下,较好地实现"强节点弱构件"的效果。研究发现:(1)翼缘-腹板削弱型构件的极限承载力与纯翼缘削弱型构件大致相同,既可以满足工程实际需求,又可以更好地实现"强节点弱构件";(2)腹板开孔数量对节点承载力影响较小,但可以有效促进塑性铰在梁端实现;(3)开孔中心距柱翼缘距离D对节点性能影响较大,当开孔距离为0. 6～0. 7倍翼缘宽度时效果最好。(本文来源于《工程抗震与加固改造》期刊2019年04期）

张富娇[3]（2019）在《端板连接腹板开孔削弱型节点抗震性能研究》一文中研究指出钢材的强度高,延性好,在工程实践中应用十分广泛,但是钢构件容易产生屈曲,尤其是梁柱连接节点更容易发生局部失稳和破坏的情况。传统梁柱端板连接节点在梁端的下翼缘容易出现裂缝,为了提高节点的抗震性能,可以采用使塑性铰产生位置出现在远离梁柱连接处的方法。利用有限元软件ABAQUS,在有关端板连接节点试验和研究成果的基础上进行梁腹板开孔削弱,研究在不同削弱参数下节点的抗震性能,得出提高节点抗震性能的合理削弱参数范围。首先,参考国内外对端板连接节点研究的相关数据,对梁柱端板连接腹板开孔削弱型节点进行研究,用ABAQUS有限元软件进行建模,通过试验数据与模型数据的对比验证软件模拟的可靠性,再创建一个进行过梁腹板开孔削弱的模型,得出模型数据,从塑性铰生成位置、滞回曲线、骨架曲线、延性和耗能能力等方面入手,对比分析梁柱端板连接普通型试件与梁柱端板连接腹板开孔削弱型试件的抗震性能。结果表明:梁柱端板连接腹板开孔削弱型试件的塑性铰生成位置出现在明显远离节点连接的地方,且抗震性能比梁柱端板连接普通型节点要好。其次,对梁柱端板连接腹板开孔削弱型节点采用不同的削弱参数,设计一系列削弱型试件,选取11个不同削弱参数的试件作为研究对象,分析梁腹板削弱起始距离L_n和梁腹板开孔直径D_n对梁柱端板连接节点抗震性能的影响。结果表明:选取合适的削弱参数,可以使塑性铰的产生位置发生外移,节点极限承载力的下降量在一定范围内,同时提高节点的延性和耗能能力。最后,得出梁腹板削弱起始距离L_n和梁腹板开孔直径D_n的合理取值范围,以提高节点的延性和耗能能力,为以后对梁柱端板连接腹板开孔削弱型节点进行更深入的研究提供基础。(本文来源于《河北工程大学》期刊2019-05-01）

卢林枫,艾龙,郝振奋,张廷强,陈李锰[4]（2019）在《方管束腹板削弱型弱轴连接的抗震性能影响因素分析》一文中研究指出基于箱形节点域加强式工字形梁柱弱轴连接的基本形式,提出了一种新型的方管束腹板削弱(STW-RBS)型弱轴连接,这种连接是在塑性铰预期出现的位置用方钢管来取代梁平腹板而达到削弱的目的。为了研究该新型连接的抗震性能,设计了8个STW-RBS型弱轴连接节点试件进行有限元变参数(钢管中心距蒙皮板距离L、方钢管的边长A以及方钢管的厚度S)分析,并且设计了一个AW-RBS(Accordion Web RBS)型弱轴连接节点进行对比分析,主要从节点的滞回曲线、骨架曲线、刚度退化曲线、延性系数以及塑性转动能力等分析节点的抗震性能。结果表明:STW-RBS型弱轴连接节点的削弱参数取值范围为L≤0.55h,A≥0.6b_f,S=t_w(h为梁截面高度,b_f为梁翼缘宽度,t_w为梁腹板厚度);在参数选取合理的情况下,STW-RBS型弱轴连接节点的延性系数可以达到6.0且塑性转动能力不小于0.06 rad,塑性铰出现在方钢管处,钢柱和节点域基本处于弹性状态,满足"强柱弱梁,强节点弱构件"的抗震设计理念;STW-RBS型弱轴连接节点与AW-RBS型弱轴连接节点的抗震性能基本一致。(本文来源于《建筑科学与工程学报》期刊2019年02期）

马江萍,刘清颖,赵冉[5]（2019）在《钢框架梁腹板两半圆孔削弱型节点滞回性能分析》一文中研究指出提出了梁腹板中心部分不削弱,仅梁腹板上、下开两半圆孔削弱型节点(TSCR),以期使得削弱处有更多的梁截面发展屈曲变形。首先运用有限元软件ABAQUS对已有的腹板圆孔削弱型节点试件进行了循环荷载作用下的模拟验证,然后对不同梁腹板削弱形式的梁柱节点的滞回行为进行对比,最后对TSCR节点的3个关键参数进行分析。结果表明:本文的有限元建模方法可以较好地模拟梁腹板削弱型节点的滞回行为;不同形式的梁腹板削弱不会明显降低节点的承载能力,TSCR节点有更多的梁截面发展屈曲变形,且能较好地缓解焊缝处的Mises应力集中程度;节点的承载力和梁翼缘焊缝处的Mises应力随着半圆孔高度h或开孔半径r的增大而逐渐降低;节点的承载力和梁翼缘焊缝处的Mises应力随着开孔中心距离梁端的距离l的增大而稍有增大;建议参数h=(0.58～0.65)r,r=0.35 h_b,l=(0.85～1.10)h_b,其中h_b为梁截面高度。(本文来源于《工程抗震与加固改造》期刊2019年01期）

卢林枫,张廷强,吕品[6]（2019）在《钢管腹板削弱型梁柱弱轴连接的抗震性能影响因素分析》一文中研究指出在节点域箱形加强式工字形梁柱弱轴连接和钢管腹板削弱型(tubular web reduced beam section,TW-RBS)连接的基本形式上,提出了一种工字形柱与H形梁的钢管腹板削弱型弱轴(weak axis tubular web reduced beam section,WA-TW-RBS)连接。设计了3个系列共14个WA-TW-RBS弱轴连接节点的对比分析模型,采用有限元软件Abaqus对钢管的直径、厚度以及钢管中心距蒙皮板外边缘的距离进行了变参数分析,研究这些参数的变化对节点滞回性能、刚度退化、节点延性和塑性转动能力的影响。研究结果表明:在上述参数合理的取值范围内,WA-TW-RBS连接节点的延性系数能达到3.0以上,节点的塑性转动能力不小于0.03rad,并且能有效地实现塑性铰外移,是一种非常理想的钢框架抗震节点形式。所有模型在分析时,钢柱和节点域都处于弹性阶段,满足"强柱弱梁"和"强节点弱构件"的抗震设计理念。(本文来源于《建筑钢结构进展》期刊2019年03期）

邵珠腾[7]（2017）在《钢框架梁腹板削弱型节点的抗震性能研究》一文中研究指出钢框架中的梁柱节点作为受力集中部位,对整体结构的安全性起着十分重要的作用。为避免梁柱节点在地震作用下发生脆性破坏,对钢框架梁腹板进行削弱以迫使塑性铰远离梁柱对接焊缝,实现“强节点弱构件”的设计理念。本文利用有限元软件ANSYS,同时考虑材料及几何非线性因素,对钢框架梁腹板开圆洞、方洞节点的力学性能进行了参数化分析,并与未削弱普通节点的力学性能比较,结果表明只要通过合理的参数设计,在刚度及极限承载力下降不大的前提下,节点的延性系数、耗能系数能得到大幅度地提高,达到理想的抗震效果。本文对钢框架腹板开圆洞、方洞各设计了16组试件,通过各试件应力云图、滞回曲线、骨架曲线、延性系数、耗能系数及极限承载力的综合对比分析,对洞口中心距柱边距离参数L、D及洞口大小参数R、A给出了建议性的设计取值范围。最后,本文针对钢框架梁腹板开洞过大问题,提出了四种洞口补强的形式,同样通过应力云图、恢复力曲线、骨架曲线、延性指标、耗能指标及极限承载力等因素的综合比较,推荐了一种有效的洞口补强形式。(本文来源于《河北工程大学》期刊2017-06-01）

郗茸[8]（2016）在《管束状腹板削弱型节点滞回性能研究》一文中研究指出钢框架节点梁端削弱是实现塑性铰外移的有效途径,梁端削弱型节点主要包括梁翼缘削弱型节点和梁腹板开孔削弱型节点。这两种削弱型节点能够迫使塑性铰远离梁柱节点区域,但是截面削弱降低了梁的抗剪、抗压极限承载力,同时减小了梁的平面外刚度,使梁抵抗弯扭性能降低。波纹腹板型钢有着平面外刚度大、剪切屈曲强度高以及较好的抗局部屈曲性能的优点。结合传统梁端削弱型节点和波纹腹板型钢的优点,采用圆管替换节点附近局部梁腹板,产生一种新型梁端削弱型节点,即管束状腹板削弱型节点。本文利用ANSYS软件研究了管束状腹板削弱型节点的滞回性能,并与已有关于该节点的试验研究结果进行对比,证明了有限元分析方法的有效性。对比分析了管束状腹板削弱型节点与传统梁端削弱型节点滞回性能的差异,并对新型削弱节点进行了参数拓展分析,探讨了圆管厚度t、圆管中心至柱翼缘外侧距离l、圆管外直径d、圆管材料类别m和钢管的外形s等设计参数对新型削弱节点滞回性能的影响。研究表明:(1)管束状腹板削弱型节点和传统梁端削弱型节点均可实现塑性铰外移,但管束状腹板削弱型节点显着延缓了加载后期梁平面外弯扭屈曲,且有较高的刚度、承载力和延性。(2)管束状腹板削弱型节点的承载力和延性随圆管厚度t、圆管中心至柱翼缘外侧距离l及圆管材料强度的增加而提高;随圆管管径d的增加而降低;本文建议管束状腹板削弱型节点圆管厚度t取(0.55~1.0)倍的梁腹板厚度,圆管中心至柱翼缘外侧距离l取(0.5~0.8)倍的梁截面高度,圆管管径d取(0.7~0.8)倍的梁翼缘宽度。建议圆管材料强度比梁柱材料高一等级。(本文来源于《长安大学》期刊2016-04-20）

林志成[9]（2016）在《钢框架梁腹板开孔削弱型节点有限元分析》一文中研究指出钢框架结构梁柱连接节点的设计是钢结构设计中重要而又复杂的一部分,节点连接的可靠性对钢结构的整体性能有着十分重要的影响。传统观点认为,使用刚性连接的钢框架结构具有较好的抗震性能,因此在工程中得到了广泛地应用。但在1994年的美国北岭地震和1995年的日本阪神地震中,大量钢框架刚性连接节点发生脆性破坏,从此以后,对半刚性连接节点和节点改进措施的研究逐渐成为了研究的热门话题。国内外学者在对钢框架结构梁柱连接节点改进措施的研究主要集中在以下几个方面：1)扇形切角构造改进；2)梁翼缘焊缝衬板缺口效应的处理：3)将节点塑性铰的位置外移等。基于以上几种节点改进措施,同时满足抗震的要求,我们可以把改进措施大致分为加强型和削弱型两类。削弱型是指通过削弱梁段从而让梁段的合适部位在历经地震作用时率先产生塑性铰,从而使得节点塑性性能得到充分发挥,能够更好的消耗地震能量,阻止梁柱节点发生脆性破坏。本文在已有研究成果的基础上,借鉴部分学者的研究方法,采用有限元非线性分析的方法,对钢框架梁柱半刚性连接节点塑性铰的形成机制进行了比较系统的分析和研究。首先,根据钢框架“强柱弱梁”的抗震设计原则,本文选用了半刚性栓焊混合型节点作为研究对象,利用通用有限元软件ANSYS Workbench 15.0,按照有效的控制梁上塑性铰位置的基本思路,提出了在梁腹板上开孔的节点削弱形式,分析了腹板开孔节点的削弱孔径和削弱距离对节点塑性铰产生位置的和节点承载力的影响。其次,本文研究了梁腹板开孔削弱处和角钢连接板的应力分布状态,揭示了塑性铰位置外移的微观原因。根据分析结果给出了梁腹板开孔这一削弱形式两个主要参数的取值公式,为钢框架梁柱半刚性连接节点的设计与施工提供了良好的建议。(本文来源于《昆明理工大学》期刊2016-04-01）

余非[10]（2015）在《梁端腹板削弱型钢框架滞回性能研究》一文中研究指出钢框架结构以其显着的优势在土木工程中得到越来越多的应用。美国北岭地震和日本阪神地震后,大量钢结构节点未发生预料中的延性破坏,而是出现了大量的脆性破坏。震后梁柱的连接形式及其对钢框架的抗震性能的影响成为研究热点。削弱式节点是震后人们研究较多的一类新型节点,常见的有翼缘削弱式和腹板开洞式两类,其目的是通过对梁进行合理削弱,在不显着降低节点的承载能力前提下,使得塑性铰外移,从而保护相对脆弱的节点区域,达到延性设计的目的。梁端腹板削弱型节点不但可使梁端塑性铰外移,而且便于一些管道的穿越,不但能改善结构的受力性能,同时可满足相应的使用功能要求,因此本文重点开展梁端腹板削弱型节点和框架的仿真分析,主要内容包括以下4点:(1)采用大型有限元ABAQUS软件,开展梁端腹板削弱型T型刚性节点受力性能分析,基于已有的试验数据,选取材料的本构模型,构建T型刚性节点的叁维有限元模型,通过与试验数据对比验证有限元模型的正确性;(2)以削弱半径、削弱中心距柱端的距离和削弱形式为考察参数开展削弱型T型刚性节点的受力性能分析,掌握试件的破坏形态,重点考察不同的梁端削弱方式、位置及形状对该类节点性能的影响及塑性铰的变化规律;(3)以轴压比、削弱半径和削弱中心到柱端的距离为参数,建立梁端腹板削弱型双层钢框架的有限元叁维实体模型,开展其静力仿真分析,获得钢框架单调荷载-位移曲线、变形及应力分布,考察其塑性铰出现的规律及位置;(4)开展梁端腹板削弱型双层钢框架滞回性能分析,获得该类钢框架的滞回、耗能、骨架曲线等抗震性能指标,查看钢框架的应力云图,给出其塑性铰的分布规律及出现的顺序;基于以上分析研究,提出梁端腹板削弱型钢框架具有可操作性的抗震措施和设计建议,为实际工程设计提供参考和借鉴。(本文来源于《东北石油大学》期刊2015-06-12）

### 腹板削弱论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

"强节点弱构件"是保证结构抗震能力的重要一环,工程设计中一般采用"狗骨式"等方式实现。考虑到工程中管线纵横交错,管线往往需要横向穿越梁腹板,因此本文创新性地提出翼缘-腹板削弱型梁柱节点,即在削弱翼缘的基础上开孔削弱腹板,开孔形式为圆形。除开孔形式外,本文还通过ANSYS数值模拟,研究了开孔的不同位置、不同直径、不同面积对翼缘-腹板削弱型梁柱节点受力性能的影响。再通过荷载-位移曲线、塑性铰发展过程等指标,确定了该类节点的开孔原则。使得按照该原则进行设计建造的构件能够在保证应有承载力的情况下,较好地实现"强节点弱构件"的效果。研究发现:(1)翼缘-腹板削弱型构件的极限承载力与纯翼缘削弱型构件大致相同,既可以满足工程实际需求,又可以更好地实现"强节点弱构件";(2)腹板开孔数量对节点承载力影响较小,但可以有效促进塑性铰在梁端实现;(3)开孔中心距柱翼缘距离D对节点性能影响较大,当开孔距离为0. 6～0. 7倍翼缘宽度时效果最好。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 腹板削弱论文参考文献

[1].唐兵,王作文,李宛河.波纹腹板削弱型端板连接节点抗震性能分析[J].工程建设.2019

[2].李君君,王海彦,刘晓庆.翼缘-腹板削弱型梁柱节点受力性能影响因素分析[J].工程抗震与加固改造.2019

[3].张富娇.端板连接腹板开孔削弱型节点抗震性能研究[D].河北工程大学.2019

[4].卢林枫,艾龙,郝振奋,张廷强,陈李锰.方管束腹板削弱型弱轴连接的抗震性能影响因素分析[J].建筑科学与工程学报.2019

[5].马江萍,刘清颖,赵冉.钢框架梁腹板两半圆孔削弱型节点滞回性能分析[J].工程抗震与加固改造.2019

[6].卢林枫,张廷强,吕品.钢管腹板削弱型梁柱弱轴连接的抗震性能影响因素分析[J].建筑钢结构进展.2019

[7].邵珠腾.钢框架梁腹板削弱型节点的抗震性能研究[D].河北工程大学.2017

[8].郗茸.管束状腹板削弱型节点滞回性能研究[D].长安大学.2016

[9].林志成.钢框架梁腹板开孔削弱型节点有限元分析[D].昆明理工大学.2016

[10].余非.梁端腹板削弱型钢框架滞回性能研究[D].东北石油大学.2015

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c3221c7ac125064e76ff8c72.html