# 关于建筑工程土建施工技术的分析

湖北省工业建筑集团有限公司湖北武汉430000

摘要：近年来，随着建筑行业的不断创新与发展，很大程度上推动了我国国民经济的建设发展步伐，但是与此同时也应该看到其存在的不足，人们生活质量的逐渐提高对建筑工程质量有了新的标准及要求，建筑行业若想在激烈的市场竞争中获得较好的发展，就必须加强技术创新，提高产品质量。在进行建筑工程施工时，不仅应该把握土建施工的技术要点，还应该不断对其进行分析和拓展，保证在实际工程建设中各施工环节的协调一致，从而提升施工效率，保证工程质量。建筑产业的健康可持续发展，离不开土建施工技术水平的不断提升。

关键词：建筑工程；土建；施工技术

1引言

随着我国社会和经济的迅猛发展，我国土建工程的规模也在逐渐扩大，建筑工程相关企业的竞争也越来越激烈，在建筑市场中经常会发生明争暗斗的现象。怎样在竞争如此激烈的市场中取得先机是现阶段施工企业面临的严峻挑战。施工企业如果想要持续发展就必须深入的研究土建施工技术，这样才可能充分的发挥企业的施工技术优势，提高其市场竞争力。

2建筑工程土建施工技术的必要性

土建施工技术作为建筑工程中比较常见的一种施工技术，对建筑工程质量有着不可忽视的重要影响。在竞争激烈的市场环境下，建筑行业若想在市场中占有一席之地，就必须加强质量控制和技术创新等活动，学习国外先进的施工工艺及质量管理理念，在保障工程质量的前提下使得土建施工作业成本降到最低，利润提高到最大，这样才能确保建筑工程的长久发展。在实际施工作业环境中，土建施工技术并不能借助科学的力量来更好地服务于实际施工需要，而是一味的追求施工速度，形象工程，这不免使建筑工程存在极大的安全隐患。所以，建筑行业的相关人员必须对这一现状给予极大的重视，必须运用科学有效的管理方法和技术手段对土建施工技术加强，唯有如此才能确保质量，创造更多的经济利润，来支撑建筑行业的长久广展，并造福于人。

3建筑工程中土建施工的具体技术要点分析

3.1混凝土施工技术

混凝土施工技术在整个土建施工中具有非常重要的作用，混凝土施工流程一般是检查钢筋和混凝土模板、建筑混凝土、振捣混凝土、混凝土结构养护。混凝土工程的主要施工要点包括：①在二次浇捣混凝土梁板交界处的时候必须确保混凝土结构的整体性。必须按照相关规范的要求严格进行振捣混凝土，严禁出现漏振或者过振的情况；②混凝土浇筑的时间必须控制好，确保浇筑混凝土的连续性。在确定劳动力计划的时候也应该根据每次浇筑的时间和工作计划进行，对于岗位管理者、机操工以及混凝土、模板保护、钢筋等相关工作人员必须在接受相关技术交底之后再下达混凝土浇筑的命令。此外，在混凝土浇筑完成12h之后需要进行混凝土的养护，混凝土养护需要通过覆盖浇水的方式，养护实践至少需要7d。

3.2钢筋施工的关键技术

3.2.1钢筋捆扎技术

现代的建筑土建工程施工中，会用钢筋捆扎笼作为骨架，后浇筑混凝土，以确保混凝土结构的韧性和强度符合要求。钢筋捆扎技术是依照设计图纸留下的足够厚度的保护层、足够高度的更紧范围及合格预埋件位置等开展的一项施工。钢筋捆扎质量直接影响着混凝土结构的韧性、荷载能力和稳定性，因此在钢筋捆扎技术应用时，一定要确保施工技术人员技术过硬，经验丰富，并做好过程管理。

3.2.2钢筋连接技术

土建施工中常用的钢筋连接技术包括焊接、绑扎搭接和机械连接三种。在使用绑扎搭接方式连接钢筋时，要分别计算上部和下部钢筋搭接头数量，并计算搭接接头面积百分率，确保搭接质量。需要对直径不相同的钢筋搭接时，则要按照较细钢筋直径计算搭接长度及接头面积百分率。机械连接时，要根据设计要求，合理选择接头等级。不同直径钢筋机械连接，接头率按照较小直径计算。焊接技术在钢筋连接中应用也十分普遍，应用于土建施工钢筋连接中的焊接技术包括电阻电焊、闪光对焊、电渣压力焊、气压焊、电弧焊等，这些焊接方法适用于不同的焊接强度要求，并适用于不同材料和直径的钢筋，在选用时要具体情况，具体分析设计。

3.3模板施工技术

3.3.1顶板模板的拼装要点

为防止钢筋出现位移，可以在顶板模板内支撑钢管处设置垫块顶板模板内部钢管排架搭设应保持横平竖直的状态，做到纵横连通，确保钢筋上下层支顶位置的一致性，钢筋的连接件需仔细检查，确定牢固连接；顶板模板要确保第一排次楞梢料紧靠墙板，做好密封，防止出现漏浆；架设顶板模板的支护结构，调整顶板下部支撑架高度，为确保顶板稳定可以在支撑下采用垫垫板的方式；铺设顶板的四周模板时：应该确保模板的密封，且保证模板与墙齐平。

3.3.2柱模板的拼装要点

安装柱模板时应该根据柱体的尺寸在基础面上弹出控制边线，纵、横轴线和四周边线是柱模板控制线的主要结构。应该控制其精度，弹线要确保便于施工和检查，一般应该超过模板宽度200mm为宜。柱模板应该控制垂直度的变化范围，一般应该确保在5mm以内。柱模板要有规定的强度，防止柱模板拼装和施工中不出现形变。

3.4防水施工中关键技术

防水施工土建施工的关键内容，在实际的施工中，防水施工关键技术可以有效的土建施工裂缝和渗漏点进行控制，并严格对砖的含水量等内容进行控制，进而有效的提高建筑项目的整体防水能力，有效的规避渗水导致的安全问题，推动建筑工程安全性和功能性的全面发挥。

4结束语

综上所述，在建筑工程中土建施工技术是非常重要的一部分，它是一个漫长而复杂的工作，是保证建筑工程施工质量的重要因素。土建施工质量的高低与我国的经济效益和人民生命财产安全有着直接的关系。所以，在建筑工程中相关人员必须不断的研究和总结土建施工技术的相关问题，积极的制定能够提高土建施工技术的有效措施。从而在提高建筑工程质量的同时，提升施工企业的市场竞争力。

参考文献：

[1]茹登峰，丁春华.建筑工程中的土建施工技术分析[J].住宅与房地产，2016，06:201.

[2]张奕宁，蒋晨.建筑工程中土建施工技术要点分析[J].科技创新与应用，2016，18:264.

[3]李世昌，陈祝庆.建筑工程中的土建施工技术分析[J].建材与装饰，2016，30:60-61.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c334b3bcb04ea6de27b33796.html