# 电磁波屏蔽材料论文_刘肖勇,姜天海

导读:本文包含了电磁波屏蔽材料论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:屏蔽,电磁波,梯度,材料,电磁,复合材料,反射。

### 电磁波屏蔽材料论文文献综述

刘肖勇,姜天海[1]（2018）在《高性能电磁波屏蔽材料研究取得新进展》一文中研究指出本报讯（记者 刘肖勇 通讯员 姜天海）信息时代电子电气设备的迅猛发展在给人们带来方便的同时，也产生了大量的负面效应，如电磁信息泄露、电磁环境污染和电磁干扰等新的环境污染问题。高性能电磁波屏蔽材料已成为解决电磁波污染的关键技术。随着高频高速5G时代的到来以(本文来源于《广东科技报》期刊2018-06-08）

段岩,李进松[2]（2018）在《叁维石墨烯网络复合材料的电磁波屏蔽性能研究》一文中研究指出通过溶剂热法与电泳法制备了以碳纳米管膜为基底的叁维石墨烯/碳纳米管/四氧化叁铁膜状复合材料,然后以环氧树脂为基体制备出多层电磁波屏蔽复合材料。分析了电场强度和沉积时间对氧化石墨烯层结构形貌、复合材料电导率和屏蔽效能的影响。研究结果表明:当复合材料为4层时,厚度仅为1.4mm,在X波段频率范围内的最高电磁屏蔽效能为49.7d B,比屏蔽效能高达35.5d B/mm,超过目前大多数碳基复合材料,抗拉强度为53.2MPa,是兼具高屏蔽性能和力学性能的石墨烯电磁波屏蔽材料。(本文来源于《航空制造技术》期刊2018年10期）

孙恒一[3]（2014）在《电磁波屏蔽与吸收可塑性网状金属材料的制备与测量方法研究》一文中研究指出近几年我国在电磁兼容指标上新制定了很多相关的法律法规，所以国内电磁兼容产品的研究开发人员对于电磁屏蔽理念的认识和理解还有待提升。许多电子电器设备的设计、开发和加工过程中，并没有考虑电磁兼容性的问题，导致在产品生产后，无法通过国外强制性要求的电磁兼容测试，造成相应的产品无法出口到国外，缩减了使用群体范围，降低了国家经济收入。本文通过对于以上信息的了解分析，设计并制备出几种新型的电磁屏蔽复合材料，并且对样品做了相应的电磁屏蔽效能测试实验。本文通过用对弹性聚氨酯的材料特性分析做出了详细的分析，将弹性聚氨酯材料作为电磁屏蔽复合材料基材，通过采用磁控溅射镀膜工艺，将Ni、Cu、Al、Ti四种金属通过不同排列组合方式，制备出4种不同的电磁屏蔽复合材料即Ni-Cu-Ni，Ni-Al-Ni，Ni-Cu-Ti，Ni-Al-Ti，并详细地阐述了制备工艺及加工前后的处理方法。随后对4种电磁屏蔽复合材料作了近、远场的电磁屏蔽效能实验分析。本文详细地列举出对于电磁屏蔽复合材料的电磁屏蔽效能测试方法，用“大样法”及“波导同轴转换器法”实际测量了所制备出的4种电磁屏蔽材料的电磁屏蔽效能，在2-7GHz及7-15GHz下分别取得了良好的屏蔽效能SE值。通过逐步分析近、远两场的电磁屏蔽情况，得到结论在近场情况下，Ni-Al-Ni的屏蔽效能最高能达到86dB，Ni-Al-Ti的屏蔽效能值相对于其他屏蔽材料的屏蔽效能值仅低于5%；在远场情况下，Ni-Cu-Ni的屏蔽效能最高可达95dB，Ni-Cu-Ti的屏蔽效能值仅降低了11%。(本文来源于《吉林大学》期刊2014-05-01）

邵寒梅,官建国,王一龙,章桥新[4]（2008）在《电磁波屏蔽复合材料的研究进展》一文中研究指出从电磁波屏蔽的机理出发,介绍导电型、导磁型以及导电导磁型电磁波屏蔽复合材料的发展现状,并展望了电磁波屏蔽材料未来的研究方向。(本文来源于《安全与电磁兼容》期刊2008年01期）

刘献明,付绍云,黄传军[5]（2005）在《电磁波屏蔽复合材料的研究现状》一文中研究指出综述了电磁屏蔽理论的发展和国内外电磁屏蔽复合材料的研究进展,并较全面地介绍了电磁屏蔽复合材料的种类、应用和发展前景。(本文来源于《材料导报》期刊2005年01期）

管登高[6]（2004）在《防电磁信息泄密宽频带电磁波屏蔽集成复合材料研究》一文中研究指出本论文针对防电磁信息泄密屏蔽材料的特殊要求,以材料学和电磁学理论为指导,以微米镍粉、不锈钢纤维、纳米镍粉、铁基纳米晶磁粉、铁基非晶磁粉等材料为原料,系统性地研究了填料组分、粒度、形貌和涂层结构等对单层宽频磁场波和宽频平面电磁波屏蔽复合材料屏蔽效能的影响,利用材料和结构的集成设计技术,分别建立了宽频磁场波屏蔽和宽频平面电磁波屏蔽复合材料结构设计的数学物理模型,进行了14KHz～1MHz多层宽频磁场波屏蔽复合材料和1MHz～1GHz宽频平面电磁波屏蔽复合材料及结构的集成设计,研究开发出一类新型防电磁信息泄密宽频带电磁波屏蔽集成复合材料,实现了在宽频范围内对商用信息安全保密室的电磁波屏蔽作用。并探讨了纳米材料、非晶材料、纤维材料等新材料与宽频电磁波的交互作用的宏观和微观机制。本文的研究结果对宽频带电磁波屏蔽材料的设计提供了新的思路,在新材料、新技术在电磁波屏蔽材料中的应用研究等方面具有重要的意义。本文研究的防电磁信息泄密屏蔽涂料具有低成本、高性能和施工使用方便的特点,在商用信息安全保密室的建设和普及,提高电磁信息泄密的防护水平等方面具有重要的工程应用价值。本研究达到了预期的研究目标,取得了以下具有一定理论价值和工程价值的创新性研究成果:1. 首次建立了“高导电层+填充层+过渡层+填充层+高导磁层”的多层宽频磁场波屏蔽集成复合材料的数学物理模型;根据所建立的数学物理模型,进行了多层宽频磁场波屏蔽复合材料及结构的集成设计、制备和屏蔽性能研究,结<WP=6>果表明:集成设计的多层复合材料,能够显着地提高涂层材料的磁场波屏蔽效能,实现对宽频磁场波的屏蔽作用;在多层复合结构中,增大高导磁层的厚度能够显着地提高涂层材料的磁场波屏蔽效能。2. 首次建立了“阻抗匹配层+填充层+过渡层+填充层+高反射层+填充层+高吸收层”的多层宽频平面电磁波屏蔽集成复合材料的的数学物理模型;根据所建立的数学物理模型,进行了多层宽频平面电磁波屏蔽复合材料及结构的集成设计、制备和屏蔽性能研究,结果表明:集成设计的1MHz～1GHz多层宽频电磁波屏蔽复合材料,能够显着地提高涂层材料的宽频平面电磁波的屏蔽效能,在多层复合结构中,提高中间导电涂层的导电性,能够显着提高材料在高频段的电磁波屏蔽效能。3. 在宽频电磁波范围内,系统性地研究了纳米材料、非晶材料、纤维材料等新材料的成分、粒度、形貌对磁场波屏蔽效能的影响,研究结果表明:在提高材料电磁波屏蔽效能方面,铁基纳米晶磁粉的磁场波屏蔽效能最好,铁基非晶磁粉其次,不锈钢纤维次之,微米镍粉最差;片状微米镍粉比球形微米镍粉;纳米镍粉比微米镍粉好;在平面电磁波高频段,随着频率增加,材料的电磁波屏蔽效能都有不同程度地下降,铁基纳米晶磁粉/环氧树脂电磁波屏蔽复合材料的电磁波屏蔽效能降幅最大,不锈钢纤维与镍粉复合的材料的电磁波屏蔽效能降幅最小。4.分析了纳米材料、非晶材料、纤维材料等新材料与宽频电磁波的交互作用机制,结果表明:纳米粒子的磁各向异性和形状各向异性在颗粒内部构成了一个有效各向异性场,磁矩绕这个等效场阻尼进动,在电磁波的频率和阻尼进动频率一致时,将产生共振损耗;纳米粒子的介电特性,产生电极化效应,对电磁波能量产生介电损耗。在磁化过程中,非晶磁性材料要克服与磁化方向有关的磁晶各向异性能的作用,需要消耗电磁波能量,非晶磁性材料对磁畴壁运动的阻碍作用很小,材料磁导率高,在电磁波作用下,材料的磁损耗效应增大。不锈钢纤维材料独特的形状各向异性特征和导电导磁效应导致了材料对电磁波能量损耗作用。(本文来源于《四川大学》期刊2004-04-10）

管登高,黄婉霞,毛健,蒋渝,陈家钊[7]（2003）在《低反射高吸收梯度电磁波屏蔽复合材料研究》一文中研究指出为了减少反射回空间的电磁波对电磁环境造成的二次污染,本文提出了双梯度电磁屏蔽材料SFGM(shieldingfunc tionallygradientmaterials)设计的构想,来实现对频率<1GHz的电磁波的低反射高吸收。制备的镍/镍锌铁氧体/环氧树脂梯度电磁屏蔽材料,其结果表明:在频率<1GHz时,双梯度材料对电磁波的反射损耗比非梯度材料平均降低了6～8dB;而吸收损耗平均提高了6～14dB。在中心吸收层的衰减常数不变时,对电磁波的吸收损耗随吸收层厚度增加而增加。(本文来源于《功能材料》期刊2003年06期）

毛健,涂铭旌,陈家钊,黄婉霞,吴行[8]（1999）在《电磁波屏蔽材料梯度功能设计(Ⅰ)──基本原理及材料可行性初探》一文中研究指出为了达到低反射、高吸收的屏蔽效果，提出了“双阻抗匹配层＋双阻抗过渡区＋高吸收区”的电磁波屏蔽材料梯度功能设计模型，详细阐述了设计思路和理论依据。以Ｎｉ／铁氧体复合材料为例，对屏蔽材料梯度功能设计的材料可行性进行了初探。结果表明：现有的导电屏蔽材料（Ｎｉ）和阻抗匹配材料（铁氧体）通过成份调整，能满足屏蔽材料梯度功能设计的要求。(本文来源于《功能材料与器件学报》期刊1999年02期）

毛健[9]（1999）在《电磁波屏蔽材料的电磁特性研究及低反射、高吸收梯度功能设计》一文中研究指出为了电磁波屏蔽材料达到低反射、高吸收的屏蔽效果,本文首先较系统地进行了f<1GHz 下成分、粒度和频率等对Ni 系列和Fe 系列复合材料的基本电磁参数(μ′、μ″、ε′和ε″)、特征阻抗(η)和衰减常数(α)等影响规律的基础研究,然后用η和α较全面地评估了导电、软磁铁氧体和高分子等材料复合后的屏蔽特性。在此基础上,针对f<1GHz 下低反射、高吸收的屏蔽效果进行梯度功能屏蔽材料(Shielding Functionally Gradient Materials,简称SFGM)结构设计,首次提出了“双阻抗梯度层+高吸收层”(简称双梯度层)SFGM 结构设计模型,这种结构设计的低反射、高吸收效果明显好于“单阻抗梯度层+高吸收层”(简称单梯度层)SFGM 的效果,它能最大限度地降低反射损耗,直至为0。双梯度层SFGM 结构设计为解决低反射、高吸收屏蔽难题提供一新的思路。本文完成了f<1GHz 的电磁波屏蔽材料从“成分、结构?屏蔽性能”双向计算机辅助设计,克服了过去从“屏蔽性能→电磁参数→材料成分”设计方法所存在的不足,可用于评估材料的屏蔽性能以及指导屏蔽材料成分、结构设计。最后探索性地提出了一种定性评价f<1GHz 的反射损耗的测试方法,并用实验证实了双梯度层SFGM 能达到对电磁波低反射、高吸收的屏蔽效果。(本文来源于《四川大学》期刊1999-06-30）

涂铭旌,黄婉霞,陈家钊,毛健,吴行[10]（1998）在《电磁波屏蔽功能复合材料研究进展》一文中研究指出本文综述了电磁波辐射的危害及对策,介绍了我们在电磁波屏蔽功能复合材料研究方面取得的研究成果,指出开展电磁屏蔽材料研究的重要性及迫切性。(本文来源于《第叁届中国功能材料及其应用学术会议论文集》期刊1998-10-13）

### 电磁波屏蔽材料论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

通过溶剂热法与电泳法制备了以碳纳米管膜为基底的叁维石墨烯/碳纳米管/四氧化叁铁膜状复合材料,然后以环氧树脂为基体制备出多层电磁波屏蔽复合材料。分析了电场强度和沉积时间对氧化石墨烯层结构形貌、复合材料电导率和屏蔽效能的影响。研究结果表明:当复合材料为4层时,厚度仅为1.4mm,在X波段频率范围内的最高电磁屏蔽效能为49.7d B,比屏蔽效能高达35.5d B/mm,超过目前大多数碳基复合材料,抗拉强度为53.2MPa,是兼具高屏蔽性能和力学性能的石墨烯电磁波屏蔽材料。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电磁波屏蔽材料论文参考文献

[1].刘肖勇,姜天海.高性能电磁波屏蔽材料研究取得新进展[N].广东科技报.2018

[2].段岩,李进松.叁维石墨烯网络复合材料的电磁波屏蔽性能研究[J].航空制造技术.2018

[3].孙恒一.电磁波屏蔽与吸收可塑性网状金属材料的制备与测量方法研究[D].吉林大学.2014

[4].邵寒梅,官建国,王一龙,章桥新.电磁波屏蔽复合材料的研究进展[J].安全与电磁兼容.2008

[5].刘献明,付绍云,黄传军.电磁波屏蔽复合材料的研究现状[J].材料导报.2005

[6].管登高.防电磁信息泄密宽频带电磁波屏蔽集成复合材料研究[D].四川大学.2004

[7].管登高,黄婉霞,毛健,蒋渝,陈家钊.低反射高吸收梯度电磁波屏蔽复合材料研究[J].功能材料.2003

[8].毛健,涂铭旌,陈家钊,黄婉霞,吴行.电磁波屏蔽材料梯度功能设计(Ⅰ)──基本原理及材料可行性初探[J].功能材料与器件学报.1999

[9].毛健.电磁波屏蔽材料的电磁特性研究及低反射、高吸收梯度功能设计[D].四川大学.1999

[10].涂铭旌,黄婉霞,陈家钊,毛健,吴行.电磁波屏蔽功能复合材料研究进展[C].第叁届中国功能材料及其应用学术会议论文集.1998

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c344c013dee44bd5a541bca5.html