# 宽带波束形成器论文_李涛,蒋小勇,周胜增

导读:本文包含了宽带波束形成器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:波束,阵列,数字,误差,失配,自适应,协方差。

### 宽带波束形成器论文文献综述

李涛,蒋小勇,周胜增[1]（2019）在《基于宽带稳健STMV波束形成的相关检测方法》一文中研究指出采用一种宽带相关结合稳健自适应波束形成的检测方法,来提高弱目标在强干扰背景下的检测能力。宽带相关检测具有多目标方位分辨力高的优点,它基于常规波束形成得到,但由于其旁瓣级有限,存在强干扰时会导致其旁瓣区域的相关检测产生凹陷,因此直接影响弱目标的检测能力。通过分析常规宽带相关检测中目标旁瓣区域产生凹陷原因,利用宽带稳健自适应波束形成的干扰抑制能力,提出了一种将宽带稳健导向最小方差波(Steered Minimum Variance,STMV)与宽带相关检测结合的宽带检测新方法。该方法能有效消除相关检测中强干扰的影响,提高被动声呐的宽带检测性能。仿真和试验数据处理结果验证了该方法的有效性。(本文来源于《声学技术》期刊2019年05期）

李智,叶君永,马达,彭胜[2]（2019）在《宽带二维阵列数字波束形成优化组阵方法分析》一文中研究指出针对宽带电子侦察应用,对宽带二维阵列数字波束形成(DBF)的优化组阵问题开展研究。分析了均匀矩形面阵、非均匀矩形面阵和多圈圆形面阵的宽带二维数字波束形成性能,通过比较得出了多圈圆形面阵是较优的组阵形式。并且,提出了一种适用于宽带二维阵列数字波束形成的优化组阵凸优化方法,建立了宽带二维阵列DBF优化组阵的凸优化数学模型。以64元多圈圆面阵为例,给出了组阵优化后的波束图仿真结果。可以实现在2:1带宽内,±45°×±45°扫描无栅瓣,主副瓣比优于12dB,增益大于17dBi,从而验证了本文方法的有效性。(本文来源于《电子信息对抗技术》期刊2019年05期）

韩文俊,孙健,王续[3]（2019）在《基于CIC内插时延的宽带数字阵列波束形成》一文中研究指出针对宽带数字阵列采用传统窄带波束形成方法导致的方向图指向偏移、主瓣畸变问题,提出了一种基于CIC内插的时延补偿方法。该方法不仅通过内插的方式实现宽带数字阵各个阵元时延的精确补偿,而且所需的乘法运算次数不随数字阵列合成波束数的增加而增加。仿真结果表明:该方法应用于宽带数字阵列多波束形成时,处理性能与基于分数时延滤波方法相当,但需要的乘法运算次数明显少于后者,因此具有很好的工程实现价值。(本文来源于《现代雷达》期刊2019年09期）

肖梅[4]（2019）在《宽带波束形成问题的光滑过渡带设计》一文中研究指出本文首先回顾了麦克风阵列信号处理的研究历程,简述了波束形成问题的常用设计.麦克风阵列宽带波束形成的设计可以建立为一个优化问题.当滤波器长度比较大时,问题最优解对应的实际响应函数在过渡带区域会出现非常严重的振荡.本文建立了改进的波束形成设计问题,使得当滤波器长度充分大时,实际响应函数在过渡带区域也非常光滑,并且与原波束形成设计的性能非常接近.此外,本文给出了原波束形成设计与光滑过渡带设计的性能分析,并通过数值举例验证了光滑过渡带设计的有效性.本文研究的主要内容如下:第一章为绪论.首先介绍信号处理的原理,接着给出麦克风阵列的信号处理特点及应用领域.第二章介绍了一些麦克风阵列设计的常用优化问题,如半无限规划和半正定规划.第叁章介绍了麦克风阵列波束形成设计问题中,对于不同的目标函数设计的波束形成问题也不一样.因此,本章节介绍了五种目标函数,及其相应的波束形成设计问题.第四章第一节介绍麦克风阵列设计的鲁棒性问题和滤波器设计问题中出现的吉布斯现象;第二、叁节分别从远场和近场两种环境介绍了麦克风阵列设计的鲁棒性问题.当滤波器长度比较大时,虽然解的最优性保证了,但是过渡带区域出现了严重的吉布斯现象.因此,对波束形成问题进行改进,即通过在过渡带区域增加光滑的目标响应,建立了一个新的设计问题并对其求解.接着对问题的性能进行分析,最后通过数值举例验证了过渡带区域增加光滑的目标响应,可以消除吉布斯现象.第五章是本文工作的总结,并对后续的研究工作做出展望.(本文来源于《重庆师范大学》期刊2019-05-01）

毛睿达,李骥阳,罗明[5]（2019）在《一种基于协方差矩阵重构和EMP的宽带波束形成算法》一文中研究指出在宽带波束形成中,若干扰信号从主瓣方向进入,会引起主瓣畸变、旁瓣电平抬高,从而使波束性能严重恶化。为了解决波束形成中的这些问题,研究了一种基于协方差矩阵重构和特征投影预处理(EMP)的宽带波束形成算法。该算法首先通过EMP算法求取阻塞矩阵,对接收信号进行干扰相消预处理阻塞掉主瓣干扰;然后通过相干信号子空间(CSM)方法、协方差矩阵重构求取合理的协方差矩阵;最后进行波束形成。在主瓣干扰、旁瓣干扰同时存在的情况下,该算法能够自适应地阻塞主瓣干扰、抑制旁瓣干扰,解决了存在主瓣干扰情况下宽带波束形成的波形畸变问题。计算机仿真验证了该算法的有效性。(本文来源于《计算机应用研究》期刊2019年04期）

胡邸安[6]（2019）在《宽带相控阵自适应波束形成》一文中研究指出近年来,阵列信号处理的应用领域和宽带信号的应用背景越来越广泛,传统的窄带数字波束形成器已经不再能满足日益增长的需求,对宽带相控阵数字波束形成技术的研究变得越来越重要。本文从宽带相控阵的常用信号和干扰模型出发,研究了针对宽带信号的自适应波束形成结构:空时处理结构和频域DFT处理结构,以及相关的准则与算法,并在此基础上研究了针对大型阵列的分子阵宽带自适应波束形成结构,分析了不同结构下波束形成器的干扰抑制性能。然后针对宽带期望信号从非阵列法线方向入射的情况,推导了预延迟处理对干扰信号入射角的影响,并且研究了一种基于线性约束最小方差(LCMV)算法的无需预延迟处理的波束形成结构。最后为了在不损失干扰抑制性能的前提下增加用于保护期望信号的自由度,提出了一种无需预延迟处理的改进的波束形成器。本文的主要研究内容如下:首先,由于宽带信号频率的变化性,直接通过时延对宽带相控阵接收信号进行建模,并通过分数时延滤波器来获得精确的阵元间时延。本文还介绍了几种常用的宽带信号模型和波束形成性能指标。其次,本文从波束形成结构和阵列结构两方面介绍并研究了宽带相控阵的自适应波束形成理论。通过与纯空域处理结构的对比仿真验证了空时处理结构对宽带相控阵的有效性,通过方向图研究并对比了两种频域DFT处理结构的波束形成性能。然后研究了分子阵的宽带波束形成结构,并通过仿真验证了不同子阵划分方法的目的和意义。然后,针对宽带期望信号从非阵列法线方向入射的情况,推导了预延迟处理的相关公式,并通过仿真验证了干扰信号的等效入射角。研究了一种基于LCMV算法的无需预延迟处理的波束形成结构,并通过仿真验证了其能够为非阵列法线方向入射宽带期望信号良好的增益。最后,在无需预延迟的波束形成结构基础上,提出了一种自由度更高的改进的约束矩阵设计,经过低秩估计后,能够在不增加阵列成本的前提下对期望信号进行更好的约束,并通过对比仿真验证了该设计的有效性。(本文来源于《电子科技大学》期刊2019-03-29）

王旭,谢菊兰,何子述,李会勇[7]（2019）在《基于Farrow结构的宽带同时多波束形成方法》一文中研究指出提出基于Farrow结构的宽带同时多波束算法。在不更新固定加权端权值的情况下,仅在波束指向控制端进行多组加权,便在通带内实现了同时多波束。所提算法在满足恒定束宽的同时,降低了波束旁瓣。考虑到Farrow阵列结构存在抽头数过多、实现难度大的问题,引入了抽头稀疏优化设计思想,经过稀疏优化之后,Farrow结构的有效阶数减小,降低了工程实现的复杂度。仿真结果验证了所提方法的有效性。(本文来源于《系统工程与电子技术》期刊2019年06期）

段晓菲,刘志文,徐友根[8]（2019）在《四元数域宽带鲁棒自适应波束形成》一文中研究指出该文提出一种基于四元数的宽带鲁棒自适应波束形成方法。在利用四元数构造阵元输出的基础上,通过期望信号复包络对齐技术,建立四元数域宽带对合增广宽线性信号模型,以联合利用四元数阵列输出矢量的3种对合信息和2阶统计特性以及信号非圆信息,采用信号加干扰子空间投影方式,有效提取期望信号,抑制多个不相关干扰和噪声,进而实现四元数域宽带鲁棒自适应波束形成。同其它宽带波束形成方法相比,该方法对非圆信号的接收性能提升,可以实现阵列虚拟孔径扩展,有效克服指向误差带来的性能下降问题。计算机仿真结果验证了该方法的性能。(本文来源于《雷达学报》期刊2019年01期）

任维怡,陈华伟[9]（2018）在《时域实现结构球面阵的最差性能优化稳健宽带波束形成器设计》一文中研究指出针对球面阵模态域波束形成器对传声器失配误差敏感的问题,研究了时域实现结构球面阵的最差性能优化稳健宽带波束形成器设计.揭示了波束响应误差上界的保守性是影响现有最差性能优化方法性能的主要原因,进而提出了一种波束响应误差上界更为紧凑的优化设计方法。理论分析表明,与现有最差性能优化方法相比,所提出方法的代价函数更小、且可行解的范围也更大。针对最差性能优化设计方法存在的波束指向上阵列响应随频率变化波动偏大而引起信号失真的问题,还给出了一种减小波束图在指向方向上受信号频率影响的约束方法。仿真分析结果表明:在相同传声器失配误差条件下,所提出的设计方法要优于现有方法,得到的波束图具有更低的旁瓣级.(本文来源于《声学学报》期刊2018年06期）

张鸿伟,汤建龙,冯宗盛,柯小梅[10]（2018）在《基于2阶锥规划的雷达干扰宽带数字波束形成优化设计》一文中研究指出针对现有宽带数字波束形成方法在雷达干扰技术领域的工程应用中存在适用信号单一、干扰效果差、实现难度高等缺点,采用一种基于2阶锥规划(SOCP)理论的雷达干扰宽带数字波束形成方法,在波束形成器的每个阵元通道各自使用1个对应的宽带有限长单位冲激响应滤波器对待发射宽带干扰信号进行整体幅相调制。为获得最佳滤波器系数,采用线性约束最小功率准则对波束形成器进行设计及优化。通过消除旁瓣约束式的频率依赖性,并将滤波器系数求解问题的解析形式转化为相应的SOCP形式,降低了优化难度。仿真结果表明,该方法可以较好地解决相应约束条件下雷达干扰宽带数字波束形成优化设计问题。(本文来源于《兵工学报》期刊2018年11期）

### 宽带波束形成器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对宽带电子侦察应用,对宽带二维阵列数字波束形成(DBF)的优化组阵问题开展研究。分析了均匀矩形面阵、非均匀矩形面阵和多圈圆形面阵的宽带二维数字波束形成性能,通过比较得出了多圈圆形面阵是较优的组阵形式。并且,提出了一种适用于宽带二维阵列数字波束形成的优化组阵凸优化方法,建立了宽带二维阵列DBF优化组阵的凸优化数学模型。以64元多圈圆面阵为例,给出了组阵优化后的波束图仿真结果。可以实现在2:1带宽内,±45°×±45°扫描无栅瓣,主副瓣比优于12dB,增益大于17dBi,从而验证了本文方法的有效性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 宽带波束形成器论文参考文献

[1].李涛,蒋小勇,周胜增.基于宽带稳健STMV波束形成的相关检测方法[J].声学技术.2019

[2].李智,叶君永,马达,彭胜.宽带二维阵列数字波束形成优化组阵方法分析[J].电子信息对抗技术.2019

[3].韩文俊,孙健,王续.基于CIC内插时延的宽带数字阵列波束形成[J].现代雷达.2019

[4].肖梅.宽带波束形成问题的光滑过渡带设计[D].重庆师范大学.2019

[5].毛睿达,李骥阳,罗明.一种基于协方差矩阵重构和EMP的宽带波束形成算法[J].计算机应用研究.2019

[6].胡邸安.宽带相控阵自适应波束形成[D].电子科技大学.2019

[7].王旭,谢菊兰,何子述,李会勇.基于Farrow结构的宽带同时多波束形成方法[J].系统工程与电子技术.2019

[8].段晓菲,刘志文,徐友根.四元数域宽带鲁棒自适应波束形成[J].雷达学报.2019

[9].任维怡,陈华伟.时域实现结构球面阵的最差性能优化稳健宽带波束形成器设计[J].声学学报.2018

[10].张鸿伟,汤建龙,冯宗盛,柯小梅.基于2阶锥规划的雷达干扰宽带数字波束形成优化设计[J].兵工学报.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c34dbab7cf3c2545e9b94741.html