# 水平辊论文_蒙世创,徐锦伟

导读:本文包含了水平辊论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:轧机,型钢,水平,辊轴,宽展,双曲面,轧辊。

### 水平辊论文文献综述

蒙世创,徐锦伟[1]（2019）在《没有成型段的水平辊道式钢化机组生产弧形钢化玻璃》一文中研究指出玻璃钢化技术虽然是很成熟的技术,但在设备改进和利用、工艺研究等方面还有很大空间。在缺少成型段装置的水平辊道式玻璃钢化机组中,可通过控制加热和淬冷工艺制得浅弧形钢化玻璃的经验、成形辊装置技术制得弧形钢化玻璃、热弯钢化炉生产弧形或弯钢化玻璃。(本文来源于《玻璃》期刊2019年08期）

浦红,方政,程志远[2]（2019）在《粗轧机球墨铸钢水平辊开裂原因分析》一文中研究指出某材料为球墨铸钢的粗轧机水平辊在使用很短时间后即发生径向开裂,采用宏观检验、化学成分分析、硬度试验、金相检验等方法对水平辊的开裂原因进行了分析。结果表明:不良的组织状态是导致水平辊开裂的主要原因;水平辊生产过程中未进行高温扩散退火,导致水平辊组织偏析严重,呈枝晶状分布,枝晶间隙碳化物粗大,数量较多,而枝晶杆处部分碳化物呈断续网状分布;另外,铸造过程中钢液石墨化工艺控制不佳,导致石墨数量少,球化效果差。(本文来源于《理化检验(物理分册)》期刊2019年02期）

[3]（2018）在《一种精轧机水平辊扁头角度偏差调整装置》一文中研究指出专利号:ZL201720622480. 4专利权人:宝山钢铁股份有限公司设计人:施建飞顾希希本实用新型公开了一种精轧机水平辊扁头角度偏差调整装置,包括调整块、夹紧板、固定杆、角度调节杆、十字旋紧螺帽。两调整块呈对称的圆弧形,调整块内沿轴向均匀开有数个固定杆螺纹孔,调整块内还沿径向均匀开有数个调节杆螺纹孔,两夹紧板页呈对称的圆弧形,夹紧板上沿轴向(本文来源于《宝钢技术》期刊2018年06期）

胡文涛,卢川,陈剑辉,陈静伟,麦耀华[4]（2016）在《水平辊式扩散制备太阳电池》一文中研究指出介绍了采用水平辊式扩散工艺制备出了效率大于17%的多晶硅太阳电池;采用五点法测量电池的方块电阻结果较管式扩散均匀性有提升;少子寿命在20μs以上;ECV结果表明辊式扩散易容易实现浅结扩散。(本文来源于《材料保护》期刊2016年S1期）

裴暖暖,朱国明,张思勋,袁鹏举,康永林[5]（2014）在《H型钢万能轧制过程水平辊温度场研究》一文中研究指出运用有限元方法对H型钢万能轧制过程水平辊温度场进行了数值模拟,根据模拟结果分析了水平辊辊面温度分布状况,结果表明:与H型钢腹板部位接触的水平辊辊面温度较低,与H型钢R角部位接触的水平辊辊面温度最高。此外,还完成了小型H型钢万能轧机水平辊冷却试验,水平辊冷却方式分别为气雾冷却和水冷,试验结果表明:轧辊采用气雾冷却方式进行冷却时,型钢腹板残留冷却水较少且型钢表面温差较小,轧辊辊面温差和轧辊磨损程度均较小,且轧后轧辊温度更容易降至室温。总体而言,轧辊采用气雾冷却效果比采用水冷效果好。(本文来源于《钢铁》期刊2014年04期）

陈粟宋[6]（2011）在《水平辊道式玻璃钢化炉及其温度控制系统研究》一文中研究指出首先分析水平辊道式玻璃钢化生产线的构成与工艺流程,然后进行控制系统结构设计。钢化玻璃品质控制的关键在于温度控制,因为钢化玻璃电加热炉是一个非线性、时变、大滞后系统。在数学建模的基础上,将增益自适应补偿Smith算法运用于电加热炉温度控制,取得比传统PID控制更优的控制效果。(本文来源于《计算机与现代化》期刊2011年06期）

杨春彦,李忠富,张国柱,郭宝林[7]（2011）在《热连轧粗轧水平辊多道次可逆轧制宽展有限元模拟》一文中研究指出利用ANSYS/LS-DYNA有限元分析软件,建立了平轧辊系一体化的叁维弹塑性有限元模型;利用小型重启动方法对水平辊多道次连续可逆轧制过程进行了模拟计算,分析了不同轧制规程下轧制出相同厚度中间坯的宽展变化以及不同规格的带钢轧制出不同厚度中间坯的宽展变化.不同轧制规程的模拟结果表明,轧制规程对中间坯的宽度变化关系不大,但是不同的轧制规程消耗的能量不同,所产生的轧制力和轧制力矩也不同.利用小型重启动既可以保证轧制过程的连续性,又可避免模型更新法重复建模的复杂性.(本文来源于《北京科技大学学报》期刊2011年02期）

王保宏,白思诺,杨伟[8]（2008）在《H型钢万能轧机高铬铸铁水平辊环的研制》一文中研究指出对H型钢万能轧机用水平辊环的材质改进进行试验研究,用高铬铸铁材质替代普通半钢材质,通过对铸造工艺参数的摸索,成功研制出高铬铸铁水平辊环。经某轧钢厂在成品机架使用结果表明:无论是辊环表面的磨损还是轧材表面质量,高铬铸铁辊环均优于高碳半钢辊环,单次轧制量是高碳半钢辊环的1.5倍。(本文来源于《中国铸造装备与技术》期刊2008年05期）

扈珺[9]（2007）在《H型钢轧机水平辊轴向移动装置结构形式》一文中研究指出水平辊轴向移动是H型钢轧机进行辊缝调整、控制产品尺寸精度的重要方法,已广泛应用在H型钢轧机中,研究其结构及控制原理对于自主开发H型钢轧机具有重要意义。(本文来源于《一重技术》期刊2007年03期）

艾忠诚,刘娜,杨作平,王素红[10]（2006）在《万能轧机用水平辊离心复合辊套组合轧辊的研制》一文中研究指出为了满足高精度重轨和H型钢生产的要求,轧辊的生产方法必须改进以提高轧辊的耐磨性。本文介绍了离心复合辊套热收缩组装生产轧辊的方法。阐述了镶套轧辊的生产工艺过程,包括辊套外层和芯部的成分设计,钢水的熔炼和处理方法,辊套热处理,外层和芯部的组织分析和轧辊热收缩装配等。所研制的轧辊性能满足了高精度重轨和H型钢产品生产的要求。(本文来源于《第四届冶金轧辊年会论文集》期刊2006-11-02）

### 水平辊论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

某材料为球墨铸钢的粗轧机水平辊在使用很短时间后即发生径向开裂,采用宏观检验、化学成分分析、硬度试验、金相检验等方法对水平辊的开裂原因进行了分析。结果表明:不良的组织状态是导致水平辊开裂的主要原因;水平辊生产过程中未进行高温扩散退火,导致水平辊组织偏析严重,呈枝晶状分布,枝晶间隙碳化物粗大,数量较多,而枝晶杆处部分碳化物呈断续网状分布;另外,铸造过程中钢液石墨化工艺控制不佳,导致石墨数量少,球化效果差。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 水平辊论文参考文献

[1].蒙世创,徐锦伟.没有成型段的水平辊道式钢化机组生产弧形钢化玻璃[J].玻璃.2019

[2].浦红,方政,程志远.粗轧机球墨铸钢水平辊开裂原因分析[J].理化检验(物理分册).2019

[3]..一种精轧机水平辊扁头角度偏差调整装置[J].宝钢技术.2018

[4].胡文涛,卢川,陈剑辉,陈静伟,麦耀华.水平辊式扩散制备太阳电池[J].材料保护.2016

[5].裴暖暖,朱国明,张思勋,袁鹏举,康永林.H型钢万能轧制过程水平辊温度场研究[J].钢铁.2014

[6].陈粟宋.水平辊道式玻璃钢化炉及其温度控制系统研究[J].计算机与现代化.2011

[7].杨春彦,李忠富,张国柱,郭宝林.热连轧粗轧水平辊多道次可逆轧制宽展有限元模拟[J].北京科技大学学报.2011

[8].王保宏,白思诺,杨伟.H型钢万能轧机高铬铸铁水平辊环的研制[J].中国铸造装备与技术.2008

[9].扈珺.H型钢轧机水平辊轴向移动装置结构形式[J].一重技术.2007

[10].艾忠诚,刘娜,杨作平,王素红.万能轧机用水平辊离心复合辊套组合轧辊的研制[C].第四届冶金轧辊年会论文集.2006

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c385a6353039b021628f31c0.html