# 调节水量论文_多兰

导读:本文包含了调节水量论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:水量,需水量,供水系统,温差,面积,森林,可供。

### 调节水量论文文献综述

多兰[1]（2019）在《基于河岸带退化草地恢复的锡林河生态需水量与水库调节研究》一文中研究指出河流生态需水量计算不仅可为生态系统的维持提供基本保障,亦可为水库放水提供调节依据。本文以锡林河流域为研究对象,基于河道内、河道外两方面考虑,计算其生态需水量,对比水库修建前后下游下泄流量水文情势的改变,提出不同保证率下的水库生态调节方案,以期达到恢复河流生态流量及河岸带草原的目标。主要研究结果如下:(1)对河道内采用历史流量法、年内展布法、RVA/IHA指标法和DFM法这4种方法计算锡林河年最低生态需水量,计算结果分别为1285.764万m~3,790.544万m~3,827.272万m~3及648.592万m~3,经过验证,本文选取DFM方法计算结果作为锡林河年内生态需水量参考值。(2)利用无人机拍摄的高分辨率遥感影像和数字高程模型对不同地貌形态下的河岸带进行提取,并目视解译矫正河岸带范围,得到河流长度与河岸带面积相关系数为0.881(P<0.05)。继而利用Penman-Monteith计算法得到单位面积河岸带植被年均生态需水量141.812mm。(3)采用变异范围法对比了天然径流量和建库后水库下泄流量水文情势的改变情况,通过水文测度值和显着性计数,量化改变程度并得到4~6月变化显着,水量改变前后的河流健康程度A1级下降至B2级。(4)依据水量平衡原理,基于不同水文年间降水量的差异并考虑25%、50%和75%保证率下的植被生态需水量,提出适宜的锡林河的水库泄流计算公式,分析不同情景的泄流方案。(本文来源于《内蒙古大学》期刊2019-05-25）

王云才,王忙忙[2]（2019）在《提升水量调节服务能力的城市绿色基础设施模式》一文中研究指出随着我国城镇化的快速推进,人类活动对城市生态系统的干扰和破坏越来越严重,导致城市生态系统服务退化,很多城市频繁出现内涝问题。城市绿色基础设施构建能够提供高效的水量调节服务功能,因此,通过分析3个典型城市绿色基础设施高效水调节服务模式,重点针对城市中的雨洪问题,阐明城市绿色基础设施如何发挥水量调节服务能力。在此基础上探讨高效水调节服务的城市绿色基础设施模式的共性与差异。最后,得出提升城市水量调节服务能力的本质是基于城市自然生态过程的"低技术、低成本、低影响"绿色基础设施模式,转变对自然灾害的认知,秉承"与水共生"——适应和包容雨洪过程的城市绿色基础设施发展理念,以期为今后城市绿色基础设施建设解决水量调节问题提供参考。(本文来源于《上海城市规划》期刊2019年01期）

王亚欣,赵琴[3]（2018）在《年调节水量相当于2.1个东湖》一文中研究指出长江日报讯（记者王亚欣 通讯员赵琴）9日，在第十五届中国苗木交易会上，武汉市园林和林业局发布《武汉市森林生态系统服务价值评估》。这是武汉首份对森林生态系统性的评估报告，对武汉森林“家底”做了全面盘点。该评估报告由武汉市林业科技推广站和华中农业大(本文来源于《长江日报》期刊2018-11-10）

祝夫文,郭怀兵[4]（2018）在《消除头尾温度偏差的中厚板轧后冷却的水量动态调节模型》一文中研究指出介绍了一种考虑头尾温度偏差的中厚板轧后冷却的水量动态调节方法.通过考虑钢板在轧后冷却中的前进速度,按照一定的循环周期,动态检测钢板温度,并根据最新检测的温度动态计算所需要的冷却水的流量,随后根据该流量确定"开口度100%"的阀门组数N和最后一组流量调节阀的阀门开口度K(0≤K≤1),并根据阀门组数确定流量调整的延迟时间Δt.文中的调整模型可以减少冷却后钢板的头尾温差,保证产品性能的均一性,对于减少产品的质量异议具有现实意义.(本文来源于《安徽工程大学学报》期刊2018年05期）

侯小光[5]（2017）在《探究连续铸钢中结晶器冷却水温差的测量和水量调节》一文中研究指出将连续铸钢中的结晶器冷却水温差的测量进行了系统性的分析,总结了水量调节的基本问题,核心目的是通过结晶器冷却水温差的问题分析,完善工程项目设计的标准,从而为连续铸钢系统工程项目的完善提供稳定支持。(本文来源于《中国锰业》期刊2017年03期）

蒙剑婷[6]（2017）在《龙门垭水库灌区水量平衡调节计算》一文中研究指出龙门垭水利水电枢纽工程位于汉中市南郑县,系由汉江一级支流漾家河上段筑坝引水,向相邻流域濂水河红庙灌区补水,同时向本流域下游灌区补水,该补水灌区分布在不同流域,且是多水源、多渠首、蓄、引相结合、长藤结瓜式的的联合灌区,如何准确计算灌区的缺水量直接影响水库工程规模。文中通过分析各灌区蓄、引设施的用水关系,将其合并归类,划分流域面积,分别进行供需水平衡计算,确定各灌区缺水过程,进一步确定水库兴利库容,本文提供的计算思路对大中型联合灌区的灌溉用水过程计算具有重要参考意义。(本文来源于《陕西水利》期刊2017年03期）

孙博,刘瑶,丁立国[7]（2017）在《高尔夫球场多水源来水量分析及供水调节计算》一文中研究指出结合当地水资源条件及《高尔夫球场节水技术规范》对营口鲅鱼圈区金泰高尔夫球场的供用水进行分析计算。灌溉用水保证率为75%,采用典型年法,确定75%频率典型年为1998年,分析计算项目区雨水收集量、再生水水量及号房河地表水资源量。高尔夫球场灌溉采用2座人工湖调蓄供水,根据人工湖调节方法与控制条件,进行供水调节计算。结果表明优先利用雨水、温泉再生水后,以号房河地表水补充,完全可以保证用水水量要求。(本文来源于《水利发展研究》期刊2017年04期）

陈春燕[8]（2016）在《基于多水库联合调节的防城河可供水量计算模型研究》一文中研究指出本文根据防城河流域的实际来水、用水情况,分析防城河流域上蓄水工程、引水工程等供水水源工程供水情况,进行各供水工程联合供水的定性、定量分析,采用长系列调节计算的方法,建立防城河流域供水系统模型,得到防城河流域的可供水量,为水资源管理部门提供合理的可供水量决策依据。(本文来源于《中国水利学会2016学术年会论文集（上册）》期刊2016-10-19）

陈春燕,赵小娥,翁士创[9]（2016）在《基于多水库联合调节的防城河可供水量计算模型研究》一文中研究指出本文根据防城河流域的实际来水、用水情况,分析防城河流域蓄水工程、引水工程等供水水源工程供水情况,进行各供水工程联合供水的定量分析、定性分析,采用长系列调节计算的方法,建立防城河流域供水系统模型,得防城河流域的可供水量,以此为水资源管理部门提供合理的决策依据。(本文来源于《中国水利学会2016学术年会论文集（下册）》期刊2016-10-19）

李亮[10]（2016）在《绿色建筑小区景观水体水量调节与水质保障技术研究》一文中研究指出长期以来,传统的城市建设模式使得城市水系格局、水生态系统遭到了严重破坏。低影响开发旨在通过分散的,小规模的源头控制来达到对暴雨所产生的径流和污染的控制,使开发地区尽量接近于自然的水文循环。雨水作为景观水体的补水来源,可节约淡水资源,削减年径流总量,减少中小型降雨带来的面源污染。采用雨水作为补充水源,符合绿色建筑评价标准的非传统水源补充景观水体的要求,同时也提高了景观水体水质保障的难度。采用折流式湿地系统构建高效的水质净化生态系统,可达到水生态修复的目的,实现区域良性水文循环。研究了景观水体的水量平衡设计和景观水体对径流雨水的调蓄能力;开展了蓄雨设施雨水水质变化规律的试验研究,并对其污染成因进行了分析;开发了折流式湿地循环处理景观水体试验装置,分别开展了湿地服务比、喷泉启闭、循环处理周期对景观水体水质影响。主要研究内容与结论如下:(1)水量平衡设计以月为时间跨度逐项计算景观水体流入项、消耗项,并编制水量平衡计算表格,确定资源化利用及补水方案。以芝加哥雨型进行降雨时程分配,利用等流时线法模型模拟地表径流过程,有限差分法计算景观水体的进出水流量过程线。以重庆市某建筑小区为例,其景观水体面积574m2,占小区面积的1/87,重现期2年的2h降雨情形下景观水体的雨水调蓄能力:景观水体正常水深1m,降雨时开启放空管,景观水体可延时洪峰7min,峰值流量削减35.1%;降雨前排空景观水体设施,降雨时开启放空管,景观水体可延时洪峰31min,峰值流量削减79.7%。(2)开展不同条件下蓄雨设施雨水水质变化规律的试验研究,四种条件分别是初期雨水、后期雨水、放置陶粒雨水、种植植物雨水。2015年7月22日蓄集初期雨水COD、TN、NH3-N、NO3-N和TP初始浓度分别为35.90mg/L、1.57mg/L、0.26mg/L、0.23mg/L和0.08 mg/L。水质监测第14天,蓄集雨水已出现藻类爆发现象,叶绿素a浓度高达57.46 mg/m3。叶绿素a浓度与氮磷比相关系数R2=0.73。至第42天,各水质指标均已超出地表水V类水体标准限值。八个月后COD和TN浓度分别高达84.17mg/L、7.45mg/L。蓄集的后期雨水水质变化规律与初期雨水相似。放置陶粒的雨水污染物浓度初期有所下降,后期逐渐上升,但污染程度比初、后期雨水较轻。种植植物蓄集雨水各污染物浓度总体呈下降趋势。八个月后COD、TN、NH3-N、NO3-N和TP浓度仅为同时期初期雨水的22.5%、11.4%、44.6%、53.3%和10.6%。叶绿素a浓度始终低于10 mg/m3,未监测到藻类爆发现象。不同蓄雨设施水体水质优劣程度(以总氮、叶绿素a计):初期雨水>后期雨水>放置陶粒雨水>种植植物雨水。(3)景观水体循环处理周期为3d,每天喷泉定时开放四个小时,湿地与水景设施面积比为2/15、1/15时,且进水水质劣于地表水V类水标准,装置运行一周时间,水质可达到地表水IV类水水质标准。景观水体平均浊度为0.87,平均叶绿素a浓度1.74 mg/m3。喷泉启闭对比试验结果表明,喷泉提升复氧效果明显。喷泉开启总体上有利于污染物的去除,尤其对氨氮去除效果明显。当湿地循环处理周期由2d增加到7d时,即湿地进水负荷由3.8 m3/(m2·d)降低至1.1 m3/(m2·d)时,COD、TN、NH3-N和TP的去除率分别由47.8%、35.0%、42.3%和71.0%提升至75.6%、46.1%、65.7%和87.5%,出水各指标均满足地表水IV类水质标准。相同的处理时间(7d)内,不同循环周期下各污染物的去除率没有显着的差别。总体来看,循环周期为3d时污染物去除率略优于其他周期。通过理论分析及试验研究得出了适用于建筑小区景观水体设施水量控制及水质保障的设计、运行维护方案,以期为后期的工程实践应用提供参考。景观水体设施可通过合理的水量平衡设计和运行管理制度有效地实现径流总量和峰值流量削减的目的。折流式湿地循环处理保障景观水体水质,建议湿地面积占水域面积1/15-2/15;喷泉每天定时开启四个小时;5月至10月循环处理周期为3d,11月至次年4月,循环处理周期为5-7d。(本文来源于《重庆大学》期刊2016-05-01）

### 调节水量论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着我国城镇化的快速推进,人类活动对城市生态系统的干扰和破坏越来越严重,导致城市生态系统服务退化,很多城市频繁出现内涝问题。城市绿色基础设施构建能够提供高效的水量调节服务功能,因此,通过分析3个典型城市绿色基础设施高效水调节服务模式,重点针对城市中的雨洪问题,阐明城市绿色基础设施如何发挥水量调节服务能力。在此基础上探讨高效水调节服务的城市绿色基础设施模式的共性与差异。最后,得出提升城市水量调节服务能力的本质是基于城市自然生态过程的"低技术、低成本、低影响"绿色基础设施模式,转变对自然灾害的认知,秉承"与水共生"——适应和包容雨洪过程的城市绿色基础设施发展理念,以期为今后城市绿色基础设施建设解决水量调节问题提供参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 调节水量论文参考文献

[1].多兰.基于河岸带退化草地恢复的锡林河生态需水量与水库调节研究[D].内蒙古大学.2019

[2].王云才,王忙忙.提升水量调节服务能力的城市绿色基础设施模式[J].上海城市规划.2019

[3].王亚欣,赵琴.年调节水量相当于2.1个东湖[N].长江日报.2018

[4].祝夫文,郭怀兵.消除头尾温度偏差的中厚板轧后冷却的水量动态调节模型[J].安徽工程大学学报.2018

[5].侯小光.探究连续铸钢中结晶器冷却水温差的测量和水量调节[J].中国锰业.2017

[6].蒙剑婷.龙门垭水库灌区水量平衡调节计算[J].陕西水利.2017

[7].孙博,刘瑶,丁立国.高尔夫球场多水源来水量分析及供水调节计算[J].水利发展研究.2017

[8].陈春燕.基于多水库联合调节的防城河可供水量计算模型研究[C].中国水利学会2016学术年会论文集（上册）.2016

[9].陈春燕,赵小娥,翁士创.基于多水库联合调节的防城河可供水量计算模型研究[C].中国水利学会2016学术年会论文集（下册）.2016

[10].李亮.绿色建筑小区景观水体水量调节与水质保障技术研究[D].重庆大学.2016

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c3ba6c5a5673c5c78cfc2e6b.html