# 电主轴不拆卸情况快速维修应用

### 论文摘要

目前,全国范围内动力总成工厂的机加工车间多数使用的是进口品牌的电主轴,主要是WEISS和KESSLER,其中主要机床OEM厂家有自主品牌的电主轴,国产化的主轴稳定性有待提高,进口电主轴维修技术各个主轴供应商处于保护状态。电主轴维修需要送到这些品牌设立的专业维修部门进行维修,维修时间长、成本高。文章通过不断摸索技术,在不拆卸电主轴的情况下,可以通过自主修复主轴端面满足加工需求,通常维修时间只需要一天。

### 论文目录

- 1 电主轴的工作原理及内部结构

- 1.1 电主轴内部结构示意图

- 1.2 电主轴工作原理

- 2 电主轴不拆卸情况下进行维修

- 2.1 碰撞后的主轴状态

- 2.2 端面和锥孔修复原理

- 3 自动修复的执行

- 4 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 易育成,吕海,谢晋

关键词: 电主轴,拆卸,快速维修

来源: 南方农机 2019年12期

年度: 2019

分类: 农业科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 江铃汽车股份有限公司

分类号: TG502

页码: 199

总页数: 1

文件大小: 1254K

下载量: 20

### 相关论文文献

- [1].陶瓷电主轴固有频率影响因素灵敏度分析[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [2].42CrMo钢风电主轴开裂失效的组织缺陷分析[J]. 金属热处理 2020(07)

- [3].永磁同步电主轴热态特性分析[J]. 机械制造与自动化 2020(05)

- [4].电主轴关键技术研究综述[J]. 数码设计 2017(06)

- [5].陶瓷电主轴空载噪声的分析与研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2018(09)

- [6].新型风电主轴冷却装置[J]. 电气技术 2017(06)

- [7].永磁同步电主轴内部流场与温度场耦合分析[J]. 重型机械 2017(04)

- [8].永磁同步电主轴定子齿形状对转矩脉动的影响分析[J]. 重型机械 2016(03)

- [9].基于有限元和实验的永磁同步电主轴模态分析[J]. 重型机械 2016(05)

- [10].永磁同步型磨削电主轴运动精度分析[J]. 机械强度 2020(01)

- [11].基于齿槽转矩的永磁同步电主轴动态性能试验研究[J]. 振动与冲击 2020(20)

- [12].永磁同步型磨削电主轴偏心振动分析及实验[J]. 仪器仪表学报 2019(02)

- [13].电主轴装配与拆卸工艺的研究[J]. 机械制造 2019(05)

- [14].车磨两用电主轴设计及仿真分析[J]. 制造技术与机床 2018(09)

- [15].电主轴温升分析及实验研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2018(10)

- [16].高速陶瓷电主轴的热态特性分析[J]. 精密制造与自动化 2016(04)

- [17].西门子840Dsl控制电主轴星角转换的技术应用[J]. 组合机床与自动化加工技术 2017(04)

- [18].转子结构对永磁同步电主轴转矩脉动的影响[J]. 重型机械 2016(02)

- [19].多参量耦合的电主轴热特性建模及分析[J]. 西安交通大学学报 2016(08)

- [20].冷却水流速对电主轴电机温升的影响分析[J]. 组合机床与自动化加工技术 2015(08)

- [21].高速精密电主轴关键技术研究现状[J]. 科技风 2013(07)

- [22].论陶瓷电主轴的故障分析及修复[J]. 装备维修技术 2013(Z1)

- [23].内装式电主轴冷却方式的探讨[J]. 机械工程师 2011(01)

- [24].磨用电主轴的选用及维修[J]. 金属加工(冷加工) 2010(02)

- [25].电主轴温度场与热变形的仿真与实验研究[J]. 机械与电子 2018(12)

- [26].永磁同步电主轴的电磁噪声分析[J]. 机床与液压 2019(07)

- [27].基于模糊理论的电主轴维修成本综合评价[J]. 设备管理与维修 2019(12)

- [28].加工中心用电主轴主要结构及常见失效模式[J]. 柴油机设计与制造 2019(03)

- [29].高速高精度电主轴温升预测模型[J]. 机械工程学报 2017(23)

- [30].高速陶瓷电主轴动力学特性研究[J]. 制造技术与机床 2014(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c3fa20f56d7fad5632e28079.html