# 锻造铝合金轮毂动态淬火过程的数值模拟

### 论文摘要

使用计算流体力学(Computational fluid dynamic,CFD)方法,考虑沸腾传热及两相流动,采用三维动网格技术对锻造6061铝合金轮毂入水淬火冷却处理的动态过程进行了多物理场耦合模拟。模拟得到了淬火水槽内流体的流场与系统整体温度场,在此基础上分析了侧边与底部冷却喷管对轮毂淬火温度分布均匀性的影响及轮毂在淬火过程中的温度变化。结果表明:该模拟方法能够反应淬火过程的流场与温度场变化,侧边与底部冷却喷口能够对轮毂均匀降温,该工况下多轮毂同时冷却过程中各轮毂间的温度差异较小,轮毂温度变化曲线符合工艺要求。

### 论文目录

- 1 计算模型结构

- 1.1 轮毂简化模型

- 1.2 水槽简化模型

- 2 动态淬火过程的数值模拟

- 2.1 流动与传热的控制方程

- 2.2 计算区域网格划分

- 2.3 数值模拟参数设置

- 3 模拟结果分析

- 3.1 水槽内流体整体运动分析

- 3.2 喷水口对轮毂表面水流运动的影响分析

- 3.3 冷却过程温度场变化分析

- 3.3.1 动态淬火过程的温度变化

- 3.3.2 各轮毂间的温度差异分析

- 3.3.3 轮毂不同位置点的温度变化分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 宋金升,张文良,李贤君,陈润哲,罗平

关键词: 锻造铝合金轮毂,淬火,数值模拟

来源: 金属热处理 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺,汽车工业

单位: 机械科学研究总院集团有限公司

基金: 先进成形与焊接共性关键技术创新能力平台建设(2018ZX04044001)

分类号: U466;TG166.3

DOI: 10.13251/j.issn.0254-6051.2019.10.045

页码: 213-218

总页数: 6

文件大小: 2232K

下载量: 91

### 相关论文文献

- [1].一种基于智能制造的锻旋铝合金轮毂制造系统及工艺[J]. 时代汽车 2019(19)

- [2].某汽车铝合金轮毂的有限元分析[J]. 汽车实用技术 2020(03)

- [3].汽车铝合金轮毂的应用与生产探究[J]. 内燃机与配件 2020(13)

- [4].铝合金轮毂热处理的质量控制[J]. 新疆有色金属 2020(03)

- [5].铝合金轮毂有限元分析及优化设计[J]. 青岛大学学报(工程技术版) 2020(03)

- [6].铝合金轮毂产业污染防治和绿色发展对策分析[J]. 环境保护与循环经济 2020(09)

- [7].汽车销量持续走低对铝合金轮毂市场的影响[J]. 铝加工 2019(01)

- [8].汽车铝合金轮毂的应用与生产探究[J]. 内燃机与配件 2019(03)

- [9].汽车铝合金轮毂的应用和分析[J]. 河南建材 2019(01)

- [10].铝合金轮毂结构对强度的影响分析[J]. 中外企业家 2019(07)

- [11].汽车铝合金轮毂的应用与生产探究[J]. 内燃机与配件 2019(16)

- [12].万丰奥威新建铝合金轮毂工厂[J]. 特种铸造及有色合金 2018(01)

- [13].汽车铝合金轮毂的应用与生产研究[J]. 世界有色金属 2018(03)

- [14].铝合金轮毂的优势与热处理[J]. 科技经济导刊 2018(14)

- [15].铝合金轮毂结构对强度的影响[J]. 山东工业技术 2018(14)

- [16].铝合金轮毂双色涂装技术研究[J]. 内燃机与配件 2018(14)

- [17].铝合金轮毂双色涂装技术探究[J]. 世界有色金属 2018(18)

- [18].6061铝合金轮毂锻造成形过程动态再结晶分析[J]. 铸造技术 2016(12)

- [19].浅析机加工艺对铝合金轮毂加工的精度影响[J]. 电子世界 2016(24)

- [20].铝合金轮毂铸造缺陷的工艺分析与改进[J]. 黑龙江科技信息 2017(03)

- [21].铝合金轮毂热处理的质量控制[J]. 产业与科技论坛 2017(10)

- [22].铝合金轮毂生产工艺[J]. 科技创新导报 2017(24)

- [23].关于铝合金轮毂成形工艺的应用与研究进展[J]. 技术与市场 2017(10)

- [24].探析铝合金轮毂的制造工艺及特点[J]. 科技展望 2016(15)

- [25].汽车铝合金轮毂模具及数控加工工艺设计[J]. 科学中国人 2017(14)

- [26].铝合金轮毂加压铸造技术探讨[J]. 世界有色金属 2019(01)

- [27].汽车铝合金轮毂的轻量化[J]. 科技经济导刊 2018(14)

- [28].潜山县年产120万件铝合金轮毂项目签约[J]. 铸造 2016(06)

- [29].铝合金轮毂荷载作用下反射裂缝扩展行为研究[J]. 世界有色金属 2016(11)

- [30].ANSYS Workbench在铝合金轮毂冲击试验中的应用[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2016(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c42369cb7cc7cf960fdb9fd9.html