# 变电检修中常见问题及处理策略范建强

(南通供电公司江苏省南通市226000)

摘要：我国在变电检修工作中仍然存在较多为题，想要真正提高变电检修的工作效率和质量，就必须找出这些问题并进行解决。良好的变电检修工作为电力系统的安全、稳定运行提供了有力的保障，所以检修工作应该伴随着电力设备的更新而不断优化，不管是检修技术还是检修方法都应该与时俱进，这样才能真正减少甚至避免事故发生，保证我国电力事业可以健康、稳定而持续的发展。

关键词：变电检修；问题；处理策略

一、变电检修内容

1、母线设备的检修

母线被广泛应用于变电站的各级电压配电装置和发电厂中，对分配、汇集及传送电能具有重要作用。在对母线设备进行安装时，不能直接将铝母线和铜母线连接到一起，受电偶作用影响较大，会产生严重的电解反应，铝线会遭受到严重的腐蚀。因此，在安装母线前，要做好相关的调查工作，母线故障判断方法主要包括：第一，看外观、听声音、闻气体。对断路器的闭合情况进行检查，明确器件是否存在松动情况。同时，还可以查看PLC指示灯状态，用万用表测电压，明确电阻是否存在线路通断现象。

2、断路器设备的检修

断路器设备在实际的使用过程中，经常会出现断路器设备漏气情况，当压力下降到某一程度后，就会启动报警信号，较低的压力无法保证断路器的正常工作。另外，断路器设备在使用过程中还会出现操作功能丧失等情况，断路器漏气现象的产生，与密封面使用的材质不合格和装配工艺差有直接关系。

3、电压互感器设备检修

在互感器进行检修时，首先，需要对油泥进行检修，明确铁芯和底座中的油泥情况，用螺丝刀将其刮除掉，再用布将其擦干，使用油对变压器进行冲洗，冲洗结果要保证油泥仅能用手轻轻的剥落掉，确保在擦洗后，底座上不会出现明显的痕迹。其次，对铁芯进行检查，检查硅钢片的绝缘性是够良好及是否存在变色情况，要确保装配的紧密性，如果还存在缝隙，需要用手来敲击硬木块。最后，对绕组进行检查，检查绕组的绝缘状态，明确绕组中是否存在变色、损坏及变形情况，要将松弛的部位紧固，避免絕缘出现严重的损坏现象。

二、变电检修中存在的问题

1、检修方式存在问题

我国的绝大多数供电企业采用的都是定期检修或者故障检修的方式，虽然也在一定程度上减少了故障发生的数量，但是随着电网系统越来越复杂和庞大，对于故障的预防和处理越来越困难。同时由于目前供电企业所采用的变电检修设备单一，检测方法不够科学等原因，缺乏针对性，很难在短时间内找到故障发生的点并及时解决，给企业带来了很大的经济损失。

2、变电检修人员的专业技能水平不足

变电检修工作具有一定的专业性，需要检修人员掌握较多的专业知识的同时，也要求检修人员足够细心。但是目前我国的变电检修队伍整体欠缺专业性，掌握高新技术的人才非常有限，这也使得我国的检修技术水平发展非常缓慢并且一直落后于变电设备的更新和升级的速度。同时检修人员缺乏专业知识也会增加检修工作的困难，无法发现一些潜在的隐患以及可能发生的故障，不利于变电设备的正常运行。

3、变电检修管理工作存在问题

由于变电检修工作是人工操作的过程，所以检修的水平还受到管理工作的质量的影响。目前变电检修管理中比较常见的问题有基础管理不完善、运行记录和检修记录不完整、设备档案记录有缺失，或者是相应资料没有按规定进行归档管理等，导致后续工作中可以调用的信息资料非常有限，影响了变电检修工作正常开展。

4、变电检修缺乏目的性

目前我国绝大多数的电力企业检修部门对于变电设备的检修都是按照检修周期按部就班的进行的，缺乏目的性和针对性，这样不仅会造成检修资源的浪费，同时检修人员也无法意识到检修工作的重要性，这种走过场的检修工作时间长了，很容易为电网运行带来安全隐患，最后出现重大安全事故。

三、变电检修中的处理策略与应注意的问题

1、工作人员专业知识的提高

变电检修工作是一个具备较高危险性的工作，可工作人员对于风险意识的认知并不是很强。电力企业应该让电力人员认识与了解这项工作的危险性，并要教会工作人员怎样去降低和预防风险，同时要对预防知识的宣传与变电检修风险进行强化，能够让工作人员能有效了解到风险预防的重要性。工作人员责任心的提高，能够让工作人员在工作中对变电检修的要求采取严格，这样有助于确保工作人员的安全性。

2、有关记录要做好

当变电检修时，无论设备对电力设备的运行方式进行改变，还是特殊问题的出现，这些工作记录都需要工作人员详细做好。当检修完毕后，工作人员还需要检测设备，使得保证设备能正常工作后再离开。工作人员不能对变电检修记录进行随意修改。在实际操作的过程中，工作人员可能会在工作时间长、设备多的状态下出现一些遗漏，所以对检修的问题、时间、地点等，进行细致和准确的记录，是每个工作人员在检修过程中应该做到的，把存在的死角与盲区在最大限度内找出，这样可使电力设备的安全性得到有效的增加。

3、知识研讨会的开展

像一些专业知识不够的变电检修人员，电力企业应该对其进行专业知识的强化与训练。先对变电检修人员的知识水平进行了解，然后在拟定有关的训练内容与课程。对培训人员也要做到定期的检查，这样能使电力检修人员的专业知识得到有效的提高。除此之外，员工自身也要具备一定的上进心，一些理论知识要努力学习，工作经验的不断累积，这样能使工作人员的自身水平得到提高。电力企业也要适当的开一些研讨会，可为培训的工作人员请来一些专家学者进行专业知识辅导。这样即能给新老员工创造一些机会，也能针对一些实际的工作经验进行交流。

4、变电检修方案的制定

在对设备进行检修前，工作人员可根据以往的设备运行状况、专业理论知识、实际工作经验等进行分析，并选取一些最优的检修方法。变电检测方案的制定要有效合理，带有危险性的检测点不能有所遗漏。变电检测的工作氛围可从多方面着手，并在最大限度内将存在的危险点找出，而后在对方案进行总结。

5、人员管理的强化

检修工作人员责任感的提高，能够使变电检修工作得到更好的完善。这样能够在工作过程中，使工作人员对自身的技术水平进行充分的发挥，像一些危险性的检修工作也能完成的更好。

6、变电检修中应注意的问题

在变电检修实施前，对于施工的现场环境，电力企业要进行充分的了解，要精准的测量工作过程中所需要的数据，对设备的实际情况与运行状况要有所了解。检修的项目要做到统一的分配，并依照施工现场的实际情况，对人员与设备进行合理的分配与分工，这样能有效的避免设备人员与时间上出现损失和误差。由于检测工作会受到太多因素的影响，所以对于检修计划，电力企业要不断地更新与了解。

结束语

总而言之，近年来随着我国经济等各方面的发展，电力企业以及变电运行设备的检修技术发展水平和速度都是很惊人的，在很大程度上有利于我国国民经济的发展，为我国经济等各个方面的发展都贡献了相当大的力量。但是我国的变电运行设备的检修技术在总体上还存在着许多问题，在这样的情况下，我们必须要勇敢面对这些问题，并且积极寻找解决的办法，只有这样我国的电力行业才能够健康发展。

参考文献:

[1]王慧玲.浅议变电检修中常见的故障及改进技术措施[J].电源技术研究，2014，（03）.

[2]田纲.论对于变电运行设备的检修技术的分析[J].民营科技，2013，（01）.

[3]赵艳梅.利用信息技术实现设备检修计划的动态管理[J].中国设备工科，2012，（03）.

[4]韩选智.变电检修中的常见问题及处理方法[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2014，（12）：142-143.

[5]曲福斌，曲超.变电检修中常见问题及处理对策[J].电子世界，2014（23）：77.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c4bc15ab65a49e36f1410561.html