# 铝/钢异种材料钎焊研究现状与发展趋势

### 论文摘要

"低碳环保,节能减排"已经成为国家实现可持续发展的重要环节,而如何实现汽车轻量化、减少温室气体的排放则成为汽车行业的前沿课题。采用高强度铝合金材料部分代替结构钢,是减轻汽车质量的一种有效途径,而铝合金与钢之间焊接接头的质量是衡量铝/钢结构可靠性的重要指标。实现铝合金与钢之间可靠连接的主要难点是两种材料的物理化学性能差异很大,常温下两者几乎不互溶,且容易发生反应生成Fe-Al脆性金属间化合物,严重影响铝/钢焊接接头的质量。而铝合金与钢的钎焊可通过调节钎料成分或改变焊接工艺等方法来控制接头脆性金属间化合物的形成,近年来受到了国内外学者的广泛关注并取得了突破性进展。目前,铝/钢钎焊的研究主要集中在钎焊材料改性和钎焊工艺优化两个方面。钎剂的改性就是向Nocolok钎剂中加入活性剂,增强钎剂对铝合金和不锈钢两种材料表面氧化膜的同时去除作用,改善钎料在母材上的润湿性;钎料的改性主要是通过微合金化的方法向钎料中添加微量的合金元素,通过改变钎料的化学成分来改善钎料基体的组织和性能,近年来取得了大量的研究成果并在工业生产中得到广泛应用,如添加Cu、Ag等元素均可以显著改善钎料的力学性能和可靠性。在钎焊工艺方面,钎焊温度和保温时间直接影响钎料的填缝和钎料与母材的相互作用,并决定钎焊接头的质量。除此之外,在不锈钢表面预镀一层中间相也是相关学者研究的重点课题,镀层金属可以限制Fe原子与钎料中Al原子的相互扩散,降低界面脆性金属间化合物层的厚度,从而提高钎焊接头的力学性能。本文综合评述了铝与钢异种材料钎焊的研究进展。首先介绍了铝合金与钢常用的几种钎焊方法,以及每种钎焊方法各自的特点和应用范围;然后综述了钎焊材料的改性及钎焊工艺的优化对铝/钢钎焊接头性能的影响,并对其作用机理进行了分析;最后整理了目前铝/钢异种金属钎焊存在的问题及相应的解决措施,并对其未来的研究和发展趋势进行了展望,以期为铝/钢连接技术的发展以及最终在汽车行业的广泛应用提供有益的参考。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 铝/钢异种金属常用钎焊方法

- 1.1 感应钎焊

- 1.2 真空钎焊

- 1.3 炉中钎焊

- 1.4 火焰钎焊

- 2 钎焊材料对铝/钢异种金属钎焊的影响

- 2.1 钎剂

- 2.2 钎料

- 3 钎焊工艺对铝/钢异种金属钎焊的影响

- 3.1 工艺参数研究

- 3.2 镀层工艺研究

- 4 结语与展望

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吴杰,薛松柏,费文潘,韩翼龙,张鹏

关键词: 钢钎焊,钎料,工艺,显微组织,力学性能

来源: 材料导报 2019年21期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 南京航空航天大学材料科学与技术学院

基金: 国家自然科学基金(51375233)~~

分类号: TG454

页码: 3533-3540

总页数: 8

文件大小: 6387K

下载量: 555

### 相关论文文献

- [1].钛及钛合金与不锈钢的钎焊技术研究现状[J]. 现代焊接 2010(07)

- [2].焊接专利[J]. 焊接 2014(07)

- [3].金刚石刀具银钎焊方法[J]. 承德石油高等专科学校学报 2014(01)

- [4].太阳能电子器件精密焊接维修的钎焊车[J]. 现代焊接 2015(11)

- [5].紫铜和不锈钢氩弧钎焊在核电换热器的应用[J]. 国网技术学院学报 2017(06)

- [6].钎焊氧化锆增韧氧化铝陶瓷的组织与性能研究[J]. 机械制造 2018(12)

- [7].铝/铜异种金属熔钎焊焊接研究现状[J]. 电焊机 2019(01)

- [8].钛合金与不锈钢异种金属钎焊的研究进展[J]. 焊管 2019(03)

- [9].铝/钢异种金属熔钎焊方法研究现状[J]. 电焊机 2018(01)

- [10].发动机异种不锈钢喷油嘴螺母的钎焊方法及钎焊装置[J]. 机械制造文摘(焊接分册) 2013(01)

- [11].铝合金/钢异种金属熔-钎焊研究现状[J]. 现代焊接 2013(08)

- [12].线性低密度聚乙烯反应器热电偶银钎焊密封技术[J]. 石油化工设备技术 2018(06)

- [13].钛合金与钢异种材料钎焊研究现状[J]. 机械制造文摘(焊接分册) 2018(05)

- [14].陶瓷空气反应钎焊研究综述[J]. 精密成形工程 2018(01)

- [15].铝合金中温自反应钎焊机理的研究[J]. 材料工程 2018(01)

- [16].球墨铸铁与复杂黄铜合金的钎焊复合工艺试验研究[J]. 现代焊接 2010(08)

- [17].多自由度空间结构在高温钎焊环境下的热变形控制技术研究[J]. 航空制造技术 2018(12)

- [18].FI分类体系在钎焊领域检索中的应用[J]. 技术与市场 2019(05)

- [19].Ag-Cu-Ti合金制备技术及钎焊应用综述[J]. 贵金属 2018(S1)

- [20].钎焊方法制备Ti/TiAl/Al系变密度功能梯度材料[J]. 材料工程 2011(02)

- [21].采用电阻炉钎焊方法堆焊耐磨复合涂层的应用研究[J]. 科技风 2009(06)

- [22].专利信息(Ⅰ)[J]. 稀有金属快报 2008(09)

- [23].镀膜Al箔钎料对AlN陶瓷的钎焊[J]. 金属学报 2018(04)

- [24].超声波辅助Zn-14Al过共晶钎料钎焊Cu/Al接头显微组织演变规律研究[J]. 焊接技术 2018(05)

- [25].C_f/C复合材料与纯铜的胶接辅助钎焊连接[J]. 焊接 2018(01)

- [26].接触器壳体组件真空炉中钎焊工艺探讨[J]. 焊接 2013(01)

- [27].Fe-Al金属间化合物对铝/钢钎焊接头力学性能的影响[J]. 焊接学报 2018(01)

- [28].钎剂与钎焊方法的联系[J]. 电焊机 2009(10)

- [29].毛细管封口钎焊工艺研究[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2019(03)

- [30].钎焊金刚石耐磨涂层制备及其磨损性能[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2019(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c4f4a9a1a64f0d5c743ea777.html