# 电压泵论文_张浩,郭婧,李长红

导读:本文包含了电压泵论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电压,变流器,死区,阈值,电压放大器,电能,建模。

### 电压泵论文文献综述

张浩,郭婧,李长红[1]（2019）在《火炮随动系统的电压泵升及泄放分析》一文中研究指出针对火炮随动系统制动时能量转换带来的电压泵升分析了其机理,进行了详细的数学推导,建立了电压泵升与泄放的模型,根据具体的火炮随动系统参数,对不同的泄放电阻值、母线电容以及泄放点对泵升与泄放的影响进行了仿真。结果表明泄放点的选取对泄放时母线电压最大值影响较小,增大母线电容可降低泄放时母线电压的最大值,选取小阻值的泄放电阻可有效提高泄放能力。所得结论对于火炮随动系统电源设计以及参数选取具有参考价值。(本文来源于《火炮发射与控制学报》期刊2019年03期）

严利民,黄璐益[2]（2019）在《一种光控电压泵的特性与仿真》一文中研究指出光金属氧化物半导体(MOS)固态继电器出厂后,存在无法调整带负载能力的缺点.本文研究了一种光控电压泵,用户可以根据需求自己选配外接的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),从而使光控电压泵应用范围更加广泛,还有利于性价比的优化.为了研究这款光控电压泵的特性,本文分别在稳态以及瞬态两种工况下,对它进行性能指标的测试.并且建立了相应的仿真模型,再应用OrCAD软件进行仿真,其仿真的结果与测试数据对比,显示二者之间的稳态误差约为1.0%,瞬态误差约为0.69%.(本文来源于《复旦学报(自然科学版)》期刊2019年01期）

袁敞,王晓钰,刘进军[3]（2007）在《串联型电能质量控制器直流侧电压泵升研究》一文中研究指出由于串联型电能质量控制器(Series Power Quality Controller,简称SPQC)对电压型谐波源产生的谐波电流具有良好的抑制特性,因此逐渐受到重视。对于SPQC中常用的电压型变流器而言,死区时间是不可或缺的,但死区时间的引入会使变流器的输出电压产生畸变,使得SPQC的直流侧电压异常上升。在此,对SPQC中死区效应的影响进行了深入分析和定量的计算,其有效性得到了实验结果的验证,最后在分析的基础上提出了几种行之有效的解决方法。(本文来源于《电力电子技术》期刊2007年12期）

袁晶,陆颖迪[4]（2006）在《低电源电压条件下的双阈值电压泵》一文中研究指出由于存在逆向电流,利用电流传输开关特性的改进型的电压泵(NCP-1)的电压增益被大大减弱。本论文提供了一个新的方法。通过使用双阈值电压CMOS代替单阈值电压CMOS,不但消除了逆向电流,而且对低电压有很好的放大增益。PSPICE模拟结果,当电源电压为0.5V时,6级电压泵可使输出电压放大到2.68V。(本文来源于《电路与系统学报》期刊2006年03期）

苏志强,俞军,程君侠[5]（2005）在《一种闪存适用新型高速高驱动电压泵设计》一文中研究指出提出了一种适用于低电压供电Flash Memory的新型高速高驱动电压泵的设计方法.在分析电压泵工作原理和结构演变并指出当前实现方法在驱动和响应上的制约因素的基础上,结合目前先进Flash Memory工作电压和工作要求,提出了结合叁阱工艺和CTS方法以消除体效应和阈值电压降从而提高性能的四相位电荷泵设计方法,专门对时钟驱动进行的优化,提高了响应速度.最后在0.18μm,3 V工艺上仿真并和几种现存实现方法对比得以验证.(本文来源于《复旦学报(自然科学版)》期刊2005年06期）

汪浩,陆宏达,杨连兴[6]（1998）在《一种简单有效的电压泵闭环结构》一文中研究指出介绍了一种根据标准ＣＭＯＳＥＥＰＲＯＭ工艺改进的简单有效的电压泵闭环结构，包括Ｄｉｃｋｓｏｎ电压泵、高频振荡器电路、编程脉冲波形控制电路等，阐述了电压泵各部分的工作原理以及开环结构的不足之处。电路模拟表明，此设计可以获得较好的结果。(本文来源于《微电子学》期刊1998年06期）

### 电压泵论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

光金属氧化物半导体(MOS)固态继电器出厂后,存在无法调整带负载能力的缺点.本文研究了一种光控电压泵,用户可以根据需求自己选配外接的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),从而使光控电压泵应用范围更加广泛,还有利于性价比的优化.为了研究这款光控电压泵的特性,本文分别在稳态以及瞬态两种工况下,对它进行性能指标的测试.并且建立了相应的仿真模型,再应用OrCAD软件进行仿真,其仿真的结果与测试数据对比,显示二者之间的稳态误差约为1.0%,瞬态误差约为0.69%.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电压泵论文参考文献

[1].张浩,郭婧,李长红.火炮随动系统的电压泵升及泄放分析[J].火炮发射与控制学报.2019

[2].严利民,黄璐益.一种光控电压泵的特性与仿真[J].复旦学报(自然科学版).2019

[3].袁敞,王晓钰,刘进军.串联型电能质量控制器直流侧电压泵升研究[J].电力电子技术.2007

[4].袁晶,陆颖迪.低电源电压条件下的双阈值电压泵[J].电路与系统学报.2006

[5].苏志强,俞军,程君侠.一种闪存适用新型高速高驱动电压泵设计[J].复旦学报(自然科学版).2005

[6].汪浩,陆宏达,杨连兴.一种简单有效的电压泵闭环结构[J].微电子学.1998

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c51c1c7fefd6397a92619542.html