# 关于水利工程中河道堤防施工技术分析王旭

王旭

山东水利置业有限公司山东省济南市250014

摘要：我国幅员辽阔，地域宽广，各类地质、矿产、动力资源丰富，这是我国经济发展的重要基石和支柱，但在水利资源的利用过程中存在着部分以往年份修建的水利工程由于建造时间早，受建造当时的技术水平、采用的施工原料质量等的限制，部分河道堤防已出现渗漏或老化，这都对现在的水利工程的建设起到警示。在水利工程中河道堤防的施工质量不仅会影响水利工程的使用年限，也是水利工程泄洪、排洪功能最关键的环节，因此只有做好了河道堤防的施工才能确保所建水利工程的质量，保证其能够发挥出应有的作用。鉴于此，本文是对水利工程中河道堤防施工技术进行研究和分析，仅供参考。

关键词：水利工程；河道堤防；施工技术

引言：

堤防施工技术主要应用在以防洪为主的水利工程中，以此来确保水利工程的除涝功能，进而提高水利工程的防洪性能和水运功能，进而改善当地的防洪形势，提高水利工程周边地区的防洪抗涝效果，在提高当地群众和建筑安全程度的同时，减少洪涝灾害带给水利工程所在地区的经济损失。

一、水利工程河道堤防施工前提

1、土料选择

在水利工程中，河道堤防施工土料的选择是较为重要的，土料质量直接决定堤防结构的质量。因此，在选择土料的过程中，必须要根据相关标准实施工作，保证质量达到一定需求，避免对施工质量造成不良影响。河道堤防施工土料选择的要点：一是要保证土料要具有一定的稳定性特点，利用优质土代替软弱土层，避免因为土质软弱出现沉降事故；二是在堤基开挖的过程中，要保证能够提升施工效率，利用机械设备对堤基进行开挖；三是对于资源的利用情况，要根据企业的实际需求提升资源利用率，进而降低施工成本，为其发展奠定基础。

2、填筑阶段的工作

在水利工程河道堤防施工过程中，填筑阶段的工作是至关重要的，为了保证堤防结构的稳定性，必须采用合理的施工技术实施工作。水利工程施工人员不仅要有一定的专业素质，还要掌握施工经验，保证能够在施工中熟练的工作，同时，还要具备一定的技术能力，树立正确的责任与质量意识，以便于更好开展施工工作。水利工程施工企业应该将填筑施工作为重点工作内容之一，首先，在施工之前要对堤基进行清理。堤基施工质量与堤防整体结构的稳定性相互关联，因此，在实际施工过程中，要想有效提升施工质量，就要在施工之前对堤基加以清理，为堤防结构的施工奠定基础。在清理堤基的过程中，相关管理人员必须严格按照要求实施工作，在明确质量要求的基础上，确定清理的范围，以便于更好提升施工质量。此时，只需要清理比基面宽0.30～0.50m的地方就可以。同时，在土堤填筑的时候，必须要采取后推方式实施工作，在卸料之后，利用推土机机械设备推平，保证铺设土料的厚度要在0.40m左右，并且堤边要比设计规定多0.30m，这样，就可以有效提升施工效率。

3、辅料施工技术

水利工程辅料施工技术是较为重要的，相关技术人员必须要重视此类施工技术的掌握，保证不会出现影响其发展的问题。在辅料施工之前，技术人员要对辅料的亚光面进行抛毛处理，以便于提升施工质量。同时，还要对其含水量加以控制，辅料中不会掺杂透水性能的材料或是粘结性能的材料。技术人员还要对辅料碾压厚度加以控制，不断完善自身工作，为其发展奠定基础。

二、清基施工和加固土方技术

在进行堤防施工和修筑前，需要做好对原梯面的清理工作，主要清理其中的腐殖土层、杂质、树根等影响提防技术实施和应用的物质，清基施工的厚度要控制在10cm到20cm之间。施工团队可以应用推土机等机械设备完成清理工作，清基操作中产生的土方可以被应用在填筑堤身或内外台中，或者是直接作为废弃土壤进行相应的处理。加固堤身土方时，需要借助推土机等大型设备，从削坡面按照自上而下的顺序进行削坡操作，将新的土方层翻至旧土方层之上，并进行均匀的碾压和铺展，为新老土方之间的有效衔接奠定基础。

三、开挖河道技术

在河道施工前，施工团队需要对相关数据进行精确测量，以此来确保河道开挖工作的合理性。施工团队可以在设计断面上进行施工放样测量，并构建出大体的开挖轮廓。以河道断面的位置为依据，可以将河道开挖方式分为两种，即选取导流渠的一侧开挖和同时在导流渠的两侧开挖。开挖工程中应用到的机械装置和设备主要有：规格为1m3的挖掘机、运载量在15t左右的可自卸车辆，大型挖掘机在导流渠的一次挖掘可以直接达到河底高程，再由自卸车辆将挖掘土方运送至指定位置。挖掘机的运行路线最好沿河道轴向，河道开挖的宽度要控制在3cm，首次开挖长度控制在100～200m之间。

在开挖靠近导流渠一侧的河道时，可以在开挖工作进行前，根据导流渠水流的流向制定相应的开挖施工方案，并预留一部分土体结构，具体操作方式如图1所示。在河道开挖工作完成后，施工团队需要将剩余土体推回到导流渠中，确保导流渠高度和设计高度的一致性。

图1导流渠河道施工流程图

四、水利工程河道堤防施工技术分析

1、加固堤段削坡土方施工技术

技术人员利用挖掘机与推土机，在削坡表面从上至下实施削坡工作，将土方翻到老堤防的顶部，然后利用推土机上推，保证摊铺工作的均匀性，进而有效衔接新填筑土方与老堤防。

2、河道开挖土方施工技术

在河道开挖之前，相关技术人员要根据施工需求，组织实施测量放样工作，然后布置控制网，重点关注开挖轮廓情况，进而保证其准确性。在河道开挖过程中，导流渠的断面开挖形式分为以下两种：第一，就是在导流渠的侧面开挖，保证断面开挖的有效性；第二，就是在导流渠的两面同时开挖，使断面开挖工作质量提升。在开挖施工工作中，挖掘机的规格要在1m3左右，并且要利用自卸汽车运输，保证能够在导流渠侧面实施开挖工作，不会出现损坏导流渠的问题。在河道开挖过程中，测量人员要在坡面上方将河底与河道边坡二者交接的地方标示出来，保证能够从这个位置开挖，在提升测量精准性的基础上，避免出现欠挖的问题。同时，在导流渠附近要预留一些土体，这样，在开挖之后，就可以利用推土机，对河道中剩余的土体进行推运，使其与设计图纸中规定的高程一致，进而提升开挖的精准性。对于靠近导流渠道侧面的地方，相关测量人员要预留一些土体，保证河道开挖在完成之后，可以利用推土机将剩余的土体推进导流渠中，保证回填的导流渠河底高程与设计图纸所规定的数据一致。

3、旧堤加固技术

旧堤加固工作对于河道堤防施工来说，也是较为重要的，技术人员要对其施工工艺加以重视，在做好清除旧堤表面工作之后，要对坡面进行松土处理，保证土料中的含水量在一定范围之内，在覆盖土料平整之后，实施碾压工作，为其发展奠定良好基础。

结束语

总之，河道堤防是水利工程的保护屏障，也是确保水利工程应用效力的关键性施工环节，因此，施工团队需要接合具体的施工条件和原有河道的情况，制定完善的堤防施工方案，应用先进的堤防施工技术，为河道堤防施工工程的质量提供技术支持，在提高河道堤防施工质量的同时，确保水利工程的稳固。

参考文献：

[1]辛暖.浅析水利工程中河道堤防护岸施工技术[J].绿色环保建材，2017（12）：224.

[2]陈奇.关于水利工程中河道堤防施工技术分析[J].河南水利与南水北调，2017，46（11）：55-56.

[3]赵岩才.关于水利工程中河道堤防施工技术分析[J].江西建材，2017（18）：115-116.

[4]邹海峰.关于水利工程中河道堤防施工技术分析[J].河南水利与南水北调，2017（01）：57-58.

[5]王德宁.关于河道堤防施工技术在水利工程中应用的分析与探讨[J].科技视界，2015（35）：104+109.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c59991527c607fc39fc72289.html