# 光纤激光器与半导体激光器在塑料焊接中的对比研究

### 论文摘要

分别采用光纤激光器与半导体激光器对塑料聚丙烯（PP）进行焊接工艺实验,当光纤激光器的工艺参数为激光功率50 W,焊接速度30 mm/s,离焦量-2 mm时,焊接接头拉力达到最大的89 N;当半导体激光器的工艺参数为激光功率60 W,焊接速度40 mm/s,离焦量-2 mm时,焊接接头拉力达到最大的154 N。分析两种激光器的光学差异,半导体激光器的功率在光斑范围内均匀分布,有利于提高焊接接头的拉力。

### 论文目录

- 1 焊接实验

- 1.1 实验材料

- 1.2 实验设备

- 1.3 实验方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 光纤激光器焊接工艺测试

- 2.2 半导体激光器焊接工艺测试

- 2.3 激光器性能对比

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 肖海霞,贾超广

关键词: 光纤激光器,半导体激光器,塑料,激光焊接

来源: 塑料工业 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,基础科学,信息科技

专业: 物理学,无线电电子学

单位: 河南工程学院,郑州升达经贸管理学院

基金: 国家自然科学基金项目(11604079)

分类号: TN248

页码: 69-71+75

总页数: 4

文件大小: 386K

下载量: 137

### 相关论文文献

- [1].影响半导体激光器物理特性的影响因素分析与研究[J]. 激光杂志 2020(03)

- [2].高功率半导体激光器散热方法的研究[J]. 通讯世界 2020(06)

- [3].基于光束填充的多单管半导体激光器光纤耦合[J]. 强激光与粒子束 2020(07)

- [4].法国研究团队推出高效半导体激光器[J]. 传感器世界 2020(05)

- [5].“半导体激光器”专题前言[J]. 中国激光 2020(07)

- [6].半导体激光器的物理特性分析及研究[J]. 激光杂志 2018(12)

- [7].锥形半导体激光器研究进展[J]. 中国光学 2019(01)

- [8].半导体激光器的虚拟实验仿真系统[J]. 西南师范大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [9].915nm半导体激光器新型腔面钝化工艺[J]. 红外与激光工程 2019(01)

- [10].分布布拉格反射器半导体激光器的研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2019(06)

- [11].半导体激光器器件和材料研究进展[J]. 新材料产业 2019(04)

- [12].冲击电流驱动下半导体激光器的快速响应研究[J]. 激光与红外 2018(02)

- [13].蓝绿光半导体激光器将国产化[J]. 半导体信息 2018(01)

- [14].基于嵌入式技术的半导体激光器电路设计[J]. 激光杂志 2018(06)

- [15].高可靠性瓦级660nm半导体激光器研制[J]. 中国激光 2018(05)

- [16].热电冷却半导体激光器的温控策略研究[J]. 工程热物理学报 2018(07)

- [17].半导体激光器的实验特性分析及识别[J]. 激光杂志 2018(10)

- [18].具有反射波导结构的半导体激光器[J]. 激光杂志 2016(11)

- [19].用半导体激光器测普朗克常量[J]. 大学物理 2017(01)

- [20].低阈值852nm半导体激光器的温度特性[J]. 发光学报 2017(03)

- [21].连续可调恒流的半导体激光器恒温控制[J]. 数码世界 2020(05)

- [22].直接调制光反馈半导体激光器产生超宽带信号[J]. 知音励志 2016(18)

- [23].单片机控制的半导体激光驱动电源[J]. 明日风尚 2017(10)

- [24].半导体激光器在光纤通信中的应用[J]. 科学家 2017(10)

- [25].半导体激光器数字辅助锁定系统的设计[J]. 电子制作 2013(22)

- [26].管式炉中半导体激光器巴条封装[J]. 激光与光电子学进展 2019(09)

- [27].偏振、波长与输出功率高稳定半导体激光器的设计与制作[J]. 光学与光电技术 2019(05)

- [28].半导体激光器储备池计算系统的工作点选取方法[J]. 物理学报 2019(22)

- [29].半导体激光器的最新进展及应用现状[J]. 电子技术与软件工程 2018(10)

- [30].大功率低阈值半导体激光器研究[J]. 数字通信世界 2018(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c5b335c3330acef4ca9e7777.html