# 一种环保型酸化液的研制及性能研究

### 论文摘要

针对常规土酸解堵过程中存在酸岩反应过快和残酸容易产生二次沉淀的问题,开展了一种环保型酸化液的研制及性能评价研究。酸化液主要成分包括有机磷酸聚合物、氟盐、盐酸等,通过将异丙烯膦酸单体与丙烯酸单体共聚得到异丙烯膦酸—丙烯酸聚合物,即有机磷酸聚合物,并对其进行红外表征分析和性能评价实验。结果表明:所合成的聚合物中含有磷酸基和羧酸基,氢离子为多级电离缓慢释放状态,对岩屑用环保型酸液1h溶蚀率仅为3. 5%, 16h后溶蚀率逐渐趋于稳定,缓速溶蚀效果显著,对模拟水的阻垢率高达91. 5%,且无二次沉淀产生。该环保型酸化液的研制,为油田增产提供了技术支撑。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 试剂与仪器

- 1.2 异丙烯膦酸—丙烯酸聚合物的合成

- 1.3 红外表征分析

- 1.4 多级电离特性分析

- 2 酸化液研制及性能评价

- 2.1 酸化液配方研制

- 2.2 解堵剂性能评价

- 2.2.1 缓速性能

- 2.2.2 络合性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 孟建勋,王静,陈文将,刘珂君,刘志梅

关键词: 二次沉淀,环保,聚合物,丙烯酸,异丙烯膦酸,酸化液

来源: 采油工程 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 大庆油田有限责任公司采油工程研究院,大庆油田有限责任公司第九采油厂

分类号: TE39

页码: 24-27+83

总页数: 5

文件大小: 669K

下载量: 13

### 相关论文文献

- [1].新型酸化技术在胜坨油田低渗透油藏应用[J]. 内江科技 2017(04)

- [2].多氢酸酸化技术在油藏开发中的研究与应用[J]. 石化技术 2017(09)

- [3].薄差储层低伤害酸化技术研究[J]. 采油工程 2012(02)

- [4].大港油田成功应用多氢酸分流深部酸化技术[J]. 石油钻采工艺 2008(01)

- [5].顺北油气田主干断裂带深穿透酸化技术[J]. 石油钻探技术 2020(02)

- [6].延长油田缓速酸酸化技术研究及应用[J]. 化工设计通讯 2019(10)

- [7].暂堵酸化技术在渤海油田注水井的应用[J]. 石油天然气学报 2010(06)

- [8].二氧化碳前置酸化技术在江汉油区的应用[J]. 江汉石油科技 2012(02)

- [9].酸化技术在复杂火山岩气藏中应用研究[J]. 辽宁化工 2016(07)

- [10].生物酸化技术在啤酒生产中的应用[J]. 啤酒科技 2010(03)

- [11].姬塬油田长9底水油藏多元复合黏弹酸深部酸化技术研究[J]. 石油化工应用 2017(02)

- [12].分层暂堵酸化技术研究及效果评价[J]. 石油化工应用 2017(08)

- [13].水平井压裂酸化技术的改造[J]. 石化技术 2015(09)

- [14].大庆油田中浅层致密油储层压裂前酸化技术及应用[J]. 采油工程文集 2014(02)

- [15].转向酸化技术综述[J]. 内蒙古石油化工 2008(22)

- [16].镇北油田致密储层注水井复合酸化技术[J]. 天然气与石油 2016(06)

- [17].水平井分段酸化技术[J]. 采油工程 2013(04)

- [18].朝阳沟油田水平井自转向酸化技术研究[J]. 内蒙古石油化工 2013(17)

- [19].利用酸化技术提高煤储层渗透率的室内初探[J]. 中国煤层气 2012(01)

- [20].从酸化液腐蚀性检验中引发的几点思考[J]. 化学工程与装备 2019(04)

- [21].低伤害转向酸化技术室内研究[J]. 应用化工 2015(S1)

- [22].多氢酸酸化技术综述[J]. 内蒙古石油化工 2015(10)

- [23].碳酸盐岩油气层酸化技术研究进展[J]. 化工技术与开发 2014(03)

- [24].渤海蓬莱油田注水井酸化摩阻的确定及对酸化效果的影响[J]. 海洋石油 2019(03)

- [25].暂堵酸化技术在孤岛油田的应用[J]. 油气田地面工程 2009(04)

- [26].海上X油田爆压酸化技术可行性分析[J]. 内蒙古石油化工 2017(01)

- [27].多氢酸深部酸化技术在卫城低渗油田的应用[J]. 广东化工 2017(12)

- [28].多氢酸酸化技术在复杂断块砂岩油藏中的研究与应用[J]. 油气井测试 2016(05)

- [29].生物酸化技术在啤酒酿造中的应用探讨[J]. 啤酒科技 2014(01)

- [30].泡沫酸化技术原理与油田应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2011(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c5c72d51ed9bbe0dc91ec262.html