# 园林施工中的给排水施工技术要点探讨李彬

陕西德艺园林景观有限公司陕西西安710018

摘要：城市园林建设的规模正在随着人们对生活环境的要求逐渐扩大，城市生态环境离不开园林的建设，其也是对城市居民生活质量进行提高的关键。在进行园林施工时，给排水工程建设中的施工技术十分的关键，其施工质量能够直接对园林景观的生长形成影响。景观合理的施工能够确保排水系统的质量，保障园林中景观的正常生长。

关键词：园林施工；给排水施工；技术要点

1园林施工中给排水施工的重要意义

如今的园林建设多花草和假山喷泉，给水工程是通过铺设各种管道，满足园林内部各处的用水，比如:定期对花草树木进行灌溉、保证喷泉水源的充足等等。排水工程则是主要负责排出园林步道上多余的水或者是一些污水，以确保园林地面的整洁。园林建设中的给排水工程对于园林整个系统的运行起着十分重要的作用。

2园林工程中给排水施工现状分析

2.1对施工管理的质量控制意识不强

一些部门只注重施工进度和质量，而并没有重视施工管理的质量控制。因此，在施工中存在的一些安全隐患是很难被发现的。施工管理的质量控制意识不强还有一个原因是施工人员的文化水平是比较低的，对质量控制不能深入理解。因此，在工作中也是敷衍了事，并没有做好质量控制工作。

2.2施工现场缺乏监督力度

在施工现场虽然有监督人员，但是监督力度却是比较小的，只是对施工人员进行简单地监督。对给排水施工的监督也是比较混乱的，监督人员没有一个一个全面的监督计划。一些监督人员只是在形式上监督，并没有在监督中做到尽职尽责。一些施工人员因为没有监督，在施工中经常偷懒，导致了施工效率是比较低的，影响了正常的工期。

2.3园林工程在施工中缺乏足够的技术支持

园林施工中的给排水施工工程是重要的工程，所以是需要足够的技术支持的，只有这样才能保证施工质量。当前的园林给排水施工是没有足够的技术支持的，施工设备是比较落后的，在施工中没有先进的技术支持，导致了施工效率是比较低的。

3园林施工给排水施工技术要点

3.1园林施工给水施工技术

园林施工中的给水技术在实践过程中与排水工程有相似的地方，比如说也包括放线、挖水沟、安装输水管道、铺设电缆线、测试水压、对水沟进行掩埋等等环节。给水工程中最需要注意的是相关设备的安装。比如说队喷头设备的安装。在安装的时候首先要对喷头设备的质量进行检测，保证质量达标。然后是进行安装，在安装之前，要对管道内的泥土等垃圾进行清理，干净的标志是管道内流出干净的水。如此做的目的在于避免管道内留有杂物，对后期的喷水造成影响。安装时候也要注意安装的喷头的形状要与之前图纸设计的相一致。接着就是电磁阀的安装。安装时与喷头安装是一样的，队管道进行清洗，在电磁阀的两侧应该设立活动的环节，以方便后期使用过程中对损坏的部分进行维修和更换。在安装过程中，可以充分利用生料带，先用手拧紧螺纹，然后再用扳手进行固定，这个时候要注意不能拧的太紧，否则会导致电磁阀不能正常使用。在给水设施完工后要定期对其进行检查和维修，以确保使用寿命。

3.2园林施工排水施工技术

园林施工的排水工程阶段主要包括放线、挖水沟、安装输水管道、铺设电缆线、测试水压、对水沟进行掩埋等等环节。在这些环节中，我认为每个环节都是十分重要的。在放线环节，要求对园林整个地理环境进行勘探，根据园林的地势规划出合理的路线。挖水沟的时候要根据之前制定出的线路进行挖沟，并且要注意不要偏离路线。在安装输水管道之前，要对即将使用的管道进行检查，看管道是否有裂缝，在铺设的过程中，要注意在放置管道的时候注意保护管道，以防后期出现漏水的现象。对于管道的接口一定要特别地注意，对于密封圈是否铺设好要再三进行检查。在管道铺设完工以后，要对铺垫管道的砖头进行清理。在铺设电缆线的时候，要注意一定要随着管道的铺设方向进行，电缆线的接口处一定要注意，最好不要出现在管道交界口处，控制器和电磁阀交界处也最好不要有接口。在测试水压的过程中，首先分段进行水压测试，然后再整体进行水压测试，并且要多次测试，一旦发现有问题，要及时进行修补，避免在后期出现问题时修补会比较麻烦。对水沟进行掩埋虽然是一个简单环节，并且技术含量也不是很高，但是在整个园林施工排水施工过程中却有着十分重要的作用。回填的时候要先进行采用沙土回填，然后再用混凝土进行浇灌，确保管道的牢固性，并且后期还要对其强度进行测试，确保满足施工队的要求。完成之后，要最后对管道进行试水，以确保所有的施工都符合规定。

4园林工程中给排水施工现状应对策略

4.1提高给排水施工人员的综合素质

一些园林施工企业的给排水工作由于缺乏专业的技术人员，导致了工作效率是比较低的。这些缺乏专业技能的工作人员在进行给排水施工时，考虑是片面的，所以在施工中很容易发生一些错误。同时这些工作人员的责任意识也是比较差的，并没有注重工作中的细节，只是根据自己的经验进行施工。园林施工企业只有提高了工作人员的专业技能才能提高施工效率和质量。园林施工企业应该给工作人员进行专业技能的培训，完善这些工作人员的给排水知识架构体系。园林施工企业还应该聘请一些专家来企业开展讲座，使工作人员了解最前沿的给排水知识。工作人员可以向专家请教自己不懂的问题，专家可以给工作人员进行解答。工作人员可以增加对给排水工作的了解，在以后的工作中会更加专业。这样工作人员在工作中就不会再处处碰壁，会减少错误地发生，保证工作效率是高效的。通过研究发现，园林施工企业在给工作人员进行培训后，施工人员在工作中有科学方法的指导，并且极大地提高了工作效率和工作质量。

4.2解决给水管道的漏水问题

在园林施工中保证给水管道不漏水是一个重要的任务。因此，这就要求施工人员在施工中应该对工作中每个环节进行全面、系统地检查，这样才能避免施工发生一些错误。如果在检查中发现了管道有质量问题，应该及时处理。为了更好地解决给水管道漏水的问题，应该结合施工方案，合理设计管道。

4,3解决排水管道中的堵塞问题

在排水管道进行设计、施工时，应该重视管道的选择，应该在对施工现场的地形情况进行全面分析后，选择合适的管道。当然，在选择管道中还应该注意一个问题是，应该结合设计方案选择管道口径。还应该避免一些杂物进入管道，避免管道被堵塞。

4,4提升对园林施工程的技术支持

国家和政府应该加大投资力度，运用资金、技术、人才等手段给园林施工工程提供支持。这样是可以解决施工缺乏技术支持的问题的。与此同时，还应该自己探究先进的技术，为园林施工事业的发展提供技术支持。园林施工工程施工有了国家、政府的支持，有了自身技术水平的提高，是可以提高施工质量的。

结束语

给排水施工是园林工程重要的施工环节，对园林工程的整体质量和品质提升起着重要的作用。所以，应该重视给排水施工，只有在施工中运用先进的技术、有专业的人才加入，才能提高工程施工质量，做好施工管理中的质量控制工作。相信园林工程事业的发展会实现繁荣发展。

参考文献：

［1］郑勇华．浅析给排水施工在园林施工中的技术难点和解决对策［J］．江西建材，2015．

［2］周国柱，严增．低碳、节能、环保型园林施工技术——尚贤河湿地(一期)景观绿化工程简介［A］．中国风景园林学会2011年会论文集(下册)［C］，2011．

［3］陈三妹．园林施工中给排水施工的技术要点分析［J］．江西建材，2014．

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c646a0926a8c1fbfed02332b.html