# 薄壁件加工系统动态响应分析

### 论文摘要

薄壁件在铣削加工中容易产生共振或变形,直接影响加工稳定性及加工精度。采用主轴-刀具-工件整体铣削系统连续梁模型,系统研究在动态铣削力作用下,刀具端部与工件端部的动态响应之间的相互影响关系以及对整体系统动态响应影响较大的薄壁件尺寸。结果表明,工件横截面高度对系统共振的影响较为明显,当高度尺寸较小时,工件的低频共振会通过动态铣削力直接反映到刀具端部的振动频响上。工件横截面底边宽度尺寸的增大虽然对共振频率的改变不太明显,但会导致激发出来的刀具共振幅度出现明显降低。研究成果可以为薄壁件铣削加工系统的稳定性控制提供理论基础。

### 论文目录

- 1 引 言

- 2 主轴-刀具-工件整体系统连续梁模型

- 3 铣削力模型

- 4 结果分析

- 5 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 农胜隆,高尚晗,娄玉印

关键词: 主轴,刀具,薄壁工件,连续梁模型,共振,动态响应

来源: 计算力学学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 广西科技大学鹿山学院,广西科技大学机械学院

基金: 国家自然科学基金(51105084),2017年度广西高校中青年教师基础能力提升项目(2017KY1393),2015年度广西高校科学技术研究项目(KY2015LX777)资助项目

分类号: TG54

页码: 173-179

总页数: 7

文件大小: 1444K

下载量: 78

### 相关论文文献

- [1].飞行器大型薄壁件制造的柔性工装技术[J]. 内燃机与配件 2020(02)

- [2].切削三要素对钛合金薄壁件变形的影响试验研究[J]. 机械研究与应用 2020(05)

- [3].大直径薄壁件加工变形的控制技术[J]. 金属加工(冷加工) 2019(08)

- [4].薄壁件的加工技术要点及其解决方案[J]. 中国设备工程 2018(09)

- [5].铝合金薄壁件加工中变形的因素分析与控制方法[J]. 知识文库 2017(10)

- [6].解析薄壁件的加工工艺[J]. 科学中国人 2017(11)

- [7].冷金属过渡加脉冲电弧增材制造4043铝合金薄壁件的组织与拉伸性能[J]. 机械工程材料 2020(01)

- [8].高强铝合金薄壁件熔铸工艺探究[J]. 赤子(上中旬) 2014(11)

- [9].航空钛合金薄壁件加工工艺[J]. 金属加工(冷加工) 2014(01)

- [10].薄壁件的加工工艺探讨[J]. 金属加工(冷加工) 2010(10)

- [11].铝合金薄壁件装夹变形分析和控制[J]. 机械研究与应用 2020(05)

- [12].薄壁件切削参数模型理论仿真与实验研究[J]. 农业装备技术 2019(03)

- [13].薄壁件的加工工艺研究[J]. 装备维修技术 2019(04)

- [14].浅谈飞行器大型薄壁件制造的柔性工装技术[J]. 科技风 2018(25)

- [15].基于典型薄壁件的设计特征分析[J]. 山东工业技术 2017(19)

- [16].飞机铝合金薄壁件的加工质量研究[J]. 机床与液压 2017(19)

- [17].环形薄壁件车削的工装设计[J]. 新技术新工艺 2016(05)

- [18].基于减小表面粗糙度的铝合金薄壁件切削参数优化[J]. 机床与液压 2016(14)

- [19].基于有限元法的细长薄壁件车削过程的振动分析[J]. 机电工程技术 2013(12)

- [20].薄壁件锻造成形工艺及数值模拟技术研究[J]. 锻压技术 2014(02)

- [21].基于ABAQUS的薄壁件装夹优选方案有限元分析[J]. 组合机床与自动化加工技术 2013(05)

- [22].铝合金复杂薄壁件加工工艺优化[J]. 机械制造与自动化 2013(03)

- [23].金刚石刀具精密切削钛合金薄壁件试验研究[J]. 机械设计与制造 2012(01)

- [24].提高薄壁件内孔加工精度的方法[J]. 工具技术 2011(01)

- [25].提高薄壁件内孔加工精度的方法[J]. 重型汽车 2010(02)

- [26].薄壁件车削加工中残余应力的产生与控制[J]. 航空制造技术 2009(19)

- [27].基于变形有限元仿真的薄壁套筒加工参数优选[J]. 制造技术与机床 2020(06)

- [28].飞行器大型薄壁件制造的柔性工装技术[J]. 现代制造技术与装备 2018(12)

- [29].飞行器大型薄壁件制造的柔性工装技术研究[J]. 南方农机 2019(22)

- [30].不同工况下的薄壁件焊接装配热态特性数值仿真分析（英文）[J]. Journal of Southeast University(English Edition) 2018(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c75013e83dc8f1af53f4cd4c.html