# 制氢装置开停工运行过程优化

### 论文摘要

针对中国石油兰州石化公司炼油厂5万m~3/h制氢装置开停工过程中废气排放量较大且排放时间较长的问题,采取了调整工艺操作步骤、优化开停工方案等措施。结果表明:在开工过程中,采取将先2.0 MPa氮气气密调整为先0.4 MPa氮气气密,利用火炬与燃料系统将置换废气排入60 m高空,在氢气质量调整阶段提前回收解吸气等操作,使装置开工时火炬排放时间缩短了6 h,火炬排放总量下降39 000 m~3,同时节约了20 000 m~3的氮气用量;在停工过程中,采取将造气和变压吸附系统调整为串联置换,切断装置进料前通过系统降压将氢气回收至1.3 MPa管网,调整解吸气火嘴切换降低解吸气排放量等操作,使装置停工时火炬排放时间缩短了6 h,火炬气排放总量下降30 000 m~3,同时节约了4 000 m~3的氮气用量。

### 论文目录

- 1 工业装置

- 1.1 工艺流程

- 1.2 物料平衡

- 1.3 系统置换介质

- 2 开停工运行过程优化

- 2.1 开工过程

- 2.1.1 优化方案

- 2.1.2 优化后的开工过程

- 2.1.3 优化效果

- 2.2 停工过程

- 2.2.1 优化方案

- 2.2.2 优化后的停工过程

- 2.2.3 优化效果

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵洋,施毅

关键词: 制氢装置,变压吸附,火炬气,解吸气,开工过程,停工过程,运行优化

来源: 石化技术与应用 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 中国石油兰州石化公司炼油厂,中国石油兰州石化公司化肥厂

分类号: TQ116.2

页码: 130-133

总页数: 4

文件大小: 458K

下载量: 49

### 相关论文文献

- [1].煤制氢装置变换气冷却器管束泄漏原因分析[J]. 大氮肥 2019(06)

- [2].含风电制氢装置的综合能源系统优化运行[J]. 中国电力 2020(01)

- [3].制氢装置长期低负荷生产操作要点及运行优化[J]. 化工管理 2020(09)

- [4].制氢“先锋官”[J]. 国企管理 2020(06)

- [5].大型制氢装置预转化反应器的投用及效果分析[J]. 化工技术与开发 2020(06)

- [6].煤焦制氢装置设计开发及优化[J]. 大氮肥 2020(03)

- [7].程控阀在制氢装置中应用的典型故障分析[J]. 通用机械 2020(07)

- [8].天然气制氢装置掺炼炼油厂甲烷氢的工业实践[J]. 石油炼制与化工 2020(08)

- [9].水电解制氢装置运行过程中存在问题及改进措施[J]. 中国氯碱 2020(09)

- [10].制氢装置工艺异常分析及优化改进[J]. 冶金动力 2020(10)

- [11].浅谈制氢装置腐蚀破坏流程[J]. 聚酯工业 2018(06)

- [12].对两起制氢装置因故障失效的处理措施和原因分析[J]. 特种设备安全技术 2019(05)

- [13].新形势下石油制氢装置的工程应用[J]. 化工管理 2018(04)

- [14].制氢装置转化催化剂旧剂回用实例[J]. 化工管理 2016(36)

- [15].制氢装置在不同负荷下的运行状况分析[J]. 石化技术与应用 2017(01)

- [16].制氢装置用深度脱硫剂的开发[J]. 工业催化 2016(12)

- [17].高压变压吸附制氢装置程控阀内漏的分析和判断[J]. 化肥工业 2017(01)

- [18].制氢装置腐蚀分析及应对措施[J]. 石化技术 2017(04)

- [19].国内首套140000m~3/h制氢装置开工难点分析[J]. 化工技术与开发 2017(04)

- [20].大型制氢装置的工程应用[J]. 广州化工 2017(17)

- [21].小型离网潮汐能制氢装置[J]. 科技与创新 2016(19)

- [22].保障煤制氢装置建设物资供应的实践与反思[J]. 石油石化物资采购 2015(02)

- [23].不同制氢装置工艺冷凝液回收利用的对比分析[J]. 化工技术与开发 2015(08)

- [24].论工艺冷凝液在制氢装置中的回收利用[J]. 广东化工 2013(22)

- [25].浅谈神华煤制氢装置中轴系仪表的应用及故障分析[J]. 仪器仪表用户 2020(01)

- [26].干气制氢装置水碳比优化调整[J]. 精细与专用化学品 2020(06)

- [27].炼化制氢装置临氢管线泄漏失效研究[J]. 特种设备安全技术 2019(03)

- [28].制氢装置混合气作为原料的操作优化[J]. 当代化工研究 2019(12)

- [29].一种电网多主体场景下的制氢装置新运营模式及其调度策略[J]. 中国电机工程学报 2018(11)

- [30].行业[J]. 通用机械 2018(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c77d1121dac5284941313293.html