# 锚杆支护刚度影响因素的研究

### 论文摘要

为了探究锚杆支护刚度的影响因素,通过理论分析、某矿现场实测研究了锚固长度、锚杆预紧力、锚杆布置、锚杆两径的合理匹配等因素对锚杆支护刚度的影响。研究结果表明,通过加长锚固长度这种方法可以改善巷道支护环境,起到一定的效果,但是锚固长度增长到一定值时,巷道帮部围岩的改善程度将趋于稳定状态;预紧力达到40 kN时,再继续增大预紧力,巷道支护效果并没有较好地提升,因此锚杆的预紧力选择为30～50kN,可以达到较好的支护效果;锚杆布置密度选取0.9根/m2时最为适宜,此时支护效果最佳。

### 论文目录

- 引言

- 1 锚杆支护技术的应用及效果

- 2 锚杆锚索支护与围岩的相互作用原理

- 3 锚杆支护刚度的影响因素

- 3.1 锚固长度

- 3.2 锚杆预紧力

- 3.3 锚杆布置

- 3.4 锚杆两径的合理匹配

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘明伟

关键词: 锚固长度,锚杆预紧力,锚杆布置,锚杆两径

来源: 机械管理开发 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 太原华润煤业有限公司原相煤矿

分类号: TD353.6

DOI: 10.16525/j.cnki.cn14-1134/th.2019.10.028

页码: 68-70+72

总页数: 4

文件大小: 278K

下载量: 54

### 相关论文文献

- [1].拉拔承载锚杆合理锚固长度的确定[J]. 实验室研究与探索 2020(08)

- [2].拉力型岩石锚杆临界锚固长度的试验研究[J]. 煤矿开采 2017(03)

- [3].锚固长度对锚杆受力影响分析及其临界值计算[J]. 岩土力学 2018(11)

- [4].树脂锚杆不同锚固长度锚固段受力特征试验研究[J]. 采矿与安全工程学报 2019(04)

- [5].关于建筑工程钢筋锚固长度质量的研究[J]. 居舍 2018(35)

- [6].基于ANSYS的锚岩桩受力特性的计算研究[J]. 水道港口 2018(02)

- [7].锚杆锚固段设计的一个技术焦点—临界锚固长度不宜作为锚固长度上限[J]. 广州建筑 2009(05)

- [8].锚杆变形分析与临界锚固长度计算[J]. 建筑科学与工程学报 2008(03)

- [9].基于O型接头的钢筋锚固长度探讨[J]. 工程与建设 2018(05)

- [10].钢筋锚固与锚固长度[J]. 重庆建筑 2010(01)

- [11].钢筋锚固与锚固长度[J]. 重庆建筑 2010(08)

- [12].玻璃纤维增强聚合物抗浮锚杆的临界锚固长度计算[J]. 科学技术与工程 2019(08)

- [13].锚固类结构杆体临界锚固长度问题综合研究——国内相关研究进展[J]. 预应力技术 2009(01)

- [14].锚固类结构杆体临界锚固长度问题综合研究——国内相关研究进展(续)[J]. 预应力技术 2009(02)

- [15].芳纶纤维加固钢筋混凝土梁锚固长度的简化计算方法[J]. 玻璃钢/复合材料 2009(04)

- [16].锚固类结构杆体临界锚固长度问题综合研究[J]. 岩石力学与工程学报 2009(S2)

- [17].基于双剪统一强度理论的岩质边坡最优锚固长度[J]. 人民长江 2019(06)

- [18].受拉钢筋锚固长度计算[J]. 建筑工人 2013(07)

- [19].抗滑桩设计锚固长度影响因素分析[J]. 路基工程 2010(02)

- [20].钢筋锚固与锚固长度[J]. 建筑工人 2009(11)

- [21].钢筋锚固与锚固长度[J]. 重庆建筑 2009(12)

- [22].锚固类结构杆体临界锚固长度问题综合研究——国(境)外相关研究进展[J]. 预应力技术 2008(06)

- [23].中美混凝土结构钢筋基本锚固比较分析[J]. 有色金属设计 2019(02)

- [24].中美规范混凝土保护层厚度和钢筋锚固长度介绍[J]. 山西建筑 2012(17)

- [25].梁板钢筋伸入支座锚固长度的分析[J]. 门窗 2018(02)

- [26].锚固类结构杆体临界锚固长度与判别方法试验研究[J]. 岩土工程学报 2008(S1)

- [27].灌浆套筒连接中高强钢筋锚固长度研究[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2019(08)

- [28].复材筋新型连接器的效能研究[J]. 工业建筑 2019(08)

- [29].基于界面滑移脱黏的锚杆合理锚固长度研究[J]. 岩土力学 2017(11)

- [30].锚杆临界锚固长度简化计算方法[J]. 岩土力学 2010(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c7a1f59726f7706e27d92281.html