# 再生混凝土压-剪复合受力性能研究

### 论文摘要

采用再生粗骨料取代率和压应力比两个正交参数,通过45个再生混凝土立方体试块的直接剪切和压剪性能试验,研究了不同主应力比下再生混凝土压剪受力的两种失效机理,分析了这两个参数对剪切强度的影响。通过对剪切强度的组成及占比的分析,提出了再生混凝土压剪强度计算式。结果表明:再生混凝土压-剪受力性能与普通混凝土类似,对于同等强度再生混凝土,压-剪强度随着压应力比的增大而呈抛物线状增大,随着取代率的增加而近似线性降低,该降低幅度在20%以内;再生混凝土剪切强度主要由黏聚剪切强度、骨料咬合强度和界面摩擦强度组成,其中黏聚剪切强度约占压剪强度的10%～30%,骨料咬合强度占比为15%～60%,界面摩擦强度占比为25%～70%;基于剪切强度组成分析提出的计算式,与试验结果吻合较好。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验概况

- 1.1 试件设计

- 1.2 材料性能

- 1.3 加载方案

- 2 试验结果与分析

- 2.1 破坏形态及受力分析

- 2.1.1 破坏形态

- 2.1.2 受力分析

- 2.2 影响剪切强度因素

- 2.2.1 压应力比

- 2.2.2 取代率

- 2.3 剪切承载力组成

- 2.4 再生混凝土剪切破坏强度计算公式

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 邓志恒,李作华,杨海峰,李君

关键词: 再生混凝土,压剪复合受力,失效机理,剪切强度

来源: 建筑结构学报 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 广西大学土木建筑工程学院,广西大学广西防灾减灾与工程安全重点实验室

基金: 国家自然科学基金项目(51478126,51768004)

分类号: TU528

DOI: 10.14006/j.jzjgxb.2019.05.018

页码: 174-180

总页数: 7

文件大小: 2657K

下载量: 469

### 相关论文文献

- [1].废弃纤维再生混凝土细观结构研究[J]. 混凝土 2019(11)

- [2].温度对全再生混凝土三轴受压性能及破坏准则影响[J]. 应用基础与工程科学学报 2019(06)

- [3].一种再生混凝土生产装置[J]. 再生资源与循环经济 2020(01)

- [4].多功能再生混凝土球型路障试验研究[J]. 再生资源与循环经济 2020(01)

- [5].纤维改性再生混凝土材料性能研究进展[J]. 玻璃钢/复合材料 2019(12)

- [6].低强再生混凝土及其应用[J]. 建筑科学与工程学报 2020(02)

- [7].基于砂率的富含砖粒再生混凝土基本性能试验研究[J]. 河北工程大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [8].粉煤灰再生混凝土强度的超声检测研究[J]. 混凝土 2020(04)

- [9].地质聚合物再生混凝土的制备与力学性能研究[J]. 四川水泥 2020(06)

- [10].钢筋再生混凝土T形柱轴心受压性能非线性数值分析[J]. 工程建设 2020(06)

- [11].超声回弹综合法检测再生混凝土强度[J]. 河北农业大学学报 2020(04)

- [12].均布荷载下废弃纤维再生混凝土板受力性能[J]. 科学技术与工程 2019(01)

- [13].再生混凝土的研究现状和应用前景分析[J]. 四川建材 2019(01)

- [14].再生混凝土的低温抗震性变化对比分析[J]. 地震工程学报 2019(02)

- [15].再生混凝土的研究现状[J]. 江西建材 2019(03)

- [16].节能环境下再生混凝土的应用探讨[J]. 节能 2019(04)

- [17].再生混凝土耐久性研究综述[J]. 江苏建材 2019(03)

- [18].再生混凝土的研究现状及发展前景[J]. 河南建材 2019(03)

- [19].不同纤维及含量对再生混凝土力学性能影响研究[J]. 四川建筑科学研究 2019(03)

- [20].再生混凝土利用技术及应用现状[J]. 科技经济导刊 2019(21)

- [21].废砖再生混凝土应用现状研究和前景展望[J]. 居业 2019(10)

- [22].陶瓷骨料再生混凝土高温损伤研究[J]. 硅酸盐通报 2019(09)

- [23].再生混凝土弹性模量试验研究[J]. 门窗 2017(11)

- [24].再生混凝土的发展及研究现状[J]. 南方农机 2017(23)

- [25].再生混凝土研究现状及应用[J]. 四川建材 2017(11)

- [26].再生混凝土研究[J]. 建材与装饰 2018(03)

- [27].废橡胶改性再生混凝土材料性能研究进展[J]. 硅酸盐通报 2017(12)

- [28].废弃纤维再生混凝土简支单向板承载力研究[J]. 混凝土 2018(01)

- [29].基于再生混凝土在建筑工程设计中的应用及其性能应用评价[J]. 门窗 2018(01)

- [30].再生混凝土国内外研究现状综述[J]. 山西建筑 2018(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c7dc41ddfb0de35c50d03d15.html