# 激光-等离子电弧复合焊接工艺研究

### 论文摘要

激光与等离子电弧作为两种高能束热源进行复合焊接,相比于单独激光焊能够达到更大的熔深和更高的焊速,分别采用2 mm和4 mm厚度的304不锈钢板为母材进行平板焊和对接焊,观察焊缝成型与不同激光功率下的等离子体形态,研究在2 mm的平板高速焊中,在保证单面焊双面成型的前提下,不同激光功率的最佳电流匹配范围,及4 mm厚度不锈钢在对接焊中对于间隙与错边的适应性。试验表明,在保证单面焊双面成型与最低1 000 mm/min焊速的前提下,激光功率越大所匹配的电流范围越宽,越能达到更高的焊速。激光-等离子电弧复合焊在平板对接焊中,对于间隙与错边具有良好的适应性,最大适应间隙为0.5 mm,最大适应错边为1.5 mm。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验材料与方法

- 2 不同功率激光匹配电流范围的薄板高速试验

- 3 不同激光功率下的等离子体形态

- 4 间隙与错边的适应性研究

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 冯聪,朱加雷,焦向东,杜士瑄,梁栩,马伏波

关键词: 复合焊,不锈钢板,单面焊双面成型,间隙,错边

来源: 应用激光 2019年02期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 北京化工大学机电工程学院,北京石油化工学院机械工程学院,南京大学生命分析化学国家重点实验室

分类号: TG457.11

DOI: 10.14128/j.cnki.al.20193902.230

页码: 230-234

总页数: 5

文件大小: 1600K

下载量: 184

### 相关论文文献

- [1].自由电弧法与等离子电弧法制备超细粉末对比研究[J]. 稀有金属材料与工程 2010(06)

- [2].等离子电弧加热弯曲精确成形试验[J]. 中国机械工程 2014(12)

- [3].等离子电弧加热成形过程中薄板宽度的影响规律[J]. 航空精密制造技术 2008(04)

- [4].不同工艺参数对等离子电弧压力的影响[J]. 热加工工艺 2016(15)

- [5].微束等离子电弧形态试验研究[J]. 热加工工艺 2009(13)

- [6].微束等离子电弧焊接应用研究[J]. 科技致富向导 2010(21)

- [7].福特等离子电弧热喷涂工艺解决报废发动机再利用难题[J]. 农业装备与车辆工程 2015(12)

- [8].变极性等离子电弧稳定性及其控制[J]. 焊接学报 2008(04)

- [9].维弧对变极性等离子电弧特性的影响[J]. 机械工程学报 2008(06)

- [10].一种用于大功率电弧加热器的等离子电弧模型[J]. 电工技术学报 2011(01)

- [11].常压下使用等离子方式分解PFC气体的研究[J]. 中国测试 2015(03)

- [12].外加直流磁场下微束等离子电弧行为与焊缝成形研究[J]. 材料科学与工艺 2019(06)

- [13].变极性等离子弧焊电弧物理特性的数值模拟[J]. 金属学报 2017(05)

- [14].微束等离子体弧焊电弧物理特性多场耦合分析[J]. 核聚变与等离子体物理 2020(03)

- [15].铝灰中铝回收工艺研究[J]. 河南科技 2017(15)

- [16].等离子切割电源前馈补偿双闭环复合控制策略[J]. 电力电子技术 2013(05)

- [17].开发适应新干线高速化的制动盘[J]. 国外机车车辆工艺 2016(04)

- [18].等离子电弧增材成形件的表面平整度研究[J]. 热加工工艺 2019(11)

- [19].铝合金VPPA-MIG复合焊接电弧形态及伏安特性[J]. 焊接学报 2016(09)

- [20].科技成果/产业成就[J]. 新疆农垦科技 2014(07)

- [21].信息[J]. 钢铁 2009(02)

- [22].等离子电弧熔覆Y_2O_3/钴基合金的组织结构及耐磨性能[J]. 稀有金属材料与工程 2008(02)

- [23].等离子枪体喷嘴结构和尺寸对电弧能量的影响[J]. 沈阳工业大学学报 2010(02)

- [24].超声对等离子电弧的影响及焊接试验研究[J]. 声学技术 2015(01)

- [25].液料射流下等离子电弧温度场的仿真分析[J]. 新技术新工艺 2013(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c86797d6195775055b8272a3.html