# 铅阻尼器论文_邓智,邓雪松,周云,曾一凡

导读:本文包含了铅阻尼器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:阻尼器,性能,钢管,塑性,悬索桥,有限元,厂主。

### 铅阻尼器论文文献综述

邓智,邓雪松,周云,曾一凡[1]（2019）在《双曲型钢管铅阻尼器设计参数分析研究》一文中研究指出提出一种双曲型钢管铅阻尼器,设计了39组阻尼器模型,采用ABAQUS有限元软件对其进行模拟分析,研究不同削弱比、高径比、钢管内径、过渡段高度、连接段高度和端板嵌入深度等对双曲型钢管铅阻尼器力学性能的影响。研究结果表明:双曲型钢管铅阻尼器的滞回曲线饱满且对称,等效阻尼比稳定在0.4～0.5,具有稳定的耗能性能和良好的延性;随着削弱比的增大,初始刚度、屈服后刚度、屈服荷载、屈服位移和最大荷载均不断减小;随着高径比的增大,初始刚度、屈服荷载和最大荷载均逐渐减小,屈服位移逐渐增大;随着钢管内径的增大,初始刚度、屈服后刚度、屈服荷载和最大荷载增大,屈服位移减小;随着嵌入深度的增加,端板应力变小;随着过渡段、连接段高度的增加,双曲型钢管铅阻尼器耗能段中部和端部应力逐渐增大,耗能段中部塑性变形均逐渐增大。建议削弱比取0.30～0.50,高径比取1.7～2.2;钢管内径优先取较大值且不宜小于130 mm;过渡段高度取20～40 mm;连接段高度取10～20 mm,嵌入深度12～15 mm。(本文来源于《建筑结构学报》期刊2019年04期）

左朝侠,刘中伟[2]（2019）在《剪切型铅阻尼器在某高层结构中的减震控制研究》一文中研究指出为了研究剪切型铅阻尼器在复杂高层框架剪力墙结构中的耗能减震效果,本文以高烈度地区某设置剪切型铅阻尼器的框架-剪力墙结构为工程背景,首先通过SAP2000分析了结构的动力特性,在此基础上对结构进行了消能减震设计,最后采用非线性分析软件ABAQUS对结构进行了罕遇地震作用下的有限元分析,对比了不同地震波作用下的结构弹塑性分析结果。分析结果表明:设置剪切型铅阻尼器的高层建筑结构的抗震性能有了很大的提高,在罕遇地震作用下能够满足"大震不倒"的性能要求,研究为剪切型铅阻尼器在高层框架-剪力墙结构中的应用提供了成功的工程案例,其设计思路可以为高层结构的减震提供有益的借鉴和参考。(本文来源于《工程抗震与加固改造》期刊2019年01期）

于泽,彭凌云,崔权,康迎杰,高杰[3]（2019）在《齿轮传动铅阻尼器的试验研究与有限元分析》一文中研究指出为克服传统铅阻尼器易漏铅问题,提出一类新型齿轮传动铅阻尼器,介绍了其构造形式及耗能机理,设计制作了3个齿轮传动铅阻尼器,采用试验和有限元分析方法,研究齿轮传动铅阻尼器的工作性能及耗能能力。结果表明:齿轮传动铅阻尼器的滞回曲线饱满,耗能能力良好,工作性能稳定;以把铅保存在齿轮内部的特殊的密封形式保存铅体有效解决了漏铅问题;与传统铅阻尼器相比,显着提高了阻尼器的极限位移;该类阻尼器便于标准化加工与制作,既可实现大吨位、小位移,又可实现大位移、小吨位,用于各种桥梁、建筑的减震和隔震领域。(本文来源于《建筑科学》期刊2019年01期）

刘明明,李宏男,付兴[4]（2018）在《一种新型自复位SMA-剪切型铅阻尼器的试验及其数值分析》一文中研究指出利用形状记忆合金(shape memory alloys,SMA)的超弹性以及金属铅的屈服耗能特性,开发出一种新型复合耗能自复位阻尼器,由形状记忆合金丝、剪切型铅块以及复位弹簧组成,其特点是结构简单、制作方便,同时具有高耗能及自复位功能。制作了阻尼器模型,并进行了力学试验,研究了在循环荷载作用下不同加载速率、不同位移幅值对其力学性能的影响。建立阻尼器的力学模型对其进行了数值模拟,结果表明:新型阻尼器在循环荷载作用下滞回性能稳定,利用形状记忆合金与铅同时工作耗能,阻尼器具有良好的耗能能力;复位弹簧的设置能使阻尼器具有良好的自复位能力;数值模拟结果与试验结果吻合较好,验证了力学模型的正确性。(本文来源于《工程力学》期刊2018年06期）

邓智[5]（2018）在《新型钢管铅阻尼器抗震性能研究》一文中研究指出消能减震技术在工程抗震领域已经得到广泛的应用和发展。本文针对新型钢管铅阻尼器,采用有限元分析、理论推导相结合的方法对其力学性能及应用展开研究。主要研究了钢管铅阻尼器的构造参数、力学性能、设计方法和工程应用。主要工作内容与结论如下:1)建立39组不同设计参数的钢管铅阻尼器有限元模型,研究了新型钢管铅阻尼器的耗能机理以及不同设计参数高径比、钢管内径、削弱比、过渡段高度、连接段高度、端板嵌入深度对其力学性能的影响规律,揭示了不同构造参数对新型钢管铅阻尼器耗能位置的影响规律,得出了不同参数影响给了设计参数的合理比值范围,为钢管铅阻尼器的应用提供参考。2)考虑实际工程中钢管铅阻尼器可能受到其它外部作用,对24组不同受力状态下的新型钢管铅阻尼器进行精细化数值仿真分析,研究不同受力状态新型钢管铅阻尼器力学性能的影响规律。研究结果表明:钢管铅阻尼器工作时,同时受到轴压、轴拉、面外弯曲、扭转及其它们之间组合等复杂受力形式,其滞回曲线性能变化均在5%~10%以内,表现出稳定的工作性能。3)对新型钢管铅阻尼器的力学参数计算方法进行研究,给出了钢管铅阻尼器初始刚度、初始屈服力、强化稳定屈服、屈服位移、极限承载力、极限位移等力学参数的计算公式。不同设计参数的新型钢管铅阻尼器具有叁种耗能类型:剪切型、弯剪型和弯曲型。采用新型钢管铅阻尼器初始屈服理论结合有限元分析,对184组不同设计参数的新型钢管阻尼器的初始屈服位置进行研究,为保证钢管铅阻尼器发生剪切型或弯剪型耗能,给出了不同削弱比下钢管铅阻尼器对应的钢管直径和耗能段高度的极限值。4)对装有钢管铅阻尼器结构的设计方法进行研究,给出了附加钢管铅阻尼器结构的分析方法。根据地震作用下,结构的性能目标不同。给出了多遇地震作用下钢管铅阻尼器结构方案设计以及设防、罕遇地震作用下钢管铅阻尼器结构的验算方法。最后形成装有钢管铅阻尼器结构的设计流程,并以某实际工程作为案例,展示了装有钢管铅阻尼器结构设计全过程。(本文来源于《广州大学》期刊2018-06-01）

周云,卢德辉,张敏,张超,邓雪松[6]（2018）在《钢管铅阻尼器疲劳性能试验研究》一文中研究指出设计4个钢管铅阻尼器,对其中3个钢管铅阻尼器进行疲劳循环往复加载试验,对1个钢管铅阻尼器进行常规低周往复加载试验,研究钢管铅阻尼器的疲劳性能及抗过载能力,验证钢管铅阻尼器滞回耗能性能,揭示疲劳循环往复加载试验与常规低周往复加载试验中钢管铅阻尼器性能的异同。研究结果表明:钢管铅阻尼器在设计位移循环加载下,各项疲劳性能指标均能够满足JGJ 297—2013《建筑消能减震技术规程》中对金属阻尼器疲劳性能规定的要求;在2倍设计位移和1.5倍设计位移循环加载下,能够承受一定循环次数的加载,疲劳性能良好;经历偶然过载后仍能承受一定循环次数的加载,抗过载能力强;钢管铅阻尼器疲劳性能试验的破坏形式与常规性能试验的破坏形式一致,随着高径比的增加,钢管铅阻尼器破坏形式由剪切型变为弯剪型;钢管铅阻尼器在不同加载位移下,滞回曲线对称且饱满,近似于平行四边形,滞回耗能性能优良。(本文来源于《建筑结构学报》期刊2018年07期）

周大兴,闫维明,钱增志[7]（2017）在《大行程板式铅阻尼器在独塔自锚式悬索桥中的应用研究》一文中研究指出结合自锚式悬索桥减震控制的研究现状,对大行程板式铅阻尼器在罕遇地震作用下的减震效果进行了分析研究。通过对比铅阻尼器和黏滞阻尼器的分析结果发现,在两种减震方案下结构的地震响应最大值(塔顶纵向位移、梁端纵向位移和塔底纵向弯矩)相差不大。可以说,只要阻尼器的选型(相关力学参数)恰当,大行程板式铅阻尼器的减震效果明显,且与黏滞阻尼器的相当。由于使用寿命长、构造简单、成本低,而且满足结构减震控制对大行程的需求,大行程板式铅阻尼器在独塔自锚式悬索桥减震控制中具有良好的应用前景。(本文来源于《地震工程与工程振动》期刊2017年05期）

杜顺禹[8]（2016）在《隔板式铅阻尼器的试验仿真研究》一文中研究指出耗能减震技术由于减震机理明确、减震效果显着、构造简单、具有较宽的适用范围而越来越受到重视,相关研究和工程应用不断增多[1,2]。其中,铅阻尼器主要利用金属铅塑性耗能,是一种构造简单、耗能性能优良而又经济的耗能减震元件。本文提出一种隔板式铅阻尼器,能够很好地解决了铅联接问题。根据其构造和耗能原理,设计了四种不同约束形式的耗能元件,并通过EHF-EM电液伺服疲劳试验机进行了低周循环试验,分析了这四种约束形式对隔板式铅阻尼器的力学性能与耗能性能的影响,揭示了其耗能机制。研究结果表明:隔板式铅阻尼器主要具有屈服位移小、造价低廉、构造简单、工作性能稳定、耗能性能优良的特点,在建筑结构和大型机械减振控制方面具有广泛的应用前景;通过对比分析表明:B型阻尼器力学性能尤为优越,耗能性能好且随位移增大刚度增强,同时对结构振动还具有限位功能。其次,基于隔板式铅阻尼器的构造特点及耗能原理,应用ANSYS软件对普通型隔板式铅阻尼器—A型阻尼器建立有限元模型,进行数值仿真,分析了阻尼器的滞回性能和耗能能力,并对比试验结果得出结论:该有限元模型较真实地模拟了实际工况,具有良好的适用性。再者,在A型阻尼器有限元仿真的基础上,以铅体长、高、宽(厚)作为自变量,对阻尼器的主要性能参数:多线性屈服荷载、双线性屈服荷载、屈前刚度和屈后刚度进行线性回归分析,又对双线性恢复力模型进行了说明,并对比验证了它具有良好的可适用性。最后,对A型阻尼器优化设置的高层结构做减震效果分析。结构模型采用Benchmark模型的第3阶段20层非线性钢框架抗震结构,地震波选取2条天然波:San Fernando波、El Centro波和一条人工波AW918,分别设计了无控、双线性有控、多线性有控叁组仿真,在多遇、罕遇地震作用下对结构最大层间位移角、顶层位移和阻尼器性能进行了对比分析。结果表明:安装A型阻尼器的结构比原结构层间位移角和顶层位移均有明显减小,减震效果比较好。(本文来源于《燕山大学》期刊2016-05-01）

尹新生,王沙[9]（2015）在《铅阻尼器性能的研究》一文中研究指出随着耗能减震技术的发展和成熟,各种形式的耗能减震设备得到了不断地更新和研发,铅金属阻尼器发挥了其在该领域的重要作用。本文采用结构被动控制技术,以有限元分析为基础,改造出一种性能良好的铅阻尼器。用有限元分析软件ABAQUS对其进行分析和研究,以期得到性能更加优越的铅阻尼器。(本文来源于《四川建材》期刊2015年06期）

李荣,张博,薛涛[10]（2015）在《设置铅阻尼器的某大型火力发电厂耗能减震分析》一文中研究指出铅阻尼器是一种滞回性能稳定、构造简单、受环境影响较小的耗能减震装置。为了研究铅阻尼器在某大型火力发电厂结构中的耗能减震效果,本文采用非线性分析软件ABAQUS对设置铅阻尼器的某大型火力发电厂结构进行了罕遇地震作用下的有限元分析,对比了不同地震波作用下的弹塑性分析结果。分析结果表明:设置铅阻尼器以后,结构的抗震性能显着提高,在罕遇地震作用下能够满足"大震不倒"的性能要求,研究为铅阻尼器在大型火力发电厂主厂房结构中的应用提供了成功的工程案例,其设计思路可以为大型火力发电厂主厂房结构的减震提供有益的借鉴和参考。(本文来源于《工程抗震与加固改造》期刊2015年04期）

### 铅阻尼器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了研究剪切型铅阻尼器在复杂高层框架剪力墙结构中的耗能减震效果,本文以高烈度地区某设置剪切型铅阻尼器的框架-剪力墙结构为工程背景,首先通过SAP2000分析了结构的动力特性,在此基础上对结构进行了消能减震设计,最后采用非线性分析软件ABAQUS对结构进行了罕遇地震作用下的有限元分析,对比了不同地震波作用下的结构弹塑性分析结果。分析结果表明:设置剪切型铅阻尼器的高层建筑结构的抗震性能有了很大的提高,在罕遇地震作用下能够满足"大震不倒"的性能要求,研究为剪切型铅阻尼器在高层框架-剪力墙结构中的应用提供了成功的工程案例,其设计思路可以为高层结构的减震提供有益的借鉴和参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 铅阻尼器论文参考文献

[1].邓智,邓雪松,周云,曾一凡.双曲型钢管铅阻尼器设计参数分析研究[J].建筑结构学报.2019

[2].左朝侠,刘中伟.剪切型铅阻尼器在某高层结构中的减震控制研究[J].工程抗震与加固改造.2019

[3].于泽,彭凌云,崔权,康迎杰,高杰.齿轮传动铅阻尼器的试验研究与有限元分析[J].建筑科学.2019

[4].刘明明,李宏男,付兴.一种新型自复位SMA-剪切型铅阻尼器的试验及其数值分析[J].工程力学.2018

[5].邓智.新型钢管铅阻尼器抗震性能研究[D].广州大学.2018

[6].周云,卢德辉,张敏,张超,邓雪松.钢管铅阻尼器疲劳性能试验研究[J].建筑结构学报.2018

[7].周大兴,闫维明,钱增志.大行程板式铅阻尼器在独塔自锚式悬索桥中的应用研究[J].地震工程与工程振动.2017

[8].杜顺禹.隔板式铅阻尼器的试验仿真研究[D].燕山大学.2016

[9].尹新生,王沙.铅阻尼器性能的研究[J].四川建材.2015

[10].李荣,张博,薛涛.设置铅阻尼器的某大型火力发电厂耗能减震分析[J].工程抗震与加固改造.2015

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c896a366110b79ad319371d6.html