# 多壁碳纳米管在水泥基材料中的分散性及其影响

### 论文摘要

研究了多壁碳纳米管（MWCNTs）的分散性及其对水泥基材料的电学和力学性能的影响。结果表明:当超声处理时间为30 min,MWCNTs溶液的质量浓度为1%,分散剂PVP-K30添加量为7%时,MWCNTs的分散效果最佳。当MWCNTs在水泥基材料中分散效果好时,水泥基材的电阻率随掺量的增加而降低,水泥基材料的抗压强度和抗折强度随掺量的增加而增大,当MWCNTs掺量为0.025%时,其抗压强度和抗折强度比没添加MWCNTs时分别增大了13.05%和9.4%。当MWCNTs在水泥基材料中分散效果不好时,水泥基材的电阻率随掺量的增加呈离散变化,其抗压强度和抗折强度随掺量的增加而减小,当MWCNTs掺量为0.025%时,其抗压强度和抗折强度比没添加MWCNTs时分别减小了13.35%和13.97%。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 黎恒杆,苏晴微,林姝彦,林丹萍,潘正阳,杨竞龙

关键词: 多壁碳纳米管,水泥基,分散效果,力学性能,电学性能

来源: 新乡学院学报 2019年06期

年度: 2019

分类: 社会科学Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 武夷学院土木工程与建筑学院,丘陵山地智慧城镇建设技术福建省高校重点实验室,闽北山地地质灾害防治福建省高校工程研究中心

基金: 福建省自然科学基金项目（2019J01060795）,福建省大学生创新实验项目（20191039760）,丘陵山地智慧城镇建设技术福建省高校重点实验室开放基金项目（k201803）

分类号: TU528

页码: 24-29

总页数: 6

文件大小: 2813K

下载量: 135

### 相关论文文献

- [1].水泥基材料热-湿-碳化耦合模型数值分析及试验研究[J]. 建筑材料学报 2020(01)

- [2].粒化高炉矿渣高强水泥基材料盐冻与自愈性能试验研究[J]. 混凝土与水泥制品 2020(04)

- [3].丁苯水泥改性剂改性水泥基材料的机理研究进展[J]. 硅酸盐通报 2020(05)

- [4].蒸汽养护对水泥基材料性能影响的研究进展[J]. 混凝土 2020(04)

- [5].粉煤灰复合水泥基材料的孔结构反演模型分析[J]. 深圳大学学报(理工版) 2020(04)

- [6].基于水化动力学模型的水泥基材料温度效应[J]. 武汉工程大学学报 2020(04)

- [7].现代测试方法在水泥基材料测试中的应用[J]. 江苏建材 2020(04)

- [8].高韧性水泥基材料基本性能研究[J]. 湖北工业大学学报 2020(04)

- [9].碱对水泥基材料水化及水化产物的影响研究综述[J]. 长江科学院院报 2019(01)

- [10].压汞后水泥基材料的孔隙结构变化[J]. 硅酸盐学报 2019(11)

- [11].3D打印水泥基材料工作性分析与表征[J]. 低温建筑技术 2018(06)

- [12].3D打印建筑用水泥基材料的研究进展[J]. 华北理工大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [13].石灰石粉在超高性能水泥基材料中的作用机理[J]. 硅酸盐通报 2016(12)

- [14].新拌水泥基材料的流变特性、模型和测试研究进展[J]. 硅酸盐学报 2017(05)

- [15].聚合物水泥基材料在建筑涂料中的应用研究[J]. 四川水泥 2017(07)

- [16].高强水泥基材料的配制及性能[J]. 长沙理工大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [17].三相复合水泥基太阳能储能材料制备的试验研究[J]. 新型建筑材料 2017(09)

- [18].白云石粉在水泥基材料中的水化活性研究[J]. 混凝土 2016(08)

- [19].水泥基材料校园文创产品设计初探[J]. 艺术品鉴 2019(17)

- [20].水泥基材料3D打印技术与应用——评《水泥基材料3D打印关键技术》[J]. 混凝土与水泥制品 2020(11)

- [21].土木工程专业研究生课程“水泥基材料性能与研究方法”的教学探讨[J]. 中国建设教育 2010(Z6)

- [22].3D打印水泥基材料层间结合性能研究[J]. 新型建筑材料 2019(12)

- [23].非接触电阻率法在水泥基材料上的应用进展[J]. 硅酸盐学报 2020(04)

- [24].电化学法对水泥基材料重金属溶出行为研究[J]. 低温建筑技术 2020(01)

- [25].硅粉对沙漠风积沙水泥基材料性能的影响[J]. 非金属矿 2020(03)

- [26].水泥基材料封存二氧化碳评价方法研究进展[J]. 成都大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [27].再生微粉在水泥基材料中的应用与研究进展[J]. 硅酸盐通报 2019(08)

- [28].静养时间对水泥基材料氯离子固化性能的影响[J]. 混凝土 2018(02)

- [29].粉煤灰和硅灰对高强度纤维水泥基材料力学性能影响研究[J]. 铁道标准设计 2017(01)

- [30].基于图像处理的纤维分布与取向分布对水泥基材料弯曲性能的影响[J]. 材料导报 2017(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c8b730797692bcd5942f63c7.html