# 高层建筑主体结构施工技术探讨董耀升

身份证号码：44098219851015XXXX

摘要：主体建筑施工作业是高层建筑的重要支撑部分，对高层建筑质量有着直接影响。尤其是近年来随着社会经济的不断创新与发展，很大程度上来讲对建筑行业而言既是一种机遇也是一种挑战。高层建筑在发展过程中有其独特的施工作业特点，对整个施工安全都有着明确的要求。基于此，以下对高层建筑主体结构施工技术进行了探讨，以供参考。

关键词：高层建筑；主体结构工程；施工技术

引言

高层建筑自身是比较垂直的一项施工作业，隐蔽性工程作业比较多，且在施工作业中难度比较大，任何一个环节都将是影响高层建筑质量的重要因素。且高层建筑在进行施工作业中可能出现的人为因素的影响是比较大的，对其施工作业人员的生命将构成威胁。

1高层建筑的特点

现今的高层住宅，借助楼梯上下楼，高层建筑相对单层建筑的优点主要为：第一：节省占地面积，这在很大程度上解决了相对于单层建筑来说人口数量和建筑数量不对应的关系。第二：公摊面积少，这是相对于高层建筑的概念，高层建筑由于高度的问题，需要自动电梯上下楼，想对高层建筑来说少去了自动电梯的占地面积，同时也相当于减免了一部分物业费，具有性价比较高的特点。第三：可实现量产。高层建筑的施工已经相对较为成熟，完全可以实现大批量且标准化的生产。

2高层建筑工程项目主体架构方面的具体类型

2.1筒体架构

筒体架构类型在实际应用的过程中主要是运用模板现浇的方法达到建设目的，在应用过程中需要根据建筑物的实际架构设置混凝土桩来达到承重的目的。通常情况下在酒店类型高层建筑或者商场类型的高层建筑之中大部分都是运用后筒体架构进行设计，运用该类型架构能够使高层建筑内部形成相对来说更加宽阔的空间，而且还方面将内部的整体空间以多样化的方式进行分割。高层建筑之中的筒体架构分为内与外两个部分，通过楼板将其进行相互连接，正因如此之中会存在空隙，而通常楼板的跨度方面需要达到十米。

2.2现浇剪力墙结构

高层建筑当前具备的施工方法中，还有一种方法也十分常见，那就是现浇剪力墙结构。具体有两种施工的措施，分别是滑动模块施工和大漠版施工，这两种施工方法在施工过程中简单易操作，并且都取得了一定的效果。在高层建筑规模较大而且质量要求高的条件下，比较适合采用大漠版施工的方式。其主要是为了能够保证整体结构的稳定性，而且施工较为方便，施工方式较为简单，在现有的施工中也具有较为普遍的应用，施工效率比较高，很多施工团队都比较倾向于该施工方法。

2.3现浇框架结构

框架结构是依照建筑设计确定建筑物的所有承重框架，然后仍是以模板的形式来进行混凝土现浇。这种框架式结构是最为简单的高层建筑结构，一般用于小高层建筑结构中，可以缩短工期，实现施工成本的控制和效率的提高。现浇框架结构的施工也比较简单，但是其在钢筋加工过程中需要耗费大量的人力，而且框架施工需要确保所有框架墙体结构都是以钢筋混凝土和模板来搭建完成的。在施工中一般采用如下三种方法：组合式施工、整装散拆施工、滑模施工。

3高层建筑主体结构工程的施工技术

3.1主体结构测量工作

测量工作是高层建筑主体结构施工的基础和前提，测量的重点是建筑结构的基底部分。主体结构的测量工作能够为后续的施工工序提供有价值的数据参考。根据高层建筑主体结构测量的内容和要求，在测量过程中有三个要点：（1）标高线的测量。在高层建筑的每一个楼层中都必须有四个孔洞。这四个孔洞的位置需要用定位标线进行精确的测量，并通过水准仪进行多次的校准，以确保标高线位置的准确性。（2）垂直度的测量。垂直度的测量主要关系到高层建筑主体结构的垂直高度和稳定性。在测量的过程中需要根据施工现场的情况，选择合适的边角柱，以便更加方便准确的测量得到建筑结构的垂直度。（3）轴线的测量。轴线的测量主要通过经纬仪测得，检测完成后需要标注好钢板的位置，提高测量的准确性。

3.2模板工程施工

要保证高层建筑主体结构的施工质量，应充分考虑模板工程的质量和安全。从以下几个方面对模板工程的施工进行分析：首先，应选择较普遍、可循环利用的材料，在设计模板和支架结构时，应保证结构合理、安全可靠、便于养护、节约成本。在高层建筑施工中应用较多的主要有平模、小角模、大角模和筒形模，其中应用范围最广的是平模，其效果也最为明显，可有效地提高高层建筑的稳定性。其次，施工人员在进行模板拼接时，应对模板的清洁度、光滑度进行测评，以保证模板的质量。现场拼装模板应严格地按照施工顺序进行，拆除模板也要按照规范的顺序进行，避免由于施工过程不严谨而导致的质量问题。最后，在安装模板时，应把握好模板的位置和尺寸，选择尺寸和大小相差不大的模板，避免因板和板之间的缝隙过大而产生漏浆现象。安装完成后，应在板的接头处设置卡子，或采用钢丝绑扎加固，确保模板拼接的整体性，以有效保证模板工程的质量。

3.3混凝土工程

除了钢筋是主要材料之一以外，混凝土也非常重要。它对高层建筑主要的作业就是保持稳定性，稳定主体结构，对房屋安全有着直接重大的影响。由此可见，需要尽可能提高混凝土施工的质量。在此过程中，第一，我们要清楚地知道如何搅拌出一个合格的混凝土，我们要严格按照科学配方，弄清每一步需要做什么，已及材料的比重，只有这样才能做出合格的混凝土去运用到实际生产过程中；第二，在对混凝土进行运输的过程中，还需要对交通运输进行慎重的选择，如果运输工具不妥当就会影响混凝土的质量；第三，在卸载混凝土时，对输送管道也需注意，最好把管道固定起来，防止泄露。

3.4钢筋工程施工

钢筋工程施工在高层建筑的主体结构工程施工中有着非常重要的地位。为了保证钢筋工程的施工质量，应严格地控制施工顺序，不断完善施工管理。第一，选择合格的原材料。工作人员在对原材料进行采购时，一定要选择信誉良好的正规供应商，并检查原材料的出厂证明及合格证明，以确保所采购的材料质量过关，符合施工的要求。第二，控制原材料规格。钢筋的型号、种类有很多，在进行采购前，施工人员应当仔细研究施工图纸，选择符合设计要求的钢筋型号，并综合考虑绑扎和焊接的位置，按施工计划进行采购，控制好钢筋的数量和长度，以达到材料利用的最大化，避免浪费，促使企业利润最大化。第三，合理运输和保存。运送至施工现场的钢筋应进行再次抽样检查，符合质量要求的材料才能入库，将钢筋按照不同的型号、种类进行分类保存，同时应做好防潮措施，保证干燥的存储环境，避免因潮湿导致的质量问题。

结束语

当下的高层建筑通常情况下都在二十层之上，这就代表高层建筑工程项目在施工管理的过程中一定要确保最终的性能以及质量，也就是必须要保证其实际投入使用后的稳定程度，并且需要有足够的抗风能力以及抗压能力，正因如此在实际对高层建筑工程项目进行施工的过程中，其主体架构部分的施工技术选择是相当重要的，在保证高层建筑工程项目施工技术合格的同时也一定要确保工程最终的性能以及质量达到相应要求。

参考文献：

[1]黄增春.高层建筑主体结构施工技术探析[J].科技创新与应用，2019（19）：157-158.

[2]杜晓波.高层建筑主体结构施工技术[J].绿色环保建材，2019（04）：148+151.

[3]高军.高层建筑主体结构工程质量监督要点[J].四川水泥，2019（04）：189.

[4]汪洋.高层建筑主体结构施工及质量控制[J].科技经济导刊，2018，26（29）：54-55.

[5]廖建强.浅谈高层建筑主体钢结构的施工技术建议[J].居舍，2018（29）：56.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c8b927d3914b14eda3f8bc59.html