# 辐射环境监测的取样代表性及某些相关问题

四川省辐射环境管理监测中心站四川成都610000

摘要：随着核能技术的不断发展，辐射环境的监测工作也得到了很大的发展，辐射环境监测工作的影响因素非得多，其不单单包括技术、法规与经济等许多因素，并且直接和公众利益与社会心理密切相关，所以，越来越受到社会各界的重视。本文主要介绍了辐射环境监测的取样代表性，以及对一些相关问题进行了分析。

关键词：辐射环境监测；取样；问题

二十一世纪以来，随着我国社会经济与科学技术不断的发展进步，环境问题越来越严重，辐射现象也越发严重，近年来，人们日常的工作生活水平越来越高，环境保护工作显得更加重要，人们对辐射环境监测提出了更高的要求，辐射环境监测是环境监测的重要组成部分。我国的辐射环境监测工作起步于上世纪八十年代，经过近三十多年的发展，已基本建成了由国家、省级、部分地市级组成的三级监测机构，建立了具有相当水平和能力的应急监测队伍。在监测电离辐射方面，对γ辐射空气吸收的剂量率、γ辐射累积的剂量、气溶胶、沉降物、水汽、降水、水源地的饮用水、地表水、地下水、海水、土壤等等进行核元素分析。在监测电磁辐射方面，对电磁辐射的环境质量与电视调频的广播发射塔等等，这些伴有电磁辐射的污染源监测。

1辐射环境监测的取样代表性

取样在辐射环境监测中是极其重要的，取样是包括样品预处理的，取样的样品要具有代表性，样品具备的特征要和整个介质要一致，要采取科学合理的取样方法，对样品进行预处理，进而避免核元素损失，辐射监测要想精准可靠，制样是极其重要的，其关系到监测结果是否准确，实践证明，取样对监测结果产生的误差要远远大于分析。

1.1气溶胶的取样

气溶胶取样一般使用过滤器来采集，一般有固定与移动滤纸两种取样方法，目前我国主要用的是固定滤纸的取样方法，固定滤纸取样器皿可以划分为低流量的取样器与大流量的取样器这两种，前者可以连续取样，滤纸可以用七天。滤纸也分为好几种，各种滤纸的收集效率是不同的，气流阻力、湿和干的强度与表面的粗糙度也是不一样的，我们一定要根据实际情况来选择，所采取的样品一定要具备代表性，这个代表性体现在很多方面，例如：空间的位置，在采集气溶胶的样品时最好在人们的活动区域来取样，在人们的呼吸区域来采集，主要指人们鼻嘴区域，这个区域的被吸入到人们肺中，因此，所采集的样品可以真实代表人们活动时的吸入空气。

1.2土壤的取样

在取样之前一定要实地勘察，要了解取样区域的地形地貌、土壤的种类、土壤的利用情况等等，一定要选择那些有代表性的土壤，农耕地土壤取样要考虑农耕地作物的种类与施肥情况，农耕地取样选择的最佳时间为农作物成熟后到下一季农作物种植前。非耕地要选择那些有小植被、表面没有水土流失和没有被周围建筑物影响到的土壤，非农耕取样时间一般选择在秋季。最好采集地表下垂直十厘米左右的土壤，也可根据取样目的采集更深一层的土壤。取样地要极具代表性，其可以代表整个地块的土壤，在取样时要清除干净土壤表面的石块、草根、枯枝等杂物，土壤在分布上存在着不均匀性，因此，一定要多个地方点来采集，并混合均匀，使其具备代表性。

2辐射环境监测一些相关问题的分析

2.1网络技术的应用，提高了辐射环境监测的效率与质量

近年来，随着科学技术的不断进步，先进的网络技术被应用在辐射环境监测工作中，在全国开展辐射环境的监测工作，对重点核辐射设施进行监测，对辐射事故进行预警监测与应急监测，进而了解污染源的现状、监测环境现状、监测环境的变化趋势以及找出潜在辐射危险。辐射环境监测的网络系统是以环境保护部（国家核安全局）为中心，以各省辐射环境监测机构为主体，涵盖部分地市级辐射监测机构的监测网络。监测的方式主要包括：连续测量与定期测量这两种，监测的内容，或者采样的样品主要包括：

（1）环境的γ辐射。连续监测环境空气中γ辐射吸收剂量率。

（2）空气。采集大气环境中的空气样品、气溶胶、降水、沉降物等等。

（3）水。主要包括：地下水、地表水、海水、饮用水等等。

（4）水生的生物。主要包括:鱼类、虾类、牡蛎、螺蛳类、海蜇等等。

（5）陆生的生物。主要是食品，例如：大米、鲜奶、蔬菜、肉类等等，在取样的时候要参照当地膳食结构。

（6）土壤与岸边的沉积物。

在2015年我国辐射环境监测控点主要包括：辐射环境的自动站136个、陆地的辐射点328个、水体国家控制断面201个、土壤的监测点175个、电磁环境监测点44个，几乎覆盖了中国大陆主要地级及以上城市、主要江河湖泊、重要的国际河流（界河）和近海海域等。

2.2建立完善法律法规，保障了辐射环境监测的安全性

随着核资源的广泛利用，核安全也越来越受到人们的关注。大发展带来高风险，高风险需要严监管，严监管需要硬利器，法律就是监管者手中的硬利器。日前，《中华人民共和国核安全法》正式通过。此次新制定的核安全法建立从高从严核安全标准体系，为实现核能的持久安全和健康发展提供了坚实的法制保障。《辐射环境空气质量自动监测系统技术规范》意见稿发布在新的安全形势下，除法律为核辐射防卫事业保驾护航之外，国家积极采取应急措施，加大对监测系统的开发，以不断提高我国核安全和辐射安全的水平。《核安全与放射性污染防治“十三五”规划及2025年远景目标》、《生态环境监测网络建设方案》等规划文件接踵而至。聚焦国际核辐射治理工程，切尔诺贝利核事故、福岛核事故后，美国、法国、德国、英国和日本等核能发达国家投入大量人力和物力，建设较为完善的辐射环境自动监测系统，并向公众提供监测信息。自动监测系统提供实时监测数据，在核事故应急决策时发挥重要作用。反观国内，目前尚没有辐射环境自动监测系统运行维护的统一标准。编制本技术规范是统一规范辐射环境自动监测系统运行维护管理，保障辐射环境自动监测站稳定、有效运行的现实需要，同时也是填补相关环保标准空白的迫切需要。秉持科学性、适用性、实用性的原则，充分借助国内外辐射环境自动监测站建设经验，由浙江省辐射环境监测站负责起草的《辐射环境空气质量自动监测系统运行技术规范》应运而生。标准对辐射自动监测、气象参数测量、样品采集、样品管理、日常维护、系统检修、自动站数据处理与报送、仪器质量保证等内容进行详细规定，适用于各级辐射环境监测机构及其他监测机构所实施的，辐射环境空气质量自动监测站的运行、维护和质量保证工作。科学、符合、适用的标准可以更好的促进行业规范发展。本标准引用了《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001），《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-1993），《电离辐射监测质量保证一般规定》（GB8999-1988），《空气中碘-131的取样与测定》（GB/T14584-1993），《地面气象观测规范第1部分：总则》（QX/T45-2007）等标准的相关内容。辐射监测工作任重道远，不可一蹴而就。制定辐能技术规范以及相关仪器标准助力更方便快捷的监测出核辐射的程度及范围，对防治，发展核污染有着深刻的意义。在具体核辐射监测工作推进中，全国的计量技术机构、科研院所以及相关的行业企业均可出谋划策，为我国核辐射的监测做出贡献。

3结束语

总而言之，辐射环境监测在环境监测中是非常重要的，辐射环境监测中取样工作是重点也是基础，其样品一定要极具代表性才行，这样可以保证监测更加安全可靠，在辐射环境监测中还存在一些问题，先进的网络技术要应用其中，使其朝着智能化不断发展进步，要不断完善相关的法律法规，是其更加安全可靠，进而促进辐射环境监测工作不断发展进步。

参考文献

[1]王胜利.浅析辐射环境监测问题与对策[J].中国环境调查，2016，24（12）：274-275.

[2]赵晴.论空气环境监测[J].辐射防护，2016，23（12）：193-194.

[3]王梦雪.辐射环境监测技术探讨[J].环境监测，2015，18（25）：140-142.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c9223bd79368a8c05358bd38.html