# BMA/AM/AA共聚物的制备

### 论文摘要

以过氧化苯甲酰(BPO)为引发剂,通过游离的自由基本体聚合来合成多元共聚物并用其制备高性能聚甲基丙烯酰亚胺(PMI)泡沫。采用凝胶渗透色谱、傅立叶变换红外光谱(FTIR)、扫描电子显微镜、差示扫描量热、热重分析等方法表征其结构以及测试其力学性能。结果表明,甲基丙烯酸丁酯(BMA)/丙烯酰胺(AM)二元共聚物与BMA/AM/丙烯酸(AA)三元共聚物的分子量与分布结果显示都出现双峰,且三元泡沫预聚物的分子量较大且分布较宽,符合自由基共聚合的特点,说明第三单体的加入使共聚反应更加完全;从FTIR峰值可以看出,共聚物经过热处理后生成六元酰亚胺环,分子链间发生重排反应,产物发生环化交联;泡沫塑料的孔径分布均匀,且在共聚物热处理前后,热导率由0.275 W/(m·K)降低到0.059 W/(m·K),热分解速率最快时的温度为373℃,隔热性能和耐高温性能较好;泡沫的拉伸强度为6.52MPa,压缩强度达到36.02MPa,弯曲强度为2.2MPa,力学性能优异。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 原材料

- 1.2 设备与仪器

- 1.3 BMA/AM/AA共聚物的合成与PMI泡沫制备

- 1.4 表征与性能测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 共聚物合成机理

- 2.2 共聚物的FTIR分析及EDS分析

- 2.3 共聚物合成过程以及热处理后的微观分析

- 2.4 共聚物热性能

- 2.5 共聚物以及泡沫的力学性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵新龙,金鑫,丁成成,俞娟,王晓东,黄培

关键词: 甲基丙烯酸丁酯,丙烯酰胺,丙烯酸,热处理,泡沫,热性能,力学性能

来源: 工程塑料应用 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 南京工业大学材料化学工程国家重点实验室

分类号: TQ328

页码: 35-40

总页数: 6

文件大小: 1813K

下载量: 58

### 相关论文文献

- [1].二元共聚物组成和组成分布的控制[J]. 科教导刊(上旬刊) 2013(07)

- [2].基于Matlab的二元共聚物组成与转化率关系曲线的绘制及应用[J]. 化学教育(中英文) 2018(10)

- [3].酸性可染腈纶共聚物的合成及性能表征[J]. 合成纤维工业 2018(03)

- [4].杂臂星形共聚物研究的近期新进展[J]. 高分子通报 2019(10)

- [5].Matlab在二元共聚物组成曲线绘制中的应用[J]. 高分子通报 2011(03)

- [6].TFE-PPVE共聚物组成均匀性的热分级方法表征[J]. 高校化学工程学报 2020(03)

- [7].氯乙烯/丙烯腈共聚物组成和溶解性及影响因素[J]. 化学反应工程与工艺 2009(05)

- [8].P(NIPAAm-co-AAPBA-co-HPM-co-TMSPM)四元共聚物的温度及葡萄糖响应行为[J]. 材料导报 2018(12)

- [9].以己二酸二乙酯为偶联剂的正丁基锂/四氢糠醇乙醚体系合成苯乙烯-丁二烯共聚物[J]. 合成橡胶工业 2018(02)

- [10].DL-LA/GA/TMC配比对共聚物热性能和力学性能的影响[J]. 生物医学工程研究 2018(03)

- [11].耐紫外光老化CO_2共聚物的合成与性能[J]. 应用化学 2019(11)

- [12].L-丙交酯与ε-己内酯共聚物的制备与表征[J]. 高分子通报 2018(10)

- [13].《高分子化学》课程教学中关于自由基共聚合的几个难点解析[J]. 高分子通报 2016(02)

- [14].共聚物组成及其控制[J]. 高分子材料科学与工程 2013(11)

- [15].DADC树脂的聚合与改性[J]. 化学与黏合 2019(02)

- [16].基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱在聚合物表征中的应用[J]. 质谱学报 2008(01)

- [17].本期推荐[J]. 环境工程学报 2019(07)

- [18].两亲性PNIPAM-b-PVC-b-PNIPAM共聚物的合成与自组装[J]. 高校化学工程学报 2018(02)

- [19].丙烯腈/衣糠酸共聚行为的Monte Carlo模拟[J]. 高分子通报 2017(03)

- [20].丙烯酰胺/丙烯酸/甲基丙烯酸甲酯双水相共聚过程的成滴机理[J]. 化工学报 2012(06)

- [21].聚乳酸-聚乙二醇热致复合水凝胶的制备及性能[J]. 化学工程 2018(05)

- [22].聚羧酸减水剂共聚单体活性及共聚物结构组成[J]. 高分子材料科学与工程 2020(10)

- [23].醋酸乙烯酯/丙烯酸丁酯共聚合过程及微观结构研究[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2011(03)

- [24].三嵌段刷状共聚物的合成及溶液组装制备多孔纳米粒子[J]. 高分子学报 2018(07)

- [25].抗脑胶质瘤缓释植入剂体外释药影响因素研究[J]. 中国药学杂志 2012(19)

- [26].强化知识内化能力培养的教学模式研究——以“聚合动力学”教学为例[J]. 高分子通报 2020(05)

- [27].聚乳酸-羟基乙酸共聚物负载人骨髓间充质干细胞构建组织工程骨[J]. 中国组织工程研究 2019(26)

- [28].乙烯含量对黏度指数改进剂性能的影响[J]. 弹性体 2016(04)

- [29].面向链结构的烯烃聚合过程模型化方法[J]. 化学反应工程与工艺 2014(03)

- [30].可溶性聚酰亚胺的制备及其在液晶显示器上的潜在应用[J]. 高分子学报 2009(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c92ff5c872c68a64b843334d.html