# 基于D-InSAR的矿山地表沉陷监测研究

### 论文摘要

合成孔径雷达差分干涉测量技术具有空间分辨率高、全天时、覆盖面积大以及成本低等优势,已成为矿区地表沉陷监测的主要方法之一。以河北省邯郸市某矿区为例,收集了2015年4月至2015年12月覆盖研究区的C波段的RADARSAT-2卫星影像作为数据源,采用双轨D-InSAR对数据进行处理,通过影像配准、干涉图生成、DEM处理、去除残余相位、地理编码等,结合GIS建立地表形变图,同时在矿区开采工作面中间位置选择一条特征线,提取2015年4月至2015年12月影像地表沉陷散点图,并选取2015年12月的沉降量和实际水准数据进行对比分析。结果表明:在开采过程中地表沉陷在-22～5mm之间,D-InSAR监测具有较高的精度,能为矿山的安全、绿色、高效开采提供可靠的数据支撑。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 双轨D-InSAR原理

- a．区域增长法

- b．最小费用流算法

- c．改进的最小费用流算法

- 2 工程实例

- 2.1 研究区域概况

- 2.2 数据来源

- 2.3 数据处理

- 3 结果分析

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈优良,王之玉,栗正刚,王兆媛,郑冉

关键词: 合成孔径雷达差分干涉测量,双轨法,地表沉陷监测,相位,改进的最小费用流算法,干涉图

来源: 化工矿物与加工 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 地质学,矿业工程,工业通用技术及设备

单位: 江西理工大学建筑与测绘工程学院,赣州市国土资源局,山东科技大学

基金: 国家自然科学基金项目(41261093),江西省教育厅科技项目(GJJ170522)

分类号: TD325.2;P642.26

DOI: 10.16283/j.cnki.hgkwyjg.2019.08.003

页码: 10-14

总页数: 5

文件大小: 349K

下载量: 202

### 相关论文文献

- [1].2种灰色模型在矿区地表沉陷预计中的适用性[J]. 工矿自动化 2020(05)

- [2].东沟兰州湾煤矿地表沉陷预测数值分析[J]. 价值工程 2020(17)

- [3].金属矿山地表沉陷的可拓评价预警[J]. 中国安全生产科学技术 2016(12)

- [4].煤矿开采地表沉陷区生态环境的保护与修复[J]. 产业与科技论坛 2014(19)

- [5].祁南矿715工作面地表沉陷预计[J]. 煤 2015(11)

- [6].浅埋多煤层开采方式对地表沉陷运移影响的数值模拟研究[J]. 中国煤炭地质 2019(11)

- [7].厚煤层开采地表沉陷规律研究与治理措施[J]. 能源与节能 2020(02)

- [8].巨厚砾岩下开采地表沉陷预计模型的改进[J]. 科学技术与工程 2020(05)

- [9].地表沉陷预计模型及应用研究[J]. 能源技术与管理 2017(04)

- [10].高水材料短壁机械化充填开采地表沉陷规律研究[J]. 煤矿开采 2015(06)

- [11].地表沉陷治理的新方法[J]. 能源环境保护 2009(04)

- [12].巨厚覆岩下矿产重复开采地表沉陷预测及其控制[J]. 中国煤炭地质 2019(01)

- [13].基于挡墙变位诱发的地表沉陷分析开挖安全状态[J]. 地下空间与工程学报 2015(S1)

- [14].多元化开采控制地表沉陷技术研究[J]. 山东煤炭科技 2012(05)

- [15].郑州矿区规划环评中的地表沉陷预测探讨[J]. 中国西部科技 2011(02)

- [16].矿区地表沉陷控制与沉陷地表土治理措施[J]. 煤炭科技 2011(02)

- [17].综采放顶煤开采条件下的地表沉陷规律研究[J]. 山西煤炭 2009(04)

- [18].采空区地表沉陷对公路的破坏特征及预测技术[J]. 四川测绘 2008(03)

- [19].减轻煤炭开采中地表沉陷的技术浅析[J]. 科技信息 2008(28)

- [20].矿区地表沉陷监测技术发展状况[J]. 价值工程 2019(06)

- [21].条带开采地表沉陷预计参数的确定[J]. 测绘科学 2009(04)

- [22].正断层存在的地表沉陷特殊性规律研究[J]. 采矿与岩层控制工程学报 2020(01)

- [23].基于PS-InSAR方法监测北京市地表沉降[J]. 无线互联科技 2020(11)

- [24].煤矿区地表沉陷速度剖面线计算软件开发[J]. 煤矿开采 2018(03)

- [25].深部厚煤层开采地表沉陷规律研究[J]. 陕西煤炭 2016(06)

- [26].某煤矿巷式淋浆连采连充工作面地表沉陷预计[J]. 现代矿业 2017(07)

- [27].高潜水位多煤层开采地表沉陷积水区动态演变预测[J]. 金属矿山 2017(10)

- [28].大采高综采条件下地表沉陷规律研究[J]. 矿山测量 2015(01)

- [29].论矿区地表沉陷影响和生态恢复治理[J]. 山西建筑 2013(28)

- [30].浅析煤矿采空区地表沉陷预防及应对措施[J]. 甘肃科技纵横 2014(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c935ae670f94b35ffc9751c6.html